Додаток 8

до тендерної документації,

затвердженої рішенням

уповноваженої особи

Протокол №47 від 14.09.23р

Технічні вимоги (технічна специфікація)

До предмету закупівлі за кодом  згідно ДК 021:2015

– 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (вироби медичного призначення для індивідуального користування (тонометри автоматичні))

Таблиця1

| № з/п | Найменування* | Од. вим. | Кіль кість | Технічні характеристики(технічні параметри) та інші вимоги до товару(опис усіх необхідних характеристик товарів). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр автоматичний | шт | 460 | - Дисплей: Цифровий. - Тип вимірювання тиску: Автоматичний - Метод вимірювання: Осцилометричний - Зона вимірювання тиску: Плече. -Вимірювати систолічний тиск, діатонічний тиск та пульс. -Відображати символ разом з показниками, якщо під час вимірювання буде виявлено нерегулярне серцебиття. - Відображати символ «частота пульсу». - Відображати символ «середнє значення». - Відображати символ та слот пам’яті. - Відображати символом низький заряд батареї. - Діапазон вимірювання тиску: від 0 до включно, та не більше ніж 299 мм рт. ст. (0~39.9kPa) - Точність вимірювання тиску: +- 3 мм рт. ст. - Вимірювання пульсу в діапазоні від 40 до включно, та не більше ніж 180 пульсів/хв - Точність вимірювання пульсу: +- 5 % від значення. - Пам'ять не менше 180 вимірювань, для двох пацієнтів не менше ніж 90 автоматичних збережених в пам’яті значень вимірювань на кожного. - Показувати останнє 3-кратне середнє значення. - Можливість налаштування часу, та дати (число, місяць, рік). - Джерело живлення: 6V. 4 елементи живлення типу «АА» 1,5V. - Можливість живлення від USB-роз’єму. - Індикатор заряду. - Розмір манжети: від 22 до 36 см. включно, та не більше - Основний блок розмір Д129 мм х Ш 100 мм х В 68 мм. - Вага корпусу без елементи живлення не більш 235 гр. Комплектація: Електронний блок. Манжета Комплект елементів живлення «АА» 1,5 V . Інструкція з експлуатації. Гарантійний талон. |

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі.

Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які висуває Замовник у «Технічних вимогах» (Додаток 8 до ТД) до товару.

Вимоги щодо підтвердження якості.

У складі  тендерної  пропозиції  для підтвердження якісних та інших характеристик предмету закупівлі, учасником повинно бути надано  наступні документи:

1. У складі пропозиції для підтвердження якісних (технічних характеристик (технічних параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано документ, що підтверджує якість товару: паспорт  якості  виданий виробником  (з зазначенням у паспорті якості усіх технічних характеристик (технічних параметрів) та усіх інших вимог до товару відповідно до технічних вимог  викладених у Таблиці 1  .

2. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи   (cкановані копії або копії завірені учасником), чинні на дату подання пропозиції.

Інші вимоги до предмету закупівлі:

Під час постачання товару, Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, а саме: мати упаковку товару, яка буде забезпечувати захист навколишнього середовища.

Надати у складі документації Гарантійний лист виробника або офіційно уповноваженого представника в Україні, щодо можливості Учасника офіційно та на законних підставах продавати та постачати товар на території України, який є предметом закупівлі цих відкритих торгів, від свого імені та за власний рахунок. А також гарантованого забезпечення постачання товару у необхідний строк та з необхідними характеристиками, якостями, комплектацією та зі строком придатності визначеним оголошенням, тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника.