Додаток 1

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Контейнери металеві оцинковані для ТПВ об'ємом 1,1 м. куб. за ДК 021:2015-  34920000-2 Дорожнє обладнання

Таблиця 1

| № п/п | Технічні вимоги | Товар, який пропонується Учасником* |
| --- | --- | --- |
|  | Кількість – 61 шт. |  |
|  | Відповідність ДСТУ 8476:2015; EN 840-3 |  |
|  | Гаряче цинкування ISO 1461:2009 |  |
|  | Ємність 1100 л. |  |
|  | Ребра жорсткості на передній і задній стінках контейнера: виготовлені штампуванням; непаралельні; Ребра жорсткості на кришці контейнера: виготовлені штампуванням; непаралельні; |  |
|  | Рама контейнера: квадратна труба; перетин не менше 30 на 20 мм. |  |
|  | Пружини: 2 шт, спіральні, закриті, без регулювання натягу |  |
|  | Важелі кріплення кришок: виготовлені з цільного листа металу; без поперечного з’єднувального шва; болтове кріплення. |  |
|  | Корпус вузла кронштейна захвату та підйому (цапфа) товщиною металу 2 мм, без зварного з'єднання, болтове кріплення до корпусу, закритий з усіх сторін. |  |
|  | Корпус вузла захвату та підйому (цапфа) закритий зі всіх сторін; |  |
|  | Вбудовані підсилювачі на трубах підняття контейнера, відкриття кришки. |  |
|  | Кронштейни (опори) коліс: товщина металу не менше 3 мм; з вбудованим підсилювачем товщиною не менше 3 мм; болтове з'єднання. |  |
|  | Диск коліс з поліпропілену. |  |
|  | Стан - новий. |  |
|  | Рік виготовлення – 2023 року. |  |
|  | Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |

Таблиця 2

| № | Для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Замовнику: |
| --- | --- |
| 1. | З метою підтвердження відповідності товару технічним вимогам, та огляду реального стану товару із підтвердженням у електронній системі закупівель, у складі пропозиції учасники повинні надати фотографії товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості), які повно і чітко відображають товар, який відповідає всім технічним вимогам встановленим у Таблиці 1 цього Додатку та інформації, яка зазначена у паспорті на товар: повний загальний вид зі всіх сторін (спереду, ззаду, з правого та лівого боку); детальні фото: рами контейнера на кожній стінці, кришки, місця для розміщення логотипів, механізмів кріплення коліс, вузла захвату та підйому контейнера з зовнішньої і внутрішньої сторони вузла, важелів кріплення кришки, пружинних елементів відкривання/закривання кришки, вузла кріплення пружини, дна контейнера та зливного отвору, детальні фотографії ребер жорсткості на передній, задній стінці та кришці контейнера виготовлених методом багаторівневого штампування з трьома ступенями по висоті. |
| 2. | З метою підтвердження відповідності товару технічним вимогам, та огляду реального стану товару із підтвердженням у електронній системі закупівель, у складі пропозиції учасники повинні надати (кольорові, повинні бути належного рівня якості) відео пропонованого товару у форматі .avi або .flv або .mp4 або .wmv, у разі необхідності з використанням розширення програм, що здійснюють архівацію даних (rar, zip) тощо, яке повно і чітко відображає товар, зовнішній вигляд якого має технічні характеристики, які відповідають технічним вимогам встановленим у Таблиці 1 цього Додатку та інформації, яка зазначена у паспорті на товар: На відео повинно бути відображено здійснення відкриття та закриття кришки контейнера, а також безперервно відображений вигляд контейнера 3600 зі всіх сторін. |
| 3. | Копію сертифікату відповідності ДСТУ 8476:2015, що підтверджує відповідність вказаним стандартам пропонованого товару, дійсного протягом строку поставки, визначеного у оголошенні про проведення закупівлі та у тендерній документації. Сертифікат на колеса DIN EN 840-5:2013-02, сертифікат цинкування ISO 1461:2009. |
| 4. | Оригінал гарантійного листа від виробника про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі. |
| 5. | Паспорт, виданий виробником на товар, який підтверджує відповідність товару усім технічним характеристикам Замовника визначеним у Таблиці 1 цього Додатку. |
| 6. | Технічні умови (ТУ), зареєстровані у повному обсязі, у відповідності до СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016, якщо учасник є виробником товару. |
| 7. | Для документального підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам Учасник торгів у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі про те, що Учасник зобов’язується дотримуватись умов технічного завдання тендерної документації з зазначенням чітких технічні характеристик та параметрів запропонованого товару з обов’язковим дотриманням вимог Замовника. |
| 8. | При невідповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару - Учасник зобов’язаний замінити неякісну частину товару за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні неякісної частини Товару, про що Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції. |

Примітки:

*Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, які відповідають вимогам Замовника без виразів «не менше»/«не більше», «має бути», «повинен» тощо).

У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого еквіваленту повинні мати не гірші** технічні характеристики, ніж ті, що вказані Замовником.

** - Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, більшими, значно відрізняються в бік погіршення (не відповідає, має значні розбіжності):

      - менша товщина металу;

- розміри, які не відповідають вказаному Замовником діапазону;

- відсутні непаралельні штамповані ребра жорсткості на передній і задній стінці контейнера;

- менша кількість ребер жорсткості на передній, задній стінці контейнера;

- ребра жорсткості на передній, задній стінці контейнера виготовлені менше ніж з трьома ступенями по висоті;

- контейнер не має дві спіральні пружини та обладнаний елементами регулювання натягу пружини;

- пружина не закрита з усіх сторін для захисту від попадання вологи;

- важелі кріплення кришок контейнерів не виготовлені з цільного металу шляхом  штампування, та з поперечним з’єднувальним швом;

- важіль кришки контейнера кріпиться до кришки контейнера не за допомогою болтового з'єднання;

- корпус вузлу кронштейну захвату та підйому контейнера  виконаний із зварним з'єднанням не з цільного листа металу;

- вузол  кронштейну захвату та підйому контейнера не має вбудовані підсилювачі;

- вузол захвату та підйому контейнера кріпиться до корпусу контейнера не болтовим з'єднанням;

- корпус вузла захвату та підйому контейнера не закритий з усіх сторін та щільно не прилягає до стінки контейнера по всьому периметру;

- диск колеса не з поліпропілену;

- кронштейни для утримання коліс кріпляться до корпусу контейнера не методом зварювання;

- рама з труби не квадратного перетину;

- відсутні місця для розміщення логотипів або виготовлені не методом штампування на передній, задній стінці та кришці контейнера відповідно до ескізів замовника.

- Та інші характеристики, які погіршують якість предмету закупівлі та його властивості.

У разі, якщо Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником та пропонує гірший товар** в розумінні цієї Тендерної документації, тендерна пропозиція може бути відхилена, про що Учасник надає письмову згоду.

Учасник торгів письмово надає згоду, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого товару умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, його пропозиція буде відхилена.

Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Учасник повинен надати гарантійний лист складений у довільній формі, на відповідність даному критерію із зазначенням заходів захисту довкілля.

У разі, якщо Тендерна документація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».