# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вимикачі безконтактні, код 31210000-1 «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимикач безконтактний | шт | 100 | ** | *** |

Опис: товар призначений для контролю та зміни напрямку переміщення механізму шиберних заслінок вентиляційних агрегатів тунельної вентиляції.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | безконтактний шляховий |
| 2 | Номінальна напруга живлення | 24 В |
| 3 | Максимальний струм навантаження | 0,2 А |
| 4 | Диференціал ходу | ___ мм (учасником зазначається диференціал ходу, який повинен бути не менше 0,15 мм та не більше 2,25 мм) |
| 5 | Максимальна відстань спрацювання | ___ мм (учасником зазначається максимальна відстань спрацювання, яка повинна бути не менше 13 мм) |
| 6 | Конструктивне виконання | бокове (фасадне) розміщення чутливого елемента |
| 7 | Діаметр чутливого елемента | 30 мм |
| 8 | Виконувана операція | включення |
| 9 | Структура виходу | p-n-p |
| 10 | Наявність індикації робочого стану | відсутня |
| 11 | Ступінь захисту | ІР____ (учасником зазначається ступінь захисту, який повинен бути не нижче ІР67) |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень.

2.2. Паковання забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяці(в) з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути             не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - учасником зазначається країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).