Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  | Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ___________Сергій ПОЛЬОВИЙ |
| --- | --- |

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

| № з/п | Перелік основних відомостей і вимог | Зміст основних відомостей і вимог |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування та місцезнаходження об'єкту | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Сталеварів, 16 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя |
| 2 | Підґрунтя для проектування | Титульний список об'єктів капітального ремонту житлового фонду Запорізької міської ради на 2022 рік |
| 3 | Вид будівництва | Капітальний ремонт |
| 4 | Дані про замовника | Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради |
| 5 | Дані про генерального проектувальника | Визначається після проведення процедури закупівлі |
| 6 | Стадійність проектування | Одностадійне ‒ робочий проект |
| 7 | Джерело фінансування проектних робіт | Бюджет Запорізької міської територіальної громади |
| 8 | Дані про генерального підрядника | Визначається після розробки проектно-кошторисної документації |
| 9 | Інженерні вишукування | Не потрібні |
| 10 | Клас (наслідків) відповідальності | Клас наслідків (відповідальності) визначається згідно ДСТУ 8855:2019. Проектною документацією необхідно уточнити розрахунки. |
| 11 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкту, що проектується | За результатам візуального огляду будинку, встановлено, що вибух боєприпасу привів до пошкоджень конструкцій у всіх під’їздах будинку. Більша частина конструкцій під’їзду №3: зовнішні та внутрішні стіни, перекриття, сходова клітина, дах, покрівля зруйновані. Також зруйновано значну частину конструкцій заглибленої колишньої котельної. Пошкоджені всі інженерні мережи будинку. Робочим проектом передбачити: демонтаж 3-го під’їзду; відновлення несучої здатності конструкцій 2-го підїзду; заміна інженерних мереж (ХВП,ГВП,ЦО,каналізація, електро-, газопостачання); ремонт покрівлі; ремонт та утеплення фасаду; ремонт цоколю; ремонт вимощення; ремонт пошкоджених квартир та сходових клітин; заміна пошкоджених вікон та дверей. ‒ витрати на технічний нагляд 2,125%; ‒ витрати на покриття ризиків усіх учасників будівництва 2,4%; ‒ показник кошторисного прибутку 7,65; ‒ показник адміністративних витрат 3,89; ‒ середньомісячна заробітна плата для середнього розряду 3,8 – 12 102 грн. (Уточнюється на поточну дату проходження експертизи проєкту). |
| 12 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Усі роботи виконувати відповідно до вимог охорони праці та техніки безпеки в будівництві та режимів безпеки при експлуатації закладів охорони здоров'я. |
| 13 | Особливі вимоги | ‒ документацію видати замовнику у чотирьох примірниках на паперових носіях і одному примірнику на оптичному носії; ‒ кошторисну документацію виконати в програмному комплексі АВК5; ‒ отримання технічних умов в водо-, теплопостачальній організації здійснюється проєктувальником; ‒ погодження проєкту в водо-, теплопостачальній організації здійснюється проєктувальником; ‒ отримання технічних умов в електро-, газопостачальній організації здійснюється проєктувальником; ‒ погодження проєкту в в електро-, газопостачальній організації здійснюється проєктувальником; У ході проєктування враховувати рекомендації зазначені у висновку Експерта будівельного (надається Замовником). ‒ отримання експертного звіту в ліцензованій експертній організації здійснює проектувальник; ‒ зауваження від ліцензованої експертної організації усуває проектувальник у встановлений законодавством термін. |

| Завдання підготовлено: Начальник відділу капітального ремонту департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради _____________Інна ВНУКОВА “_____”______________ 2022р. |  | Завдання узгоджено: (проєктувальник) __________________________ ____________________ (П.І.П.) “_____”______________ 2022 р. |
| --- | --- | --- |