Додаток 2 до оголошення

Технічне завдання

на закупівлю товару

«код ДК 021:2015 34140000-0 – «Великовантажні мототранспортні засоби» (Сміттєвоз з бункером накопичувачем та краново-маніпуляторною установкою)

1. Технічні вимоги:

| Технічні параметри | Значення | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- |
| Рік виготовлення, не раніше | 2021 |  |
| Колісна формула | 4х2 |  |
| Технічно допустима загальна маса автомобіля, кг не менше | 19000 |  |
| Тип КПП | механічна |  |
| Число передач КПП, не менше | 9 |  |
| Двигун, не менше | 8900 см3 |  |
| Двигун виконання, не нижче | EURO-5 |  |
| Потужність двигуна, кВт (к.с), не менше | 243 (330) |  |
| Кабіна | денна |  |
| Кількість сидінь | 1 (водій) + 2 (пасажир) |  |
| Паливний бак, л, менше | 300 |  |
| Бункер | сміттєвоз із заднім завантаженням |  |
| Об’єм, не менше | 15м3 |  |
| Верхня стінка | St-52 / 3.0-4.0 мм |  |
| Бокові стінки | St-52 / 4.0 мм |  |
| Нижня стінка | St-52 / 4.0 мм |  |
| Відкидний борт | З метою безпеки, при ремонті чи очищенні бункера, задній відкидний борт укомплектовано засобами захисту від раптового закриття |  |
| Управління | Задній відкидний борт та виштовхуюча плита управляються з передньої частини бункера, всі прилади управління завантаження знаходяться справа від заднього відкидного борту. Система може працювати автоматично чи в ручному режимі. Червона кнопка аварійної зупинки розташована з обох боків бункера, кнопка перезапуску системи знаходиться на блоку управління. |  |
| Робочий тиск (bar) | 180 +/- 10 bar |  |
| Фарбування | Всі поверхні деталей оброблено піскоструйно, подвійне ґрунтування та фарбування в любий колір за побажанням замовника |  |
|  | 2 пластикових бризговика, 1 проблисковий маячок, 2 підніжки для екіпажу, кольоровий монітор в кабіні |  |
| Кран маніпулятор PALFINGER Epsilon C70G77 або еквівалент |  |  |
| підйомний момент, не менше | 70,0 кНм |  |
| поворотний момент, не менше | 17,0 кНм |  |
| кут обертання, не менше | 300˚ |  |
| виліт щогли, не менше | 7,7 м |  |
| максимальна вантажопідйомність, не менше | 2 350 кг |  |
| вантажопідйомність на 7 м, не менше | 950 кг |  |
| власна вага, більше | 1 100 кг |  |
| Комплектація: | класифікація відповідно HC1/HD4/B4, 2 гідромотора для повороту щогли, 2 галогенових прожектора для роботи в темну пору доби, клапана тримання вантажу встановлені на усіх циліндрах, гідророзподілювач Danfoss PVG32, дистанційне управління Scanreco, фільтр високого тиску, KTL обробка + фарбування RAL3020, електронна система контролю роботи КМУ Paltronic 50, з системою захисту від перевантаження з попереджувальною сигналізацією при 90% і 100% навантаження, аксіально-поршневий насос |  |

2. Інші вимоги:

1. Гарантія на сміттєвоз надається на строк не менше 12 місяців без обмежеення пробігу з моменту доставки та прийняття такого сміттєвоза замовником у місці його поставки.

2. Учасник визначає ціну товару з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі вартості доставки транспортного засобу до місця поставки.

3. На підтвердження відповідності запропонованого товару інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі учасник у складі пропозиції повинен надати:

1. Технічну характеристику у вигляді порівняльної таблиці на відповідність усім встановленим замовником вимогам, що передбачені згідно п. 1 цього додатку до оголошення, із зазначенням найменування товару згідно технічної документації заводу-виробника, найменування кожної вимоги/характеристики згідно п. 1 цього додатку до оголошення та фактичного показника запропонованого учасником до постачання сміттєвоза відносно вимоги/характеристики, передбаченої згідно п. 1 цього додатку до оголошення.

2.  Копію документу, виданого органом Міністерства внутрішніх справ України, щодо обліку (включення до реєстру) учасника, як суб`єкта, що здійснює торгівлю транспортними засобами та їx складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, відповідно до ст. 30 Закону України «Про дорожній рух».

3. Довідку у довільній формі, що містить інформацію про сервісні центри (або центр) в межах Хмельницької області (із зазначенням їх адреси), та на базі яких можливе виконання сервісного та гарантійного обслуговування товару.

4. Запропонований учасником товар має бути внесеним до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації. У разі, якщо на момент подання пропозиції запропонований учасником товар не внесений до вказаного ереліку на веб-порталі Уповноваженого органу, Учасник закупівлі  надає  в складі пропозицій документи, які підтверджують, що ступінь локалізації виробництва пропонованого товару, визначений самостійно виробником товару, дорівнює чи перевищує 10 відсотків.

5. Згідно пункту 13 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

6. Товар повинен відповідати вимогам абз. 4 п.2 частини першої розпорядження Кабінету Міністрів України «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» від 11.09.2014 р. №829-р, згідно з яким заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, крім випадків, коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.