Додаток 1 до тендерної документації

Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі

ДК 021-2015 (CPV) код 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

Найменування та кількість товару

| № п/п | Найменування | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Крани кульові запірні стальні 11с41п |  |
| 1 | DN 50 PN 16 | 30 |
| 2 | DN 80 PN 16 | 25 |
| 3 | DN 100 PN 16 | 20 |
|  | Засувки стальні 30с65нж |  |
| 4 | DN 150 PN 25 | 2 |
| 5 | DN 200 PN 25 | 2 |
| 6 | DN 300 PN 25 | 2 |
| 7 | DN 400 PN 25 | 2 |
|  | Засувки чавунні 30ч6бр |  |
| 8 | DN 50 PN 16 | 20 |
| 9 | DN 80 PN 16 | 15 |
| 10 | DN 100 PN 16 | 10 |

| № | Найменування | Технічні та якісні характеристики | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран кульовий запірний стальний 11с41п DN 50 PN 16 | Тип з’єднання – фланцеве Робоча температура:-30 °С … +150 °С Тиск- 16МПа Max робоча температура - 180°C Гідравлічний тест на холодній воді 24/64 бар Клас герметичності - клас «А» по ГОСТ 9544-93 Умовний прохід – 50/50 Будівельна довжина - 180 Корпус - Ст 35Л ГОСТ 977 – 88 Фланець - СЧ20 ГОСТ 1412 Затвор шаровий - AISI 304 Ручка - Сталь 35Л ГОСТ 977-88 Сідло - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Шток - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 Ущільнення - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | 30 |
| 2 | Кран кульовий запірний стальний 11с41п DN 80 PN 16 | Тип з’єднання – фланцеве Робоча температура:-30 °С … +150 °С Тиск- 16МПа Max робоча температура - 180°C Гідравлічний тест на холодній воді 24/64 бар Клас герметичності - клас «А» по ГОСТ 9544-93 Умовний прохід – 80/80 Будівельна довжина – 210 Корпус - Ст 35Л ГОСТ 977 – 88 Фланець - СЧ20 ГОСТ 1412-85 Затвор шаровий - AISI 304 Ручка - Сталь 35Л ГОСТ 977-88 Сідло - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Шток - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 Ущільнення - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | 25 |
| 3 | Кран кульовий запірний стальний 11с41п DN 100 PN 16 | Тип з’єднання – фланцеве Робоча температура:-30 °С … +150 °С Тиск- 16МПа Max робоча температура - 180°C Гідравлічний тест на холодній воді 24/64 бар Клас герметичності - клас «А» по ГОСТ 9544-93 Умовний прохід – 100/100 Будівельна довжина – 210 Корпус - Ст 35Л ГОСТ 977 – 88 Фланець - СЧ20 ГОСТ 1412-85 Затвор шаровий - AISI 304 Ручка - Сталь 35Л ГОСТ 977-88 Сідло - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 Шток - Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72 Ущільнення - Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80 | 20 |
| 4 | Засувки стальні 30с65нж DN 150 PN 25 | Тиск, РN, МПа (кгс / см2) 2,5 (25) Робоче середовище- вода, пар, нафта, масло та інші газоподібні неагресивні середовища. Темп. роб. середовища, t ° С від 0 до + 300 Темп. навкол. середовища, t ° С від -40 до +50 Клас герметичності А по ГОСТ 9544-93; Тип приводу - ручний. Тип з’єднання - фланцеве Ущільнювальні поверхні і приєднувальні розміри фланців ГОСТ 12819-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Фланці засувок ГОСТ 12815-80 (ісп. 1, ряд 2) на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Відповідні фланці ГОСТ 12820-80 або ГОСТ 12821-80 на РN 2,5 МПа (25 кгс / см2 Умовний прохід – 150 Будівельна довжина - 350 | 2 |
| 5 | Засувки стальні 30с65нж DN 200 PN 25 | Тиск, РN, МПа (кгс / см2) 2,5 (25) Робоче середовище- вода, пар, нафта, масло та інші газоподібні неагресивні середовища. Темп. роб. середовища, t ° С від 0 до + 300 Темп. навкол. середовища, t ° С від -40 до +50 Клас герметичності А по ГОСТ 9544-93; Тип приводу - ручний. Тип з’єднання - фланцеве Ущільнювальні поверхні і приєднувальні розміри фланців ГОСТ 12819-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Фланці засувок ГОСТ 12815-80 (ісп. 1, ряд 2) на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Відповідні фланці ГОСТ 12820-80 або ГОСТ 12821-80 на РN 2,5 МПа (25 кгс / см2 Умовний прохід – 200 Будівельна довжина - 400 | 2 |
| 6 | Засувки стальні 30с65нж DN 300 PN 25 | Тиск, РN, МПа (кгс / см2) 2,5 (25) Робоче середовище- вода, пар, нафта, масло та інші газоподібні неагресивні середовища. Темп. роб. середовища, t ° С від 0 до + 300 Темп. навкол. середовища, t ° С від -40 до +50 Клас герметичності А по ГОСТ 9544-93; Тип приводу - ручний. Тип з’єднання - фланцеве Ущільнювальні поверхні і приєднувальні розміри фланців ГОСТ 12819-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Фланці засувок ГОСТ 12815-80 (ісп. 1, ряд 2) на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Відповідні фланці ГОСТ 12820-80 або ГОСТ 12821-80 на РN 2,5 МПа (25 кгс / см2 Умовний прохід – 300 Будівельна довжина - 400 | 2 |
| 7 | Засувки стальні 30с65нж DN 400 PN 25 | Тиск, РN, МПа (кгс / см2) 2,5 (25) Робоче середовище- вода, пар, нафта, масло та інші газоподібні неагресивні середовища. Темп. роб. середовища, t ° С від 0 до + 300 Темп. навкол. середовища, t ° С від -40 до +50 Клас герметичності А по ГОСТ 9544-93; Тип приводу - ручний. Тип з’єднання - фланцеве Ущільнювальні поверхні і приєднувальні розміри фланців ГОСТ 12819-80 на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Фланці засувок ГОСТ 12815-80 (ісп. 1, ряд 2) на PN 2,5 МПа (25 кгс / см2). Відповідні фланці ГОСТ 12820-80 або ГОСТ 12821-80 на РN 2,5 МПа (25 кгс / см2 Умовний прохід – 400 Будівельна довжина - 400 | 2 |
| 8 | Засувки чавунні 30ч6бр DN 50 PN 10 | Тиск PN МПа (кг / см2) 1,0 (10); Управління - ручне Приєднувальні розміри і розміри ущільнювальних поверхонь корпусу ГОСТ 12815-80 Клас герметичності затвору «А» ГОСТ 9544-94 Температура навколишнього середовища, від -15до +40 Температура робочого середовища, 0С до +225 Приєднання до трубопроводу фланцеве Робоче середовище: вода, пар, масло, нафтопродукти, газ, неагресивні середовища Умовний прохід – 50 Будівельна довжина – 210 | 20 |

| 9 | Засувки чавунні 30ч6бр DN 80 PN 10 | Тиск PN МПа (кг / см2) 1,0 (10); Управління - ручне Приєднувальні розміри і розміри ущільнювальних поверхонь корпусу ГОСТ 12815-80 Клас герметичності затвору «А» ГОСТ 9544-94 Температура навколишнього середовища, від -15до +40 Температура робочого середовища, 0С до +225 Приєднання до трубопроводу фланцеве Робоче середовище: вода, пар, масло, нафтопродукти, газ, неагресивні середовища Умовний прохід – 80 Будівельна довжина – 230 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Засувки чавунні 30ч6бр DN 100 PN 10 | Тиск PN МПа (кг / см2) 1,0 (10); Управління - ручне Приєднувальні розміри і розміри ущільнювальних поверхонь корпусу ГОСТ 12815-80 Клас герметичності затвору «А» ГОСТ 9544-94 Температура навколишнього середовища, від -15до +40 Температура робочого середовища, 0С до +225 Приєднання до трубопроводу фланцеве Робоче середовище: вода, пар, масло, нафтопродукти, газ, неагресивні середовища Умовний прохід – 100 Будівельна довжина – 230 | 10 |

- Товар має бути якісним, новим, таким, що раніше не використовувався, не мати

зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.

- Продукція, представлена учасником повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів в Україні та мати сертифікат якості виробника, оформлені відповідно до вимог законодавства України. Копії документів, підтверджуючих якість повинні бути завірені постачальником належним чином.

- Учасники повинні мати документи, підтверджуючі право на реалізацію товарів, що є предметом закупівлі.

- Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.  Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

- Покупець проводить розрахунок з продавцем, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця протягом 60 (шістдесят) банківських днів з моменту отримання товару на склад покупця.

- Поставка товару здійснюється за адресою: 52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 42, склад замовника.

- Кінцевий термін поставки - до 31.03.2024 року.