ДОДАТОК 1

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічна  специфікація

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Предмет закупівлі: «Гвинтовий підйомник для осіб з обмеженими можливостями в комплекті металокаркасною шахтою: 1 комплект ,  за кодом ДК 021:2015 - 42410000-3 - Підіймально-транспортувальне обладнання».

- Вимоги до якості та технічні характеристики Товару

Таблиця 1

| Кількість зупинок | 2 зупинки |
| --- | --- |
| Розмір платформи | 1400х1100 мм |
| Висота у нижньому положенні | 100 мм |
| Пульти керування | 3 шт |
| Живлення системи керування | 24 В |
| Аварійна акумуляторна батарея | + |
| Кабіна | Прохідна |
| Висота підйому | до 4000 мм |
| Розмір шахти | Макс. 1600Х1600 мм |
| Шахта | Метало – каркасна із нержавійки та каленого скла |
| Рівень шуму | не більше 63 дБ |
| Двигун | 2,2 кВт |
| Рамки безпеки по периметру платформи |
| Привід | гвинтовий |
| Обшивка стійки підйомника | полімерно порошкове покриття |
| Максимальна швидкість | макс. 0.15 м/с |
| Керування на платформі | Кнопка постійного натискання |
| Керування з поверху | Кнопка автоматичного фіксування |
| Вантажопідйомність | 250 кг |
| Електроживлення | 220В |
| Система аварійного живлення для спуску платформи при вимкнені основного живлення |
| Сигналізація перевантаження платформи |
| Підлога платформи | з антиковзуючим покриттям |
| Пило-вологозахист механізмів |
| Самонесуча конструкція шахти | Металева конструкція |
| Обшивка шахти підйомника | Нержавіюча сталь та калене скло. |
| Обмеження доступу на нижній зупинці | Електромеханічний замок |
| Додаткові супровідні послуги монтаж, встановлення, пусконалагодження підйомника; монтаж металокаркасної шахти; |

2.Місце поставки:   29000, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька 76.

3.Термін поставки – поставка здійснюється  до 31.05.2024 року. З метою забезпечення цієї

вимоги. Учасник у складі пропозиції надає лист щодо гарантування  здійснення поставки  товару в терміни, визначені Тендерною документацією.

4.Прийом товару по кількості та якості здійснюється працівником  управління праці та соціального захисту населення. Товар, який постачається, повинен бути новим , що не підлягав раніше ремонту (модернізації, відновленню), в технічно справному стані. Термін та умови його зберігання не порушені.  Товар має бути  упакованим таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення його на період поставки і зберігання до прийняття товару Замовником.

5.Тара та упаковка повинна забезпечувати збереження товару  при його транспортуванні .

6.Доставка товару, транспортні витрати по доставці товарів за рахунок Постачальника. З метою забезпечення цієї вимоги Учасник у складі пропозиції надає лист щодо гарантування  здійснення доставки товару, транспортних витрат по доставці товарів за рахунок Постачальника.

7.Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником (обов’язково зазначається торгова марка, модель).

8.Неякісний/бракований  товар підлягає обов’язковій заміні та всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. У разі виявлення неякісного/бракованого товару постачальник зобов’язаний замінити цей товар на якісний товар (надати гарантійний лист).

9.Гарантійний лист-згода з усіма технічними, кількісними та якісними вимогами замовника до предмету закупівлі.

10. Заводська гарантія на даний товар не менше 1 року , сервісне обслуговування протягом терміну експлуатації , а також подальше післягарантійне обслуговування . . З метою забезпечення цієї вимоги, Учасник у складі пропозиції надає лист гарантія.

11 Оплата за товар проводиться в межах кошторису видатків Замовника. Авансові платежі Замовником не передбачені.

12. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки пов’язаних з монтажем і введенням в експлуатацію предмета закупівлі (надати гарантійний лист).

13. Учасник має бути виробником товару або офіційним дилером/представником виробника товару в Україні, що має бути документально підтверджено у складі тендерної пропозиції.

14. Учасник надає у складі пропозиції оригінал листа від постачальника (заводу виробника) основного обладнання (технології) або представника виробника, або дилера, або дистриб’ютора щодо підтвердження спроможності поставки обладнання з описом технічних, якісних та кількісних вимог до обладнання із зазначенням терміну поставки та гарантійного строку.

****До всіх посилань на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовується вираз «або еквівалент». «Або еквівалент» передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в даній документації.

(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)