ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про технічну специфікацію (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Найменування предмета закупівлі: Карбамід код ДК 021:2015 – 24410000-1 - Азотні добрива (24411000-8 - Азотна кислота та її солі) Аміачна селітра код ДК 021:2015 – 24410000-1 - Азотні добрива (24411100-9 - Нітрат натрію)

Детальний опис предмету закупівлі та технічні вимоги до товару:

| Найменування. Технічні характеристики* | Тара* | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Карбамід (в чистому вигляді) – безбарвні кристали або світло-білі гранули без запаху. Розчинність у воді (в 100 г): при + 20°C51, 8 г, при + 60°C71, 7 г, при + 120 °C-95,0 г. Карбамід розчинний у метанолі, етанолі, ізопропанолі, ізобутанолі, етилацетаті, нерозчинний у хлороформі. Сечовина здатна утворювати сполуки з включенням неорганічних речовин і з органічними речовинами. Температура плавлення – +132,7°C. Щільність при +25°C – 1330 кг/м3 При нагріванні до 150°C і вище карбамід перетворюється в NH4NCO, потім NH3 і CO2, биурет, циануровую кислоту. У розведених розчинах при 200°C можливий повний гідроліз сечовини з утворенням NH3 і CO2. Карбамід (добриво) – безбарвні гранули розміром від 1 до 4 мм. Масові частки: Масова доля азоту в перерахунку на суху речовину – 46,2 %. Масова частка біурету не повинна перевищувати 1,4 %. Масова частка води за методом висушування – не більше 0,3 %. Розсипчастість – не менше 100 %. Гранулометричний склад: масова частка гранул розміром від 1 ÷ 4 мм – не менше 94% в тому числі від 2 ÷ 4 мм – не менше 50% менше 1 мм – не більше 5% | біг-бег | тонна | 6 |
| Аміачна селітра (нітрат натрію, азотнокислий амоній) – NH4NO3 – гранульований продукт білого кольору з жовтуватим відтінком. ГОСТ 2-85. Форма випуску: 34,4 % | біг-бег | тонна | 10 |

Примітка:* або еквівалент продукції (технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в тендерній документації).

На запропонований Товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Товар повинен відповідати встановленим санітарно-гігієнічним нормам, нормам стандартизації і сертифікації та супроводжуватись відповідними документами, що підтверджують його якість та придатність до використання. Товар повинен відповідати показникам якості, безпеки, які встановлюються законодавством України.

Товар повинен пропонуватись учасниками новим, та таким, що не був у використанні, терміни та умови зберігання якого не порушені. Товар повинен постачатись з терміном придатності не менш 75 % від загального терміну зберігання на момент поставки (у випадку, якщо термін придатності встановлено для такого Товару). Пропозиції щодо постачання Товару, який перебував в експлуатації до розгляду не приймаються та участі у торгах не беруть.

Товар повинен бути в упаковці, яка відповідає характеру Товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

Умови поставки: DDP відповідно правил тлумачення торгівельних термінів «ІНКОТЕРМС 2010».

Місце поставки: 22434, Вінницька обл., Калинівський район, село Гущинці, ВУЛИЦЯ Шевченка, будинок 114;

Поставка кожної партії товару на склад Покупця здійснюється протягом 5 днів з моменту отримання Постачальником письмового замовлення Покупця.

Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну – 20 робочих днів з моменту виявлення дефектів. Постачальник гарантує, що Товар новий, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

Покупець здійснює оплату за кожну партію товару, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 банківських днів з моменту поставки товару на склад Покупця на підставі наданого оригіналу рахунку та податкової накладної, складеної в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстрованою в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до вимог ст. 201 Податкового Кодексу України*.

* - вимога щодо реєстрації податкової накладної застосовується тільки для платників ПДВ.

Документальне підтвердження відповідності технічній специфікації і документи, що підтверджують відповідність технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі

1. Довідка в табличній або в довільній формі з описом предмета закупівлі, що буде постачати учасник та їх відповідність технічній специфікації та технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених Замовником у тендерної документації з зазначенням:

- назви та марки предмету закупівлі (товару);

- детального опису основних технічних характеристик предмету закупівлі (товару);

- виробника предмету закупівлі (товару);

- стандартів, яким відповідає предмет закупівлі (товар) (ТУ, або ТУ У, або ГОСТів, або ДСТУ, або ТЗ, або найменування креслень тощо);

- гарантійних термінів експлуатації предмету закупівлі (товару).

| № п/п | Найменування предмету закупівлі (товару), марка | Технічний опис, технічні характеристики, стандарти тощо | Виробник | Од. вим. | Кількість | Документи для підтвердження якості та відповідності | Гарантійний термін експлуатації | Рік виготовлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своєї пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника вказаним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, а саме надати завірені підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою (за наявності) копії:

- паспорту та/або сертифікату якості, та/або сертифікату відповідності