# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Блок керування, код 42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок керування пристрою управління ескалатором УЕ-1 | шт | 7 | ** | *** |

Опис:

Товар призначений для:

-	забезпечення управління комутаційною апаратурою пристрою управління ескалатором УЕ-1 для роботи ескалатора у всіх режимах;

-	контролю стану блокувальних ланцюгів і зупинки ескалатора при їх спрацюванні;

-	управління аварійним гальмом ескалатора, забезпечення контролю цілісності обмоток електромагніту;

-	відображення поточних режимів роботи ескалатора на панельному комп’ютері;

-	виміру гальмівного шляху, вибігу, пробігу, швидкості переміщення ескалаторного полотна і виміру поточного часу;

-	передачі інформації про стан ескалатора і блокувальних пристроїв на диспетчерський пульт управління;

-	дистанційного керування ескалатором (здійснює пуск і зупинку ескалатора за командою диспетчера);

-	ведення електронного журналу подій та при потребі його відображення на  панельному комп’ютері.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Напруга живлення від мережі змінного струму – 220В 50Гц.

1.2. Габаритні розміри товару (Ш×В×Г) ______ мм (учасником зазначаються габаритні розміри товару, які повинні бути не більше 315 мм×525 мм×215 мм).

1.3. В процесі експлуатації стійкий до впливу дії навколишнього середовища, згідно з ________ (ДСТУ EN 60204-1:2019 (EN 60204-1:2018, IDT; IEC 60204-1:2016, MOD) «Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги» або еквівалент. Учасником зазначається відповідний нормативний документ), а саме:

- до температури повітря ‒ від +5 0С до +400С;

- до відносної вологості, що не перевищує 50% за максимальної температури +400С. Вища відносна вологість (90%) допустима за нижчої температури (+ 200С);

- до атмосферного тиску ‒ 84-106,7 кПа;

- до вібраційних навантажень в діапазоні частот від 10 Гц до 55 Гц, з амплітудою зміщення            0,15 мм.

1.4. Кола управління товару резервовані з гарантією не втрачання управління електроприводом (мажоритарне управління) при відмові одного з кіл управління.

2. Функціональні характеристики товару:

2.1. Забезпечує:

- автоматичний контроль гальмівних шляхів з реєстрацією при кожній зупинці і передачею результатів вимірювання до диспетчерського пункту;

- діагностику стану комутаційних апаратів та блокувальних пристроїв з можливістю передачі інформації до диспетчерського пункту;

- облік пробігу ескалаторів з передачею інформації до диспетчерського пункту;

- вимірювання вибігу сходового полотна при зупинці ескалатора без застосування гальмівного обладнання;

- контроль працездатності власних блоків управління з видачею результатів контролю на екран  панельного комп’ютера і фіксацію подій в електронному журналі;

- індикацію, запис в електронний журнал причини зупинки, найменування блокувального пристрою, що спрацював, дату і час спрацювання;

- контроль температури підшипників вхідного валу;

- перевірку спрацювання апаратів схеми управління та функціонування робочого гальма без включення головного або допоміжного електроприводів (режим «Тест»);

-	цілодобовий режим безперервної роботи.

2.2. Аналізує сигнали пристрою контролю швидкості руху сходового полотна (головного валу), та забезпечує включення аварійного гальма при:

- досягненні значення швидкості руху сходового полотна у 1,3 рази більше номінального;

- самовільній зміні напрямку руху ескалатора («перекидання ескалатора»);

-	продовженні руху сходового полотна через 4÷8 с (регульований параметр) з моменту отримання команди на зупинку. Спрацювання аварійного гальма відображається на екрані панельного комп’ютера і фіксується в електронному журналі, з уточненням причини спрацювання аварійного гальма.

3.	Товар укомплектований панельним комп’ютером типу__________ (учасником зазначається тип панельного комп’ютера) з габаритними розмірами, які дозволяють встановити його в монтажний отвір (Ш×В – 315×250 мм).

4.	Товар адаптований та сумісний для роботи з наявним обладнанням ескалаторів (схеми електричні принципові управління електроприводом ескалаторів ЕТК-245, 2041.00.00.00-07 Э3;  ЛТ-3, 2041.00.00.00-04 Э3) та системою телемеханіки.

5.	Товар відповідає вимогам:

- Правил технічної експлуатації метрополітенів України;

- НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів»;

- Правил улаштування електроустановок;

-	нормативного(их) документа(ів) _____________ (ДСТУ EN 115-1:2019 (EN 115-1:2017, IDT) «Безпечність ескалаторів та пасажирських конвеєрів. Частина 1. Конструкція та встановлення» та/або іншого(их) нормативного(их) документа(ів). Зазначається учасником).

6. Умови поставки товару:

6.1. Замовлення товару здійснюється Замовником після перевірки схеми електричної принципової, габаритного конструкторського документа (кресленика) з приєднувальними розмірами, схеми електричної приєднань до ескалаторного обладнання, що надаються Постачальником Замовнику протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту укладення договору, та за умови підтвердження Замовником їх відповідності вимогам щодо сумісності у роботі з наявним обладнанням ескалаторів та системою телемеханіки, що експлуатуються на метрополітені м. Києва.

6.2. Комплектність поставки одиниці товару:

- блок керування з комплектом кріплення;

- панельний комп’ютер з комплектом кріплення;

- документ(и) виробника, що засвідчує(ють) якість товару ___________________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, сертифікат якості, паспорт якості, інструкція з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації);

- схема електрична принципова;

- габаритний конструкторський документ (кресленик) з приєднувальними розмірами;

- схема електрична приєднань до ескалаторного обладнання.

6.3. Товар (партія товару) постачається(ються) новим(и), раніше не використовуваним(ими), без механічних пошкоджень та виготовленим(и) не раніше ______ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

6.4. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

7. Гарантійні зобов’язання:

7.1. Середній термін служби товару, не менше _____ років (учасником зазначається середній термін служби, який повинен бути не менше 20 років).

7.2. Гарантійний строк на товар становить _____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 36 місяців.

8. Постачальник за власний рахунок проводить навчання обслуговуючого персоналу Замовника щодо технології робіт з технічного обслуговування товару та усунення несправностей, а також надає технічну підтримку під час виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).

Ознайомитись із схемами електричними принциповими управління електроприводом ескалаторів ЕТК-245, 2041.00.00.00-07 Э3; ЛТ-3, 2041.00.00.00-04 Э3 та системою телемеханіки можливо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 19а, в робочі дні Пн.-Чт. з 800 до 1700, Пт. з 800 до 1545. Інформація для довідок за телефоном: (044) 238 47 28.