Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Відеопередавач, код ДК 021:2015: 32260000-3 — Обладнання для передавання даних»

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1

| Вимоги Замовника | Характеристики товару Згідно документації | Характеристики Учасника з зазначенням фактичних характеристик |
| --- | --- | --- |
| Частота | 5.8G |  |
| Вихідна потужність | 250/500/1000/2000/3000mW |  |
| Вхідна напруга | від 8V до 28V (2S LiPo) |  |
| Кількість каналів | 37 |  |
| Аудіо | Вбудований мікрафон |  |
| BEC | 5V для камери при струмі менше 500mA |  |
| Антенний роз'єм | MMCX |  |
| Кабельний роз'єм | JST, 6pin |  |
| Монтажні отвори | Не більше 31 x 31мм |  |
| Розміри | Не більше 37 x 37 х 15мм |  |
| Вага | Не більше 24г |  |
| Компелектація: | Відеопередавач *1шт; Подовжувач антени MMCX - SMA-F (60мм) *1шт; Кабель JST-SH1.0 6-pin *1шт. |  |
| Гарантія | Не менше 24 м |  |

ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

- Товар повинен бути новим, таким що не був у використанні, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб.

- Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред’являються до товару цього типу.

- Витрати, які необхідно понести у зв´язку з поставкою предмету закупівлі та виконанням договору про закупівлю, в тому числі, але не обмежуючись, витрати на транспортування, зберігання, завантаження, розвантажування, вартість доставки, податки і збори, митні тарифи, вартість тари (упаковки), маркування, усі витрати, пов’язані з залученням учасником третіх осіб для виконання договору про закупівлю, а також витрати, які необхідно понести у зв´язку із наданням гарантійного обслуговування предмету закупівлі у порядку і на умовах, визначених договором про закупівлю, несе учасник.

- Якість та комплектність товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на території України

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної  пропозиції:

- для підтвердження системи менеджменту якості і об’єктивний контроль на всіх стадіях поставки продукції, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- довідку в довільній формі про країну походження товару;

- документи (оригінали або скан-копії), які підтверджують повноваження учасника представляти продукцію на території України (якщо учасник не є виробником продукції): сертифікат Дистриб’ютора або лист про представництво інтересів виробника або договір з виробником.

- для підтвердження можливості здійснення своєчасної поставки, учасник на підтвердження надає лист від виробника або авторизованого представника виробника на території України, на підтвердження здійснення своєчасно поставки.

Примітка:   * Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».