ПОГОДЖЕНО:						ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. директора ВП «АВТОБАЗА»				Технічний директор

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»			ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

__________________ Юрій БЄЛОВ			_______________Ігор МАЛЯНЧУК

«_____» _______________ 2022 р.				«_____» _______________ 2022 р.

Помічник генерального директора з комерційних питань

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

__________________ Сергій ВЕЛИЧКО

«_____» _______________ 2022 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

НОВОГО ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА (КОЛІСНОГО)

для ВП «Автобаза» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

| Найменування мінімальних технічних вимог до необхідних наявних технічних, комплектуючих та якісних характеристик | Інформація про відповідність мінімальним технічним вимогам (наявні показники )* |
| --- | --- |
| Загальні дані |
| Рік випуску | 2021-2022 |
| Гарантія, міс /тис.км | 12 місяців або 2000 мотогодин (в залежності що настане раніше) |
| Модель | Фронтальний навантажувач |
| Тип шасі | Колісний |
| Трансмісія | Гідромеханічна |
| Вага, кг |
| Повна маса | Від 18 000 кг |
| Ківш |
| Об' єм ківша | 3,5 м3 – 4,5 м3 |
| Висота вивантаження за лезом ківша | 3,2 м - 4.0 м |
| Тип ківша | з ріжучою кромкою |
| Двигун |
| Тип палива: | Дизельний |
| Об’єм двигуна | Від 7 л |
| Потужність | Від 150 кВт |
| Паливний бак |
| Ємність, л | Від 150 л |
| ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ |
| Управління навісним обладнанням за допомогою джойстика |
| Кондиціонер салону |
| Обігрівач салону |

Характеристики Товару

1. Товар, що пропонується Учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), технічно справним та виготовленим у 2021 - 2022 році (додається гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі).

2. Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який повинен становити не менше 12 місяців або 2000 мотогодин (в залежності від того, що наступить раніше). Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання Товару та підписання Акту приймання – передачі Сторонами (додається гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі).

3. Товар не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

- Якість Товару повинна відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам до предмету закупівлі, вимогам ДСТУ, діючим стандартам, характерним для даного Товару, чинному законодавству, нормативним вимогам із захисту довкілля та підтверджуватися сертифікатами якості виробника.

- При невідповідності якості, та/або марки (типу, виду) Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару, Учасник зобов’язаний замінити його за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні Товару (додається гарантійний лист Учасника, складений у довільній формі).

- Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені у даному випадку, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку з ввезенням на митну територію України та розмитненням.

- Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб'юторами виробника Товару, повинні надати: копію договору про співпрацю Учасника із виробником або копію дилерського договору або копію іншого документу, який підтверджує можливість постачання Товару Замовнику згідно з умовами тендерної документації.

- Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).

- Відповідність запропонованого Товару якісним та кількісним вимогам до предмету закупівлі повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності (Таблиця 2).

- Доставка Товару за рахунок учасника.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, матеріали, тощо, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником, а саме:

- примірник гарантійної сервісної книжки;

- гарантійний лист (довідка в довільній формі) Учасника щодо відповідності запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником;

- декларації або сертифікати відповідності (якості) українських систем сертифікації на пропоновану продукцію, чинні на дату розкриття.

- таблицю відповідності технічних, комплектуючих та якісних характеристик запропонованого Товару згідно з формою, що наведена у Таблиці 2 цього Додатку. У графі «Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам Замовника» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Товару повинна засвідчувати відповідність запропонованого Товару всім вимогам Технічного завдання цієї документації;

- листи від виробників запропонованого Товару або їх офіційних представників, з зазначенням статусу Учасника (авторизований партнер, дистриб’ютор тощо) та підтвердження гарантій щодо поставки Товару та гарантійних зобов’язань.

Таблиця 2

Таблиця відповідності

запропонованого Учасником Товару предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником

| № з/п | Опис та технічні характеристики складових Товару, що вимагаються Замовником | Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються Учасником | Назва виробника запропонованого товару, торгівельна марка, модель, країна походження, гарантійний термін обслуговування, тощо | Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам Замовника (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Головний інженер								Олександр ГОНЧАРОВ

Начальник АК-1								Лідія САГУРА