Додаток №2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  (ВИМОГИ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Вимоги щодо предмету закупівлі

ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник код ДК 021:2015:35310000-0 Зброя різна

Гвинтівка пневматична для кульової стрільби у вправах "Рухома ціль" „STEYR CHALLENGE Е” модель "RT"  - 2 шт.

Виробник - STEYR SPORT GmbH, Австрійська Республіка

- калібр – 4,5 мм;

- ложа – алюміній;

- загальна довжина 1 230 -1 270 мм;

- довжина прицільної лінії 750-890 мм;

- довжина ствола 450 мм;

- діаметр ствола 16 мм;

- маса 4 240 – 5 200 г;

- спусковий механізм електронний (заряд акумулятора на 10 000 пострілів);

- спусковий пристрій за допомогою зовнішніх гвинтів дозволяє регулювати зусилля спуску  (15 - 250 г), його характер та хід;

У комплекті:

- вантажі (грузи):

вантаж для ствола (30 г.), артикул: 2781310 - 5 шт.;

вантаж для передньої ложі гвинтівки (100 г.), артикул: 2668025 - 5 шт.;

вантаж для переднього кінця (50 г.), артикул: 2781328 - 5 шт.

- балони стислого повітря  - 2 штуки;

- викрутка для змінювання швидкості вильоту кулі - 1 шт.;

- набір шестигранників;

- кейс для гвинтівки.

1. Місце поставки товарів та умови поставки товарів: м. Хмельницький, вул..Водопровідна, буд.9А

2. Строк поставки товарів: до 31 грудня 2022 р

3. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів ( договір, рахунок, накладні,витрати по доставці товару і т.п.)

У складі пропозиції Учасник повинен також надати такі документи:

Технічний паспорт на виріб,та декларацію або будь-який інший документ, що підтверджує якість товару. Бути укомплектованими інструкціями про використання та зберігання українською мовою, та методичним забезпеченням.

Доставка товару та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок учасника (Постачальника).

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                       ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)