Перелік змін, що вносяться  до тендерної документації:

1. Зміни до Додатку 1, а саме доповнити  перелік товару / продукції.

До змін:

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниці виміру | Кількість | Найменування виробів, запропонованих учасником торгів з посиланням відповідності Медико-технічних вимог. Вказати найменування файлу, сторінки документу чи пункту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим (прищепка) до кардіографа HEART MIRROR 3IKO (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих. Форма: прищіпки. Розміри пластин: 38х25 мм. Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом «HEART MIRROR 3IKO». | комплект | 1 |  |
| 2 | Набір грудних електродів (присоски) до кардіографа HEART MIRROR 3IKO (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом ««HEART MIRROR 3IKO». | комплект | 1 |  |
| 3 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа HEACO ECG 100G НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | Шт.. | 1 |  |
| 4 | Прищепи та груші (присоски) – набір до кардіографа HEACO ECG 100G (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | комплект | 1 |  |
| 5 | Прищепи та груші (присоски) ДИТЯЧІ – набір до кардіографа HEACO ECG 100G (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дітей Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 15 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | комплект | 1 |  |
| 6 | Прищепи та груші (присоски) - набір до кардіографа Biomed, BE 300 (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом Biomed, BE 300 | комплект | 1 |  |
| 7 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа Heart Screen 60 ІКО НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом Heart Screen 60 ІКО | Шт. | 2 |  |
| 8 | Прищепи та груші (присоски) ДИТЯЧІ – набір до кардіографа Heart Screen 60 ІКО (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дітей Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 15 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом Heart Screen 60 ІКО | комплект | 1 |  |
| 9 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа Юкард 100 НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом Юкард 100 | Шт. | 3 |  |
| 10 | Зажим (прищепка) кардіографа Юкард 100 (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих. Форма: прищіпки. Розміри пластин: 38х25 мм. Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом Юкард 100 | комплект | 1 |  |

Після зміни

| № п/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниці виміру | Кількість | Найменування виробів, запропонованих учасником торгів з посиланням відповідності Медико-технічних вимог. Вказати найменування файлу, сторінки документу чи пункту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зажим (прищепка) до кардіографа HEART MIRROR 3IKO (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дорослих - 135х70х30 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом «HEART MIRROR 3IKO». | комплект | 1 |  |
| 2 | Набір грудних електродів (присоски) до кардіографа HEART MIRROR 3IKO (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Сумісність: з кардіографом ««HEART MIRROR 3IKO». | комплект | 1 |  |
| 3 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа HEACO ECG 100G НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | Шт.. | 1 |  |
| 4 | Прищепи та груші (присоски) – набір до кардіографа HEACO ECG 100G (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Набір включає прищіпки — 4 шт. та присоски — 6 шт. Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дорослих - 135х70х30 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | комплект | 1 |  |
| 5 | Прищепи та груші (присоски) ДИТЯЧІ – набір до кардіографа HEACO ECG 100G (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дітей Набір включає прищіпки — 4 шт. та присоски — 6 шт. Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 15 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дітей - 80х40х22 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом HEACO ECG 100G | комплект | 1 |  |
| 6 | Прищепи та груші (присоски) - набір до кардіографа Biomed, BE 300 (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих Набір включає прищіпки — 4 шт. та присоски — 6 шт. Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 24 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дорослих - 135х70х30 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом Biomed, BE 300 | комплект | 1 |  |
| 7 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа Heart Screen 60 ІКО НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом Heart Screen 60 ІКО | Шт. | 2 |  |
| 8 | Прищепи та груші (присоски) ДИТЯЧІ – набір до кардіографа Heart Screen 60 ІКО (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дітей Набір включає прищіпки — 4 шт. та присоски — 6 шт. Форма: присоски Розміри: діаметр робочої частини 15 мм Комплектація: 6 штук Кольори: жовтий, коричневий, червоний, зелений, фіолетовий, чорний відповідно до загальноприйнятої системи позначення відведень. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дітей - 80х40х22 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом Heart Screen 60 ІКО | комплект | 1 |  |
| 9 | Кабель відведення в комплекті до кардіографа Юкард 100 НК 024:2019: 47484 — Кабель кардіоверсійного перемикача / електрокардіографа ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Комплектність: на 10 відведень Сумісність: з кардіографом Юкард 100 | Шт. | 3 |  |
| 10 | Зажим (прищепка) кардіографа Юкард 100 (НК 024:2019 код 42489 Електрокардіографічний електрод, багаторазовий) ДК 021:2015: 33124130-5 — Діагностичне приладдя Використання: багаторазові електроди для дорослих. Форма: прищіпки. Габаритні розміри електрода: для дорослих - 135х70х30 мм Матеріал робочого елемента:вугленаповнений поліамід з нанесеним на нього покриттям Ag/AgCl в якості робочої поверхні. Комплектація: 4 штуки. Кольори: чорний, червоний, жовтий, зелений. Сумісність: з кардіографом Юкард 100 | комплект | 1 |  |