Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«код ДК 021:2015:33180000-5: Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (НК 024:2019 – 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування, НК 024:2019 – 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування, НК 024:2019 – 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування, НК 024:2019 – 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування, НК 024:2019 – 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування, НК 024:2019 – 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування, НК 024:2019 – 32111 - Голка фістульна, одноразового використання, НК 024:2019 – 32111 - Голка фістульна, одноразового використання, НК 024:2019 – 35849 - Концентрат гемодіалізу, НК 024:2019 – 35849 - Концентрат гемодіалізу, НК 024:2019 – 47334 - Набір для фільтрування діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ Лот-1:

| № п/п | ВИМОГИ | Відповідність ("Так"/"Ні") |
| --- | --- | --- |
| 1. | Товар повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку, на підтвердження Учасник зобов’язаний надати копію Сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту |  |
| 2. | Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією |  |
| 3. | Залишковий термін придатності лікарських засобів/виробів медичного призначення на момент поставки повинен становити не менше 50% від загального терміну придатності визначеного виробником. |  |
| 4. | Учасник має надати документи, які підтверджують відповідність товарів вимогам Замовника (інструкції, керівництва користувачів, схеми, креслення, рекламні матеріали) |  |
| 5. | Надати гарантійний лист учасника складений у довільній формі, яким підтверджується, що запропонований товар відповідає вимогам із захисту довкілля. |  |
| 6 | Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника виробника, що підтвердить сумістність всіх витратних матеріалів запропонованих Учасником з апаратами виробництва B.Braun Avitum AG, Німеччина |  |
| 7 | Після проведення електронного аукціону Учасник торгів, пропозиція якого виявиться найбільш економічно вигідна, (для визначення переможцем) повинен протягом 3 робочих днів надати замовнику зразки: Артеріально-венозного набору кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації ( високоефективна HDF комбінована система) та Кровопровідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) на адресу: Україна, Тернопільська обл,м.Тернопіль,вул.Шпитальна,2, 46008. |  |

СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ Лот-1:

| Характеристики | Вимоги | Відповідність ("Так"/"Ні") |
| --- | --- | --- |
| Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,5 - 1,6 м² |
| Кліренс сечовини | Не менше 194 |  |
| Кліренс креатинину | Не менше 189 |  |
| Кліренс фосфату | Не менше 158 |  |
| Кліренс вітаміну В12 | Не менше 102 |  |
| Об’єм заповнення | В межах 91-100 |  |
| Коефіцієнт ультра фільтрації (мл/год • мм.рт.ст.) | В межах 14 до 16 |  |
| Стерилізація парою або γ-випроміненням | Наявність |  |
| * при швидкості потоку крові 200 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |
| Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,8 - 1,9 м² |
| Кліренс сечовини | Не менше 195 |  |
| Кліренс креатинину | Не менше 192 |  |
| Кліренс фосфату | Не менше 167 |  |
| Кліренс вітаміну В12 | Не менше 108 |  |
| Об’єм заповнення | В межах 115-125 |  |
| Коефіцієнт ультра фільтрації (мл/год • мм.рт.ст.) | В межах 15 до 20 |  |
| Стерилізація парою або γ-випроміненням | Наявність |  |
| * при швидкості потоку крові 200 мл/хв. І швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |
| Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,9 – 2,1 м² |
| Кліренс сечовини | Не менше 275 |  |
| Кліренс креатини ну | Не менше 246 |  |
| Кліренс фосфату | Не менше 214 |  |
| Кліренс вітаміну В12 | Не менше 128 |  |
| Об’єм заповнення | В межах 119-123 |  |
| Коефіцієнт ультра фільтрації (мл/год • мм.рт.ст.) | В межах 13-15 |  |
| Стерилізація парою або γ-випроміненням | Наявність |  |
| * при швидкості потоку крові 300 мл/хв. і швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |
| Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,7 - 1,8 м² |
| Кліренс сечовини | Не менше 250 |  |
| Кліренс креатини ну | Не менше 228 |  |
| Кліренс фосфату | Не менше 224 |  |
| Кліренс вітаміну В12 | Не менше 160 |  |
| Інулін | Не менше 120 |  |
| Об’єм заповнення | В межах 100- 115 |  |
| Коефіцієнт ультра фільтрації (мл/год • мм.рт.ст.) | В межах 50 – 58 |  |
| Стерилізація парою або γ-випроміненням | Наявність |  |
| * при швидкості потоку крові 300 мл/хв. І швидкості потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |
| Кровопровідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) сумісні з аппаратами виробництва B.Braun |
| Кровопровідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом для гемодіалізу виробництва, B.Braun або еквівалент | Наявність |  |
| Зажими повинні бути з кольоровою кодировкою | Наявність |  |
| Кровопровіді магістралі повинні мати артеріальну та венозну частини. | Наявність |  |
| З’єднання конектора з фістульною голкою за допомогою ін’єкційного порту типу Луер-Локк | Наявність |  |
| Артеріально-венозного набору кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації (високоефективна HDF комбінована система) |
| Кровопровідні магістралі повинні бути сумісні з апаратом для гемодіалізу «DIALOG iQ» виробництва B.Braun або еквівалент | Наявність |  |
| Зажими повинні бути з кольоровою кодировкою | Наявність |  |
| PA і порт РВЕ | Наявність |  |
| Магістраль заміщення ГДФ | Наявність |  |
| Пре-/постдилюція | Наявність |  |
| Голки фістульні артеріальні 16 G |
| Голка повинна мати боковий зріз | Наявність |  |
| Артеріальні голки повинні мати кольорове маркування | Наявність |  |
| Голка повинна мати обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |  |
| Розмір повинен бути | 16 G |  |
| Голки фістульні венозні 16 G |
| Голка повинна мати боковий зріз | Наявність |  |
| Венозні голки повинні мати кольорове маркування | Наявність |  |
| Голка повинна мати обертові “крильця” для фіксування на шкірі | Наявність |  |
| Розмір повинен бути | 16 G |  |
| Концентрат кислотний для проведення бікарбонатного діалізу у ємкості 10 л |
| Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту з вмістом глюкози не менше 1,0 г/л та вмістом кальцію 1,5 або 1,75 ммоль/л для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в ємкостях по 10 літрів. |  |
| Порошковий картридж основного компоненту 760 г сумісний з аппаратами виробництва B.Braun |
| Сухий бікарбонат для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину в картриджах, вага якого повинна бути не менше 760 грам, готовий до використання |  |
| Пірогенний фільтр сумісний з апаратами виробництва B.Braun |
| Фільтр з капілярною організацією мембрани, повинен бути виготовлений з високоякісного полісульфону | відповідність |
| Повинен бути сумісний з апаратами для гемодіалізу виробництва B.Braun або еквівалент | відповідність |
| Повинен бути призначений для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину | відповідність |
| Повинен використовуватися для отримання заміщуючого розчину в продедурах ГФ/ГДФ он-лайн | відповідність |
| Рівень утримання ендоксину | >106 IU /ml |
| Використання протягом 150 процедур або 900 годин роботи | відповідність |
| Стерилізація γ-випроміненням | відповідність |

Медико-технічні вимоги Лот-1:

| № п/п | Найменування товару | Код НК 024:2019: | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,5 - 1,6 м² | 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування | шт. | 1000 |
|  | Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,8 - 1,9 м² | 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування | шт. | 1000 |
|  | Низькопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,9 – 2,1 м² | 47074 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, малий потік, разового застосування | шт. | 400 |
|  | Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною площею 1,7 - 1,8 м² | 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування | шт. | 200 |
|  | Артеріально-венозного набору кровопровідних магістралей для гемодіафільтрації ( високоефективна HDF комбінована система) | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування | шт. | 200 |
|  | Кровопровідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) | 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування | шт. | 2400 |
|  | Голки фістульні венозні d- 1.5 – 1.6 mm | 32111 - Голка фістульна, одноразового використання | шт. | 2600 |
|  | Голки фістульні артеріальні d- 1.5 – 1.6 mm | 32111 - Голка фістульна, одноразового використання | шт. | 2600 |
|  | Концентрат кислотний для проведення бікарбонатного діалізу у ємкості 10 л | 35849 - Концентрат гемодіалізу | л. | 11 000 |
|  | Порошковий картридж основного компоненту 760 г | 35849 - Концентрат гемодіалізу | шт. | 2600 |
|  | Пірогенний фільтр сумісний з апаратами виробництва B.Braun | 47 334 - Набір для фільтрування діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу | шт. | 2 |

Всі витратні матеріали повинні бути сумісними з апаратами Діалог+, ДіалогIQ(виробництва B.Braun), які використовуються у відділенні.

Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".