# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Нагрівачі, блоки нагрівачів,

код 39710000-2 «Електричні побутові прилади» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нагрівач (тип 1) | шт | 90 | ** | *** |
| 2. | Нагрівач (тип 2) | шт | 20 | ** | *** |
| 3. | Нагрівач (тип 3) | шт | 100 | ** | *** |
| 4. | Нагрівач (тип 4) | шт | 10 | ** | *** |
| 5. | Нагрівач (тип 5) | шт | 10 | ** | *** |
| 6. | Нагрівач (тип 6) | шт | 6 | ** | *** |
| 7. | Блок нагрівачів (тип 1) | шт | 10 | ** | *** |
| 8. | Блок нагрівачів (тип 2) | шт | 10 | ** | *** |
| 9. | Блок нагрівачів (тип 3) | шт | 6 | ** | *** |
| 10. | Блок нагрівачів (тип 4) | шт | 11 | ** | *** |
| 11. | Блок нагрівачів (тип 5) | шт | 7 | ** | *** |
| Всього: | шт | 280 |  |  |

Опис: - товар (позиція 1) призначений для застосування в повітряних нагрівачах;

- товар (позиція 2) призначений для нагрівання масла в масляних ваннах;

- товар (позиція 3) призначений для нагрівання повітря в сушильних шафах, що використовуються для сушіння вологих тканин для прибирання станцій метрополітену;

- товар (позиції 4-5) призначений для кип’ятіння води в дистиляторах;

- товар (позиція 6) призначений для нагрівання води в машинах мийки деталей;

- товар (позиції 7-8) призначений для нагрівання води в машинах хімчистки «QUEEN-400»;

- товар (позиція 9) призначений для нагрівання води в електричних котлах опалення;

- товар (позиції 10-11) призначений для нагрівання води в електричних котлах опалення «Дніпро».

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару (за позиціями):

1.1. За позицією 1:

1.1.1. Тип – електричний, трубчастий.

1.1.2. Діаметр трубки – 10 мм.

1.1.3. Потужність – 1,2 кВт.

1.1.4. Напруга живлення – 220 В.

1.1.5. Різьба – М16х1,5.

1.1.6. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на  ескізі 1 додатку до технічної специфікації.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Тип – електричний, трубчастий.

1.2.2. Діаметр трубки – 10 мм.

1.2.3. Потужність – 1,5 кВт.

1.2.4. Напруга живлення – 220 В.

1.2.5. Різьба – М16х1,5.

1.2.6. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на ескізі 2 додатку до технічної специфікації.

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Тип – електричний, трубчастий.

1.3.2. Довжина в зігнутому вигляді – _____ мм (учасником зазначається довжина в зігнутому вигляді, яка повинна бути в межах від 500 до 700 мм).

1.3.3. Міжосьова відстань – _____ мм (учасником зазначається міжосьова відстань, яка повинна бути в межах від 400 до 800 мм).

1.3.4. Діаметр трубки – 8 мм.

1.3.5. Номінальна потужність – 1 кВт.

1.3.6. Напруга живлення – 220 В.

1.3.7. Робоче середовище – повітря.

1.3.8. Тип підключення – різьбові шпильки М___ (учасником зазначається величина різьби різьбових шпильок, яка повинна бути не менше М5).

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Тип – електричний, трубчастий, спіралеподібний.

1.4.2. Номінальна напруга живлення – 220 В.

1.4.3. Потужність – 5000 Вт.

1.4.4. Діаметр трубки – 8,5 мм.

1.4.5. Матеріал виготовлення оболонки – мідний сплав.

1.4.6. Штуцер – М16х1,5.

1.4.7. Матеріал виготовлення штуцера – латунь.

1.4.8. Шпилька – М3.

1.4.9. Діаметр – 180 мм.

1.4.10. Висота – 55 мм.

1.4.11. Міжосьова відстань – 75 мм.

1.4.12. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на ескізі 3 додатку до технічної специфікації.

1.5. За позицією 5:

1.5.1. Тип – електричний, трубчастий.

1.5.2. Номінальна напруга живлення – 220 В.

1.5.3. Потужність – 1500 Вт.

1.5.4. Діаметр трубки – 10 мм.

1.5.5. Матеріал виготовлення оболонки – нержавіюча сталь.

1.5.6. Штуцер – М18.

1.5.7. Матеріал виготовлення штуцера – латунь.

1.5.8. Заглибна довжина – 150 мм.

1.5.9. Міжосьова відстань – 50 мм.

1.5.10. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на ескізі 4 додатку до технічної специфікації.

1.6. За позицією 6:

1.6.1. Тип – електричний, трубчастий.

1.6.2. Номінальна напруга живлення – 220 В.

1.6.3. Потужність – 5000 Вт.

1.6.4. Діаметр нагрівального елемента – 14 мм.

1.6.5. Матеріал виготовлення оболонки – нержавіюча сталь.

1.6.6. Штуцер – М24.

1.6.7. Матеріал виготовлення штуцера – нержавіюча сталь.

1.6.8. Шпилька – М4.

1.6.9. Діаметр фланця – 36 мм.

1.6.10. Робоче середовище – вода.

1.6.11. Міжосьова відстань – 90 мм.

1.6.12. Заглибна довжина – 350 мм.

1.6.13. Ширина петлі – 260 мм.

1.6.14. Зовнішній вигляд відповідає зазначеному на ескізі 5 додатку до технічної специфікації.

1.7. За позиціями 7-8:

1.7.1. Тип нагрівача – електричний, трубчастий, U-подібний.

1.7.2. Потужність:

- за позицією 7 – 6 кВт (3х2кВт);

- за позицією 8 – 9 кВт (3х3кВт).

1.7.3. Напруга живлення – 220 В.

1.7.4. Робоче середовище – вода.

1.7.5. Матеріал виготовлення оболонки – _______ (мідь або хромо-нікелева сталь. Учасником Зазначається матеріал виготовлення оболонки).

1.7.6. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на ескізі 6 додатку до технічної специфікації (латунна гайка надається Замовником).

1.8. За позицією 9:

1.8.1. Тип нагрівача – електричний, трубчастий.

1.8.2. Номінальна напруга живлення – 380 В.

1.8.3. Потужність – 15 кВт.

1.8.4. Діаметр нагрівального елемента – 8,5 мм.

1.8.5. Матеріал виготовлення оболонки – нержавіюча сталь.

1.8.6. Довжина – 460 мм.

1.8.7. Розміри фланця – 100х100х4 мм.

1.8.8. Робоче середовище – вода.

1.8.9. Міжосьова відстань кріпильних отворів фланця – 76 мм.

1.8.10. Діаметр отворів фланця – 12 мм.

1.8.11. Зовнішній вигляд відповідає зазначеному на ескізі 7 додатку до технічної специфікації.

1.9. За позиціями 10-11:

1.9.1. Тип нагрівача – електричний, трубчастий.

1.9.2. Номінальна напруга живлення – 380 В.

1.9.3. Потужність – 15 кВт (3х5 кВт).

1.9.4. Діаметр трубки – 8,5 мм.

1.9.5. Заглибна довжина:

- за позицією 10 – 410 ± 5 мм;

- за позицією 11 – 735 ± 5 мм.

1.9.6. Матеріал виготовлення оболонки – нержавіюча сталь.

1.9.7. Гайка – 2" з зовнішньою різьбою.

1.9.7. Конструкція та основні розміри відповідають зазначеним на ескізі 8 додатку до технічної специфікації.

1.9.8. Кожна одиниця товару комплектується гумовим ущільнюючим кільцем.

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:  за позицією 1 – _______, за позицією 2 – _______, за позицією 3 – _______, за позицією 4 – _______, за позицією 5 – _______, за позицією 6 – _______, за позицією 7 – _______, за позицією 8 – _______, за позицією 9 – _______, за позицією 10 – _______, за позицією 11 – _______  (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати отримання товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути          не менше 12 (дванадцяти) місяців.

У разі якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних умов технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід'ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).

Додаток

до технічної специфікації

Ескіз 1.

Конструкція та основні розміри товару (позиція 1).

Ескіз 2.

Конструкція та основні розміри товару (позиція 2).

Ескіз 3.

Конструкція та основні розміри товару (позиція 4).

Ескіз 4.

Конструкція та основні розміри товару (позиція 5).

Ескіз 5.

Зовнішній вигляд товару (позиція 6).

Ескіз 6.

Конструкція та основні розміри товару (позиції 7-8).

Ескіз 7.

Зовнішній вигляд товару (позиція 9).

Ескіз 8.

Конструкція та основні розміри товару (позиції 10-11).