\

Додаток № 6  до тендерної документації

Технічна специфікація

Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області Умови виконання робіт: Роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю меньш 150 автомобілів за добу Місце виконання робіт: автомобільні дороги загального користування місцевого значення у Миколаївській області загальною протяжністю 3314,4 км (згідно Додатку 1). Всі посилання у найменуванні робіт і витрат на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»». Відомість обсягів робіт (BoQ)

| № з/п | Кодовий номер за CESMM4 | Найменування дорожніх робіт та послуг | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Розділ №1. Землеполотно та водовідведення |  |  |  |
| 1 | E423 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт ІІ групи з перевезенням його до 5 км | м3 | 15000 |  |
| 2 | E423.1 | Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт ІІ групи (натягування грунту) | м3 | 10000 |  |
| 3 | L169.3 | Очищення від наносів русел малих мостів і труб з винесенням ґрунту носилками | м2 | 400 |  |
| 4 | E714 | Планування узбіч автогрейдером середнього типу з холостим ходом в зворотньому напрямку | км од.с | 510 |  |
| 5 | R124.2 | Укріплення узбіч асфальтогранулятом (з нульовою вартістю) при товщині шару 10 см | м2 | 66000 | (з нульовою вартістю) |
| 6 | R129.1 | Профілювання щебеневих доріг автогрейдером середнього типу при ширині покриття, що профілюється до 6 м | км | 120 |  |
| 7 | R129.3 | Виправлення профілю гравійних основ без додавання нового матеріалу | м2 | 30000 |  |
| 8 | R129.2 | Виправлення профілю гравійних основ із додаванням нового матеріалу (жорства з нульовою вартістю) | м2 | 80000 | ( жорства з нульовою вартістю) |
| 9 | R124.3 | Улаштування основи дорожнього одягу із маломіцного вапнякового матеріалу верхнього шару двошарової товщиною 10 см (жорства з нульовою вартістю) | м2 | 40000 | (жорства з нульовою вартістю) |
|  |  | Розділ №2. Аварійні роботи |  |  |  |
| 10 | R216 | Регенерація (стабілізація) існуючих конструктивних шарів товщиною 20 см. з 4% цементу | м2 | 70000 |  |
| 11 | R170.1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5 | м3 | 8500 | ЩПС С-5 |
| 12 | R170.2 | Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 | м3 | 22500 | ЩПС С-7 |
| 13 | R125.1 | Влаштування основи дорожнього одягу з щебенево- піщаної суміші автогрейдером, товщиною 20 см | м2 | 1000 | ЩПС С-7 |
| 14 | R480.1 | Влаштування вирівнюючого шару із крупнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800, при ширині укладання 3 м | т | 7200 | Суміші асфальтобетонні що застосовуються у верхніх шарах покриттів, крупнозерністі, тип А, марка 1 (або еквівалент) |
| 15 | R125.3 | Улаштування шару основи з піску | м3 | 300 |  |
| 16 | R472 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 5 см | м2 | 210000 |  |
| 17 | R472.1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 6 см | м2 | 60000 |  |
| 18 | R475 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 1 м при глибині фрезерування 20 см | м2 | 10000 |  |
| 19 | R393.1 | Ущільнення матеріалу котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим Bomag, масою 19,2 т за п`ять проходів котка по одному сліду | м2 | 70000 |  |
| 20 | R342 | Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м | м2 | 30000 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або еквівалент) |
| 21 | R480.2 | Влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем VOGELE SUPER 1800, при ширині укладання 3 м | т | 28000 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 (або еквівалент) |
| 22 | R392.1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 1000 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (або еквівалент) |
| 23 | R392.2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 100 |  |
| 24 | R392.1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 1400 |  |
| 25 | R392.2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 100 |  |
| 26 | R392.3 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 70 мм | м2 | 100 |  |
| 27 | R392.1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 2000 |  |
| 28 | R392.2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 600 |  |
| 29 | R392.1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття з розламуванням та обрубуванням країв площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | м2 | 4200 |  |
| 30 | R392.4 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 50 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 300 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (або еквівалент) |
| 31 | R392.5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 1 м2, при товщині шару до 60 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 100 |  |
| 32 | R392.4 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 400 |  |
| 33 | R392.5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 100 |  |
| 34 | R392.4 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 500 |  |
| 35 | R392.5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 100 |  |
| 36 | R392.4 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 3500 |  |
| 37 | R392.5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм з попереднім фрезеруванням | м2 | 250 |  |
| 38 | R391.1 | Ліквідація вибоїн машиною Patcher на базі автомобіля МАЗ, при глибині вибоїни 20 мм | м2 | 4000 |  |
| 39 | R392.6 | Ліквідація вибоїн машиною Patcher на базі автомобіля МАЗ, при глибині вибоїни 30 мм | м2 | 5000 |  |
| 40 | R392.7 | Ліквідація вибоїн машиною Patcher на базі автомобіля МАЗ, при глибині вибоїни 40 мм | м2 | 7000 |  |
| 41 | R392.8 | Ліквідація вибоїн машиною Patcher на базі автомобіля МАЗ, при глибині вибоїни 50 мм | м2 | 26000 |  |
|  |  | Розділ №3. Дорожні пристрої та облаштування доріг |  |  |  |
| 41 | D541 | Демонтаж однобічного огородження, при відстані між стояками 4 м, методом різання | м | 300 |  |
| 42 | R827.1 | Фарбування напрямних стовпчиків вапняним розчином та бітумом, без влаштуванням світлоповертальних елементів | стовп | 1000 |  |
| 43 | X191.2 | Ремонт металевого бар'єрного огородження з використанням агрегату зварювального з бензиновим двигуном та автомобіля бортового вантажопідйомністю до 5 т | м | 300 |  |
| 44 | X171 | Улаштуванняоднобічного металевого бар'єрного огородження на металевих стояках вручну з відстанню між стояками 4 м | м | 500 |  |
|  |  | Розділ №4. Організація та безпека дорожнього руху |  |  |  |
| 45 | R811.1 | Установлення дорожнього знаку на одній опорі [при виконанні робіт з монтажу окремих секцій металевого бар’єрного огородження вручну, щитів або опор дорожніх знаків разом зі щитами] | знак | 400 |  |
| 46 | R811.1 | Установлення щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх [при виконанні робіт з монтажу окремих секцій металевого бар’єрного огородження вручну, щитів або опор дорожніх знаків разом зі щитами] | знак | 200 |  |
| 47 | R811.1 | Установлення щитів дорожніх знаків на одній опорі двосторонніх [при виконанні робіт з монтажу окремих секцій металевого бар’єрного огородження вручну, щитів або опор дорожніх знаків разом зі щитами] | знак | 20 |  |
| 48 | R837.9 | Приготування бетонної суміші вручну | м3 | 34 |  |
| 49 | E811.7 | Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх | знак | 20 |  |
| 50 | X192 | Встановлення напрямних пластикових стовпчиків | ст | 100 |  |
| 51 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 (В=10 см - вісь) фарбою | км | 22 |  |
| 52 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.3 (В=2х10 см - вісь) фарбою | км | 0,4 |  |
| 53 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 (В=10 см - вісь) фарбою | км | 40 |  |
| 54 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 (В=10 см - вісь) фарбою | км | 10 |  |
| 55 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 (В=10 см - вісь) фарбою | км | 2 |  |
| 56 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.8 (В=20 см - вісь) фарбою | км | 2 |  |
| 57 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 (В=10 см - вісь) фарбою | км | 0,5 |  |
| 58 | R824.6 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 ручною маркірувальною машиною | м2 | 900 |  |
| 59 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.12; 1. 13; 1.16.1; 1.16.2; 1.16.3; 1.16.4 фарбою по трафарету маркірувальною машиною | м2 | 600 |  |
| 60 | R824.6 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.18; 1. 19; 1.20; 1.24 фарбою по трафарету маркірувальною машиною | м2 | 50 |  |
|  |  | Розділ №5. Зимове утримання |  |  |  |
| 61 | R811.1 | Заміна дорожнього знаку на одній опорі | знак | 60 |  |
| 62 | R811.1 | Заміна щитів дорожніх знаків на одній опорі односторонніх | знак | 180 |  |
| 63 | D110.19 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м | км | 2000 |  |
| 64 | D110.19 | Очищення доріг плужним снігоочисником плужним на базі машини дорожньої комбінованої від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні | км | 10000 |  |
| 65 | D110.21 | Очищення доріг трактором потужністю до 59 кВт, обладнаним відвалом при патрульному снігоочищенні | км | 600 |  |
| 66 | D110.24 | Очищення доріг трактором потужністю до 108 кВт, обладнаним відвалом від снігу, який щойно випав | км | 250 |  |
| 67 | D110.22 | Очищення доріг від снігу, який щойно випав, автогрейдером середнього типу | км | 200 |  |
| 68 | D110.14 | Очищення доріг від снігу ланкою механізмів, що включає навантажувач вантажопідйомністю 4 т | м3 | 185 |  |
| 69 | D110.13 | Одночасне очищення доріг від снігу, що злежався, товщиною шару до 0,3 м та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною комбінованою | км | 1500 |  |
| 70 | D110.13 | Одночасне очищення доріг від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні та розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю за допомогою машини комбінованой | км | 1000 |  |
| 71 | R838.6 | Формування конусів із протиожеледного матеріалу вручну зі встановленням віх | т | 100 |  |
| 72 | R848.2 | Посипання дорожнього покриття протиожеледними матеріалами вручну | т | 100 |  |
| 73 | R848.3 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення до 4 м. | м2 | 10000000 |  |
| 74 | R848.1 | Розподілення протиожеледних матеріалів по покриттю машиною з обладнанням на базі автомобіля при ширині розподілення від 4 до 8 м. | м2 | 62400000 |  |
| 75 | R837.1 | Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноковшевим, вантажопідйомність 3 т ММК 50% | м3 | 2602 |  |
| 76 | А323.2 | Чергування робітників и машиністів дорожньої техніки 5 розряду при зимовому та літньому утриманні доріг | година | 2600 |  |
| 77 | А323.2 | Чергування машиністів КДМ при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду | година | 7800 |  |
| 78 | А323.2 | Чергування машиністів навантажувача при зимовому та літньому утриманні доріг без виїзду | година | 3500 |  |
|  |  | Розділ №6. Роботи з озеленення |  |  |  |
| 79 | D210 | Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну | шт | 800 |  |
| 80 | D210.1 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, до 5 зрізів | дерево | 4000 |  |
| 81 | D210.2 | Вирізування сухих гілок вручну на деревах з діаметром стовбура до 350 мм, до 15 зрізів | дерево | 4000 |  |
| 82 | D210.3 | Обрізування та проріджування крон дерев з діаметром стовбура від 200 мм до 250 мм вручну | дерево | 200 |  |
| 83 | D210.5 | Обрізування крон дерев м'яких порід з використанням висоторіза | дерево | 2400 |  |
| 84 | D210.4 | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб | дер. | 14000 |  |
| 85 | D210.6 | Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м вручну | кущ. | 70000 |  |
| 86 | D310.2 | Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів. | м2 | 140000 |  |
| 87 | D210.7 | Вирізання кущів м'яколистяних порід ручним кущорізом | м2 | 70000 |  |
| 88 | D210.8 | Розкряжування хлистів хвойних [крім модрин] і м'яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною до 2 м з діаметром прикорня до 16 см | м3 | 20 |  |
| 89 | D113 | Скошування трави навісною косаркою на базі трактора потужністю потужність 59 кВт [80 к.с.] | км | 4000 |  |
| 90 | D113.1 | Скошування трави з використанням кущоріза | м2 | 220000 |  |
|  |  | Розділ №7. Штучні споруди |  |  |  |
| 91 | L169 | Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну | м | 100 |  |
| 92 | L169.4 | Очищення підмостового русла від кущів, очерету та трави | м2 | 1000 |  |
| 93 | I523 | Укладання водопропускних пластикових труб діаметром від 0,3 м до 0,5 м | м | 50 |  |
| 94 | R392 | Відновлення деформаційного шва закритого типу | м | 160 |  |
| 95 | F622 | Укладання бетону невеликими обсягами | м3 | 150 |  |
| 96 | U831.1 | Ремонт бутової кладки стін окремими місцями | м3 | 480 |  |
| 97 | E424.2 | Відновлення місць сполучення моста з підходами при просадці лежнів | м2 | 420 |  |
| 98 | O430 | Ремонт верхнього дощатого настилу на мостах | м2 | 2050 |  |
|  |  | Розділ №8. Роботи з технічного назляду |  |  |  |
| 99 | A289.6 | Поточний огляд дороги при переміщенні на автомобілі | км | 1200 |  |

Розрахунок договірної ціни виконати згідно «Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України №753 від 07.10.2022.

Кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт та послуг з експлуатаційного утримання, що враховуються в договірній ціні, передбачити в сумі до 38 175 697 грн без ПДВ.

Гарантійні строки експлуатації за результатами наданих послуг (виконаних робіт) з експлуатаційного утримання:

– роботи, виконані на покритті (крім тимчасових аварійних робіт та зимового утримання) - не менше ніж 1 рік з моменту прийняття наданих послуг;

– дорожні знаки – 7 років (згідно ДСТУ 4100:2014);

– дорожня розмітка фарбою – 6 місяців (згідно ДСТУ 2587:2010);

– бар’єрне огородження – 10 років (згідно ДСТУ Б В.2.3-12-2004).

Терміни виконання послуг – з моменту підписання договору до 29.04.2025 року.

Заст. директора з розвитку доріг

та експлуатаційного утримання                                                                        	           Стеценко О.М.