ДОДАТОК № 5

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

згідно коду за ДК 021:2015: 50340000-0 послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання кінотеатру, сервер проектору «Barco ALCHEMY ICMP»)

BARCO ALCHEMY ICMP

Інтегрований мультимедійний кінопроцесор (ICMP) – опція для проекторів серії 2

Висока надійність та легкість у використанні завдяки меншій кількості пристроїв та блоків

Високі дозволи, високі частоти кадрів і високі швидкості передачі навіть випереджають вимоги майбутнього

Модуль Barco ICMP об'єднує в одній загальній платі функціональні можливості інтегрованого кінопроцесора (ICP) і медіасервера і становить головний компонент цифрових кінопроекторів Barco Alchemy. Скорочення набору необхідного обладнання спрощує та підвищує надійність апаратної кіномеханіки. Цей інтелектуальний проектор навіть виявляє потенційні експлуатаційні помилки та попереджає оператора про неполадки. Він містить вбудовану пам'ять і перетворює будь-який проектор Barco серії 2 на повнофункціональний DCI-сумісний проектор та медіасервер.

Завдяки наявності входів для насиченого альтернативного вмісту та найпотужніших в галузі функцій DCI-декодування, модуль Barco ICMP навіть випереджає вимоги сьогоднішнього дня та радикально розширює можливості цифрового кінопроектора Barco серії 2. Проектор, обладнаний модулем Barco ICMP, ідеально підходить для систем управління кінотеатром TMS) та працює автономно в установках з одним екраном. Модуль Barco ICMP сумісний із DCI відповідно до плану тестування (Compliance Test Plan, CTP) версії 1.2.

Підвищення ефективності експлуатації

Завдяки вбудованому інтерфейсу користувача Barco Web Commander, проектором можна керувати дистанційно, включаючи створення та планування показів. Конфігурування та налаштування можуть просто виконати сервісні фахівці через Barco Communicator.

Відповідність вимогам майбутнього

У поєднанні з одним цифровим кінопроектором роздільною здатністю 4K технологія Barco Alchemy забезпечує проектування 2D-зображень роздільною здатністю 4K з частотою 60 кадрів/сек і 3D-зображень роздільною здатністю 4K і підтримує всі стандартні фільми та 3D-фільми HFR DCI роздільною здатністю 2K.

Унікальні переваги технології Barco Alchemy

Просте керування завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача Barco Web Commander

Висока надійність та легкість у використанні завдяки меншій кількості пристроїв та блоків

Високі дозволи, високі частоти кадрів і високі швидкості передачі навіть випереджають вимоги майбутнього

Включає вбудовану пам'ять та апаратний контролер RAID-5

Інтелектуальне перемикання дозволів та частот кадрів під час показу

Інтелектуальне змішування DCI та джерел альтернативного вмісту в одному показі

Вхід для насиченого альтернативного вмісту

Просте оновлення проекторів серії 2 за допомогою модуля Barco Alchemy

Несправність даного сервера, викликана довготривалою відсутністю зовнішнього електроживлення – внаслідок чого відбулось повне розрядження внутрішньої батареї живлення серверу. Ця батарея виконує функцію живлення системи захисту сервера, але має розрахунковий термін служби при відсутності зовнішнього електроживлення – не більше 6 місяців.

Тобто для оперативного і найкращого вирішення даного питання потрібно відремонтувати сервер, замінити сервер на відремонтований, але останньої генерації (ICMP-X), з усуненням недоліків попередніх версій.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2023р.

_________________________________                   ______________        ________________

(Посада уповноваженої особи Учасника)                (Підпис, М.П.)              (Прізвище та

ініціали)

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за умови її використання).