Додаток 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Лапароскопічні титанові кліпси № 3 ДК 021:2015:33140000-3 Медичні матеріали

НК 024:2019:35615 – Скоба хірургічна, що не розсмоктується

| № з/п | Назва предмету закупівлі | НК 024:2019 | Характеристики предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лапароскопічні титанові кліпси № 3 | 35615 – Скоба хірургічна, що не розсмоктується | Середньо-великі титанові кліпси для лапароскопічних і відкритих операцій. Довжина відкритої кліпси 5,5 мм, довжина закритої кліпси 8,7 мм. Рекомендуються для кліпування кровоносних судин. Максимальна ширина лігування 7 мм. Кліпса має внутрішню насічку. В одному картриджі 6 стерильних кліпс, в упаковці 20 картриджів. | упак. | 10 |

Запропонований учасником товар повинен відповідати таким вимогам:

- Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

- Товари, запропоновані Учасником повинні бути у передбаченому законодавством порядку дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування). На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність та/або сертифікатів  про відповідність вимогам технічного регламенту, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу.

- Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.

- Всі документи, які вимагаються Замовником згідно цієї документації, мають бути завантажені Учасником в складі своєї пропозиції до завершення строку подання пропозицій.

- Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

- На момент постачання товару залишок терміну зберігання продукції повинен бути не менше 80% загального терміну зберігання (надати гарантійний лист про те, що залишки терміну зберігання на момент поставки товару складатимуть не менше 80% до загального терміну зберігання).

- При поставці товару повинні надаватися копії сертифікатів якості (надати гарантійний лист про те, що при поставці будуть надаватися сертифікати якості до кожного найменування товару).

- Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів викладених українською мовою), копія якого надається Учасником у складі документів тендерної пропозиції.