Додаток 3 Технічне завдання

«Поточний ремонт господарської будівлі Осичківського ліцею Радомишльської міської ради Житомирської області з облаштуванням під найпростіше укриття за адресою: вул. Несененка, 60, с. Осички, Житомирського району Житомирської області» (код ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи)»

Договірна ціна – тверда.

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Улаштування з. б перекриттів | м3 | 0,56 |  |
| 2 | Арматура-сітки, | т | 0,052 |  |
| 3 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 240,57 |  |
| 4 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 21,87 |  |
| 5 | Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом | м2 | 218,7 |  |
| 6 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом | м2 | 218,7 |  |
| 7 | Плівка поліетиленова будівельна | м2 | 251,505 |  |
| 8 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 21,87 |  |
| 9 | Готування бетону на щебені | м3 | 22,3074 |  |
| 10 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 218,7 |  |
| 11 | Сітка сталева з квадратними чарунками | м2 | 240,57 |  |
| 12 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 5,6 |  |
| 13 | Двері сталеві , погрунтовані та пофарбовані в комплекті | шт | 2 |  |
| 14 | Виготовлення перил | т | 0,0075 |  |
| 15 | Монтаж перил | т | 0,0075 |  |
| 16 | Труба Ф32х2 | м | 3,18 |  |
| 17 | Коліно гнуте типорозмір 32х2мм | шт | 2 |  |
| 18 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за 2 рази | м2 | 0,27 |  |
| 19 | Улаштування сходів монолітних залізобетонних | м3 | 0,51 |  |
| 20 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 14,7 |  |
| 21 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 14,7 |  |
| 22 | Дюбель шуруп | шт | 66 |  |
| 23 | Піна монтажна. | л | 2,72 |  |
| 24 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 6 |  |
| 25 | Пробивання отворів у стінах | отв. | 6 |  |
| 26 | Установлення зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу | зонт | 6 |  |
| 27 | Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, діам. 125 | шт | 6 |  |
| 28 | Біотуалет 24 л. | шт | 2 |  |
| 29 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (Обгортання сховища існуючим грунтом) | м3 | 168,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Електромонтажні роботи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 30 | Монтаж світильників герметичних | шт | 25 |  |
| 31 | Світильник круглий, овал | шт | 25 |  |
| 32 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", і т.п. | шт | 19 |  |
| 33 | Світильник аварійний з АБЖ | шт | 12 |  |
| 34 | Світильник аварійний евакуаційний вказівник "Вихід" | шт | 7 |  |
| 35 | Установлення вимикачів неутопленого типу | шт | 13 |  |
| 36 | Вимикач 220В | шт | 13 |  |
| 37 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу | шт | 10 |  |
| 38 | Розетка касетна подвійна | шт | 10 |  |
| 39 | Прокладання ПВХ труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 480 |  |
| 40 | Труба гофрована, діаметр 20 мм | м | 480 |  |
| 41 | Кріплення на трубу | шт | 760 |  |
| 42 | Коліно для труб | шт | 50 |  |
| 43 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 50 |  |
| 44 | Труба гофрована, діаметр 32 мм | м | 50 |  |
| 45 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 484 |  |
| 46 | Кабель перерізом 3*1,5 мм2 ВВГ нгд | м | 277,07 |  |
| 47 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | м | 221,45 |  |
| 48 | Установлення розподільних коробок | шт | 16 |  |
| 49 | Коробка розподільча | шт. | 16 |  |
| 50 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 20 |  |
| 51 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | м | 20,6 |  |
| 52 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну | км | 0,245 |  |
| 53 | Кабель ВВГ нг 2х25 | м | 249,9 |  |
| 54 | Затискач анкерний | шт | 6 |  |
| 55 | Затискач підпірний | шт | 4 |  |
| 56 | Затискач проколюючий | шт | 2 |  |
| 57 | Установлення електрощитків | шт | 1 |  |
| 58 | Щит комплектний 24 мод. | шт | 1 |  |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником.

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог наступні документи:

  - договірну ціну;

2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій наступні документи:

- Скан-копію дозволу та/або ліцензії із додатком на провадження певного виду  господарської діяльності;

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- Додвіл/дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки які передбачені в технічному завданні.

Примітка:

У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації.