Додаток 6

до Оголошення

Інформація про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

на закупівлю послуг (за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

«Послуги з виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання комунальних доріг Волинської області, м. Любомль, вул. 1-го Травня відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану.»

У разі подання пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника.

1. Пропозиції повинні враховувати вартість використання обладнання, паливно-мастильних матеріалів, ручного навантаження, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат згідно чинного законодавства України.

2. Послуга виконується згідно вимог Закону України «Про відходи», Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території міста  Любомль, та вимог інших діючих нормативних документів, що стосуються поводження з відходами.

3. Учасник зобов’язаний надавати послуги виключно за попередньою заявкою Замовника в термін визначений у заявці.

4. Учасник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення: розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання; забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

5. В разі виявлення Замовником неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт-претензія, Замовник не сплачує Учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії).

Технічні характеристики предмету закупівлі зазначені у технічному завданні.

- «Послуги з виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання комунальних доріг Волинської області, м. Любомль, вул. 1-го Травня відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану».

Перелік основних робіт.

| № з / п | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 150 |
| 2 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,288 |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | т | 183,44554456 |
| 4 | Планування узбіч автогрейдером середнього типу ГС- 14.02 з робочим ходом в зворотньому напрямку | км од.с | 0,32 |

Примітка:

- Договірна ціна – тверда. Учасник розраховує вартість робіт виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів).

- Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об`єкті виконання робіт.

- Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території виконання робіт (Об’єкті).

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до чинних нормативних документів та відповідно до вимог ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

У разі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, потрібно розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент".".

Під час виконання послуг Учасник надає Замовнику Акти виконаних робіт для оплати виконаних послуг.

Виконання послуг здійснюється Учасником якісно, з використанням власних та залучених матеріально-технічних ресурсів, відповідно до технічного завдання, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, СОУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству з урахуванням ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт».                                                                                      - Асфальтобетонна суміш (матеріали) повинна (нні) відповідати вимогам ДСТУ БВ.2.7-119-2003 «Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови».                                                                                                                                            - Усі матеріали  повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

- Учасник забезпечує якісний ремонт.

Спеціалізована техніка надається в справному технічному стані з водієм та заправлена паливно-мастильними матеріалами.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

- Місця виконання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

- Контур пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубувати відбійними молотками або вирізати ручною чи пересувною спеціалізованою технікою (обладнанням). Дно і стінки місця ремонту очищувати від дрібних шматків‚ крихти‚ пилу‚ бруду та вологи.

- Дно та стінки вибоїни обробляти тонким суцільним шаром рідкого (гарячого) або розрідженого бітуму.

- Під час виконання послуг з ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття товщина асфальтобетону повинна складати не менше 5 см.

- Якщо глибина ямки складає більш ніж 5 см, спочатку на дно її укладати один шар щебеню фракцій 5-10, 10-20 мм з подальшим обробленням бітумом, а потім зверху заповнювати дрібнозернистою асфальтобетонною сумішшю товщиною не менше 5 см.

- Укладати і ущільнювати ремонтний матеріал. Ущільнення виконувати від країв до середини вібротрамбівками або вібраційними котками.

- Після завершення робіт виконавець повинен прибрати територію, на якій надавались послуги.

- Рух транспорту по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче плюс 50 град. C.

Послуга по предмету закупівлі: «Послуги з виконання аварійних, відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання комунальних доріг Волинської області, м. Любомль, вул. 1-го Травня відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану », що розташована на території м. Любомль, Волинської області, вул.     1- го Травня  виконуються у відповідності до «Технічних правил ремонту та утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 і Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України.

Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення послуг виконує Виконавець власними силами  відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

Витрати на доставку матеріальних ресурсів, приготування, виготовлення конструкцій, розраховуються відповідно державним (відомчим) вимогам/нормативам.

Вартість асфальтобетонних сумішей, бітуму та інше - прийняти відповідно державним (відомчим)    вимогам/нормативам.

Ущільнення основ, матеріалів та покриттів, сумішей при ремонті покриттів враховувати згідно технологічних та нормативних вимог.

При виконанні робіт/наданні послуг необхідно дотримуватись усіх заходів  із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів послуг розрахунок ціни з урахуванням усіх  витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час виконання послуг виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

Послуги, які становлять предмет закупівлі, будуть виконані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

____________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи переможця, завірені печаткою (у разі її використання)