Додаток №1

# до тендерної документації

Вимоги щодо предмету закупівлі

(Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета Закупівлі)

ДК 021 2015  44210000-5: Конструкції та їх частини  (Огорожа та комплектуючі)

| № | Назва | Опис товару | Одиниця виміру. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секція огорожі "Стандарт-Еко" ЗЕЛЕНИЙ d=4+3мм 50х200мм, 1,55*2,5 | Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору - d 4/3 (діаметр). Висота – 1,55 м Довжина – 2,5 м - огорожа оцинкована з полімерним покриттям Огорожа повинна складатись з панелей, зварених шляхом контактного зварювання з оцинкованого дроту заданого діаметра, покритих полімерним покриттям. | шт | 390 |
| 2 | Секція огорожі "Стандарт-Еко" ЗЕЛЕНИЙ d=4+3мм 50х200мм, 1,25*2,5 | Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору - d 4/3 (діаметр). Висота – 1,25 м Довжина – 2,5 м - огорожа оцинкована з полімерним покриттям Огорожа повинна складатись з панелей, зварених шляхом контактного зварювання з оцинкованого дроту заданого діаметра, покритих полімерним покриттям. | шт | 238 |
| 3 | Стовп для кріплення сітки огорожі ЗЕЛЕНИЙ 60*40 H-2,0м. | Стовпчики огорожі повинні бути виготовлені з профільної труби 60х40мм 1.2 мм та висотою 2 м, оцинковані з полімерним покриттям Всі елементи огорожі повинні бути пофарбовані високоякісною порошковою фарбою. Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору | шт | 391 |
| 4 | Комплект кріплення ЗЕЛЕНИЙ для сітки огорожі Скоба 40х60 | Всі деталі кріплення покриті цинком, порошкова фарба зеленого кольору RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору Товщина не менше 2 мм. | компл | 2300 |
| 5 | Стовп для кріплення сітки огорожі ЗЕЛЕНИЙ 60*40 H-1,7м. | Стовпчики огорожі повинні бути виготовлені з профільної труби 60х40мм 1.2 мм та висотою 1,7 м, оцинковані з полімерним покриттям Всі елементи огорожі повинні бути пофарбовані високоякісною порошковою фарбою. Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору | шт | 240 |
| 6 | Хвіртка 1,2*1,3 ЗЕЛЕНИЙ | рама хвіртки 1,2мх1,3м оцинкований профіль 40х60мм, Заповнення: секція не менше 4мм+4мм, опорні стовпи 2шт, заглушка пластикова 2 шт, притворна планка, ручка, замок в комплекті , пофарбована високоякісною порошковою фарбою. Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору | шт | 1 |
| 7 | Хвіртка 1,5*1,3 ЗЕЛЕНИЙ | рама хвіртки 1,5мх1,3м оцинкований профіль 40х60мм, Заповнення: секція не менше 4мм+4мм, опорні стовпи 2шт, заглушка пластикова 2 шт, притворна планка, ручка, замок в комплекті , пофарбована високоякісною порошковою фарбою. Колір: RAL 6005 (зелений) або узгоджується замовником після підписання договору | шт | 1 |

# Товар має бути новий без попередньої експлуатації без дефектів;

# Строк гарантії на Товар, протягом гарантійного строку заводу-виробника,

# Товар має бути належним чином упакований.

# 4.Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі своїх пропозицій інформацію, яка підтверджує про відповідність запропонованого предмету закупівлі вимогам установленим замовником в технічних вимогах до предмета закупівлі повинна бути підтверджена: таблицею відповідності котра повинна містити наступну інформацію: вимоги замовника, параметри запропонованого учасниками товару, кількість.

# 5. 	Пропозиція учасника вважається такою, що не відповідає умовам замовника цього оголошення і може буди відхилена замовником у разі невідповідальності вимогам оголошення.

# 6.	Вимоги до тари та упаковки:

# 6.1 Тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки);

# 6.2 При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника;

# 7.	Умови поставки: Автотранспортом Учасника невеликими партіями.

# 7.1 Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товарів, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника

# 7.3  Місце поставки: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Маразліївка.

Примітка: всі посилання на конкретну торгівельну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразам «або еквівалент».

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним та іншим вимогам до предмета Закупівлі, встановленим Замовником, а саме:

- сертифікат відповідності;

В разі, якщо вищевказані документи видані не на ім’я учасника, в такому випадку додатково, у складі пропозиції учасник надає лист-дозвіл від власника на використання цих документів в торгах з посиланням на ідентифікатор закупівлі.

- якщо Учасник не є виробником предмета Закупівлі він повинен надати договір поставки або сертифікат дистриб’ютора, або лист виробника про представництво його інтересів, або інші документи, в яких зазначається характер взаємовідносин з виробником;