# Додаток 3 до тендерної документації

Нова редакція

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі: Пластиковий контейнер 1100л (код ДК 021:2015: 44610000-9 – Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

Місце постачання товару: 31000, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, м.Красилів, вул.Щаслива,9

Строк постачання товару: до 01.06.2023 року

Кількість товару: 17 штук.

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість товару | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластиковий контейнер 1100л | шт. | 17 | Пластиковий контейнер 1100 л : Об’єм- 1100 літрів Максимальне навантаження від 490 кг. Вага від 50 кг ( +/- 5 кг) Має бути: Матеріал–стабілізований, стійкій до низьких та високих температур Колеса 4 покритих гумою колеса діаметром 200 мм. два з яких обладнані гальмами . Всі металеві деталі повині мати антикорозійне покриття Посиленій гребінчастий захват (сотова структура кромки контейнера) Колір: зелений або чорний Контейнер повинен спорожнюватися у сміттєзбиральну машину механізованим способом. |

Товар повинен  бути виготовлений 2021р.- 2022 року.

Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

Термін служби  на товар повинен бути не менше 36 місяців з моменту введення в експлуатацію.

Товар має бути новий (такий що не був у користуванні/вжитку).

Товар повинен бути виготовлений з первинної нової сировини.

В складі тендерної пропозиції  на підтвердження відповідності технічним вимогам учасники повинні  надати  фото та/або схему-креслення тощо.

Учасник повинен забезпечувати техніку безпеки під час постачання товару і несе повну відповідальність за її дотримання.

Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх на фірмовому бланку із зазначенням.

Поставка Товару здійснюється до 01.06.2023 року.

Доставка, навантаження, розвантаження та інші витрати здійснюються за рахунок Постачальника за адресою, вказаною у тендерній документації та Договорі про закупівлю, про що Учасник надає гарантійний лист. Вартість поставки повинна входити у вартість пропозиції.

Замовник має право змінити термін та зменшити обсяг поставки, з урахуванням фактичного обсягу видатків.

Якщо Учасник пропонує еквівалент товару, що є предметом закупівлі, Учаснику необхідно підтвердити якість технічних характеристик у формі пояснювальної записки з обов'язковим зазначенням в ній порівняльних характеристик пропонованого товару, який вказаний в технічному завданні Замовника. В результаті чого, характеристика запропонованого Постачальником товару, повинна бути не гірше.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, будуть включені у договір, який укладатиметься з переможцем закупівлі та будуть вимагатися протягом дії договору.

Якість продукції повинна відповідати умовам відповідного державного стандарту України (ДСТУ),  ГОСТу та/або ТУ та іншим нормативно-технічним документам, зазвичай що висуваються до даного виду товару. Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок протягом 3-х робочих днів. На підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі, учасник у складі пропозиції повинен надати сертифікати відповідності/якості на матеріали, з якого будуть виготовлені контейнери.

Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».