Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС2.

Місце розташування об’єкта: 35604, Україна, Рівненська область, Дубенський район, м. Дубно, на вул. Василя Червонія.

Строки виконання робіт: до  29 листопада 2024 року.

- Об'єми робіт:

| № п/п | Обгрунтуання (шифр, норми) | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,556 |
| 2 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,21 |
| 3 | КБ1-164-2 тех.ч.п.1.3.180 к(труд)=1,2 К тв = [1,2;1,2] | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,08 |
| 4 | КБ23-1-1-И1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 20,7 |
| 5 | КБ1-28-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,378 |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,78 |
| 7 | КБ27-67-4-И1 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,06 |
| 8 | КБ27-12-1-И1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,0834 |
| 9 | С1421-10634-И1 | Пісок природний, рядовий | м3 | 9,174 |
| 10 | КБ27-13-1-И1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню | 1000м2 | 0,0834 |
| 11 | С1421-9723 | Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 15,7626 |
| 12 | КР18-42-1-И1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,834 |
| 13 | КР18-42-2-И1 К витр =[10] | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 | 0,834 |
| Примітка: Теплові мережі Т1. Т2 |
| 14 | КБ24-3-9-И1 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 300 мм | 1000м | 0,0664 |
| 15 | С113-1508 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 219/315 мм | м | 66,4 |
| 16 | КБ24-10-6-И1 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 150 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0,772 |
| 17 | С113-1507 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 159/250 мм | м | 772 |
| 18 | КБ24-10-4-И1 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0,0156 |
| 19 | С113-1505-И1 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 108/200 мм | м | 15,6 |
| 20 | С113-1558 | Опора нерухома пряма, д. 219/315 мм | шт | 4 |
| 21 | С113-1557 | Опора нерухома пряма, д. 159/250 мм | шт | 12 |
| 22 | С113-1585 | Компенсатор сильфонний "вільний", компенсуюча здатність 125 мм, д.219/315 мм | шт | 2 |
| 23 | С113-1584 | Компенсатор сильфонний "вільний", компенсуюча здатність 125 мм, д.159/250 мм | шт | 6 |
| 24 | С113-1517 | Коліно 90 град., д. 159/250 мм | шт | 12 |
| 25 | С113-1517 | Коліно 15 град., д.159/250 мм | шт | 2 |
| 26 | С113-1538 | Рукав кінцевий д. 219/315 мм | шт | 4 |
| 27 | С113-1537 | Рукав кінцевий д. 159/250 мм | шт | 8 |
| 28 | С113-1535 | Рукав кінцевий д. 108/200 мм | шт | 4 |
| 29 | С113-1544 | Кільце ущільнююче д. 150 мм | шт | 8 |
| 30 | С113-1540 | Кільце ущільнююче д. 110 мм | шт | 12 |
| 31 | С113-1577 | Комплект ізоляції стиків д. 219/315 мм | шт | 12 |
| 32 | С113-1576 | Комплект ізоляції стиків д. 159/250 мм | шт | 104 |
| 33 | С111-1721-11Г | Стрічка ковзна д.108/200 мм | рулон | 7 |
| 34 | С111-1721-11В-И1 | Стрічка сигнальна | м | 448,1 |
| 35 | С113-1615-1-И1 | Труби стальні електрозварні в ізоляції "дуже посилена" д.108х4,0 мм (футляр) | м | 41,1 |
| Примітка: Демонтаж |
| 36 | КБ24-1-4-И1 К тв = [0,6] К мат = [0] | Розбирання трубопроводів, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,0855 |
| 37 | С1545-104-И1 | Брухт металевий | т | 0,8 |
| 38 | КБ7-64-3-И1 К тв = [0,8] К мат = [0] | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,13 |
| 39 | КБ7-64-3 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | 100шт | 0,13 |
| Примітка: Теплова камера ТК-20А 2950х2600х2200(Н) мм (існуюча) |
| 40 | КБ24-13-5 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 200 мм | шт | 2 |
| 41 | С1630-526-31 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПА, д.200 мм | шт | 2 |
| Примітка: Трубопроводи та фасонні частини |
| 42 | КБ16-10-8 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | 100м | 0,015 |
| 43 | С113-189 | Труби сталеві електрозварні, д.219х5,0 мм | м | 1,393 |
| 44 | С1534-39 | Відвід 90 град. сталевий, д. 219Х5,0 мм | шт | 2 |
| 45 | С1534-39-1-И1 | Відвід 45 град. сталевий, д. 219Х5,0 мм | шт | 2 |
| 46 | КБ16-12-7 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 200 мм | шт | 2 |
| Примітка: Теплова ізоляція трубопроводів |
| 47 | КБ26-9-6 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,15 |
| 48 | С114-14-У-1-И1 | Мати мінераловатні прошивні безобкладочні з базальтового волокна, товщина 40 мм | м3 | 0,057 |
| 49 | С114-100 | Склопластик рулонний РСТ-А | м2 | 1,43 |
| Примітка: КВА |
| 50 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект | 2 |
| 51 | С1630-113-8-И1 | Термоманометр радіальний, діаметр корпуса 80 мм, 0-1,6 МПа, 0...+100*С, кл. точн.2,5 | шт | 2 |
| 52 | С1630-986-4-И1 | Бобишка для термоманометра 1/2" | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 53 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,015 |
| 54 | КБ13-16-6 К витр = [2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,014 |
| 55 | КБ13-26-21 К витр = [2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0,014 |
| 56 | КБ22-38-5-И1 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм | шт | 2 |
| Примітка: Демонтаж |
| 57 | КБ24-1-4-И2 К тв = [0,6] К мат = [0] | Розбирання трубопроводів, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,004 |
| 58 | КР15-2-4 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | 100шт | 0,02 |
| 59 | КР15-17-4-И1 К тв = [0,6] К твмаш = [0,6] Кмаш = [0,6] К мат = [0] | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм (демонтаж) | шт | 4 |
| 60 | С1545-104-И1 | Брухт металевий | т | 0,095 |
| Примітка: Теплова камера ТК-1 р.3000х2400х2100(H) мм |
| 61 | КБ24-13-4 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 150 мм | шт | 2 |
| 62 | С1630-526-33-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПА, д.150 мм | шт | 2 |
| 63 | КБ24-13-3 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 64 | С1630-526-34-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.100 мм | шт | 2 |
| Примітка: Трубопроводи та фасонні частини |
| 65 | КБ16-10-8 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | 100м | 0,02 |
| 66 | С113-189 | Труби сталеві електрозварні, д.219х5,0 мм | м | 2 |
| 67 | КБ16-10-7 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,005 |
| 68 | С113-176 | Труби сталеві електрозварні, д.159х4,5 мм | м | 0,5 |
| 69 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,015 |
| 70 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні, д.108х4,0 мм | м | 1,5 |
| 71 | С1534-18 | Відводи 90 град.сталеві, д. 108Х4,0 мм | шт | 2 |
| 72 | С113-2227-70-И1 | Перехід ексцентричний 219х6,0-159х4,5 мм | шт | 2 |
| 73 | КБ16-12-6 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм | шт | 2 |
| 74 | КБ16-12-4 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 2 |
| Примітка: Теплова ізоляція трубопроводів |
| 75 | КБ26-9-6 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,4 |
| 76 | С114-14-У-1-И1 | Мати мінераловатні прошивні безобкладочні з базальтового волокна, товщина 40 мм | м3 | 0,057 |
| 77 | С114-100 | Склопластик рулонний РСТ-А | м2 | 1,43 |
| Примітка: КВА |
| 78 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект | 2 |
| 79 | С1630-113-8-И1 | Термоманометр радіальний, діаметр корпуса 80 мм, 0-1,6 МПа, 0...+100*С, кл. точн.2,5 | шт | 2 |
| 80 | С1630-986-4-И1 | Бобишка для термоманометра 1/2" | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 81 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,04 |
| 82 | КБ13-16-6-И1 К витр = [2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0196 |
| 83 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,0196 |
| Примітка: Будівельні конструкції |
| 84 | КБ23-19-1 | Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій | 100м3 | 0,102 |
| 85 | К584211-33-10-И1 | Стінова панель теплокамери КС-2 р.2700х200х1050(h) | шт | 4 |
| 86 | К584211-33-11-И1 | Стінова панель теплокамери КС-4 р.3300х200х1050(h) | шт | 4 |
| 87 | К584211-33-12-И1 | Плита перекриття теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 2 |
| 88 | К584211-33-13-И1 | Плита днища теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 2 |
| 89 | С1415-8014-2-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 4 |
| 90 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне д.840х580х70(h) мм КО-6 | шт | 4 |
| 91 | С113-754 | Люк чавунний тяжкий тип "Т" | шт | 4 |
| Примітка: Теплова камера ТК-2 р.2400х1800х2100 (h) мм |
| Примітка: Арматура |
| 92 | С1630-2013-9-И1 | Крани кульові укорочені фланцеві K110-1, Ру=1,6 МПа, діаметр 50 мм | шт | 2 |
| Примітка: Трубопроводи та фасонні частини |
| 93 | КБ16-10-7 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,011 |
| 94 | С113-176 | Труби сталеві електрозварні, д.159х4,5 мм | м | 1,1 |
| 95 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,002 |
| 96 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні, д.57х3,0 мм | м | 0,2 |
| 97 | С1534-29 | Відводи 90 град. сталеві, д. 159Х 4,0 мм | шт | 2 |
| 98 | КБ16-12-1 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 2 |
| Примітка: Теплова ізоляція трубопроводів |
| 99 | КБ26-9-6 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,13 |
| 100 | С114-14-У-1-И1 | Мати мінераловатні прошивні безобкладочні з базальтового волокна, товщина 40 мм | м3 | 0,059 |
| 101 | С114-100 | Склопластик рулонний РСТ-А | м2 | 1,47 |
| Примітка: КВА |
| 102 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект | 2 |
| 103 | С1630-113-8-И1 | Термоманометр радіальний, діаметр корпуса 80 мм, 0-1,6 МПа, 0...+100*С, кл. точн.2,5 | шт | 2 |
| 104 | С1630-986-4-И1 | Бобишка для термоманометра 1/2" | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 105 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,013 |
| 106 | КБ13-16-6-И1 К витр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,006 |
| 107 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,006 |
| Примітка: Будівельні конструкції |
| 108 | КБ23-19-1 | Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій | 100м3 | 0,059 |
| 109 | К584211-33-14-И1 | Стінова панель теплокамери КС-1 р.2100х200х1050(h) | шт | 4 |
| 110 | К584211-33-15-И1 | Стінова панель теплокамери КС-9 р.2700х200х1050(h) | шт | 4 |
| 111 | К584211-33-16-И1 | Плита перекриття теплокамери КП2 р.2200х1390х200(h) | шт | 2 |
| 112 | К584211-33-17-И1 | Плита днища теплокамери КП2 р.2200х1390х200(h) | шт | 2 |
| 113 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне д.840х580х70(h) мм КО-6 | шт | 2 |
| 114 | КР16-89-1 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 1 |
| 115 | С113-754 | Люк чавунний тяжкий тип "Т" | шт | 2 |
| Примітка: Теплова камера ТК-3 р.3000х2400х2100(h) мм |
| Примітка: Арматура |
| 116 | КБ24-13-3 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 100 мм | шт | 2 |
| 117 | С1630-526-34-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.100 мм | шт | 2 |
| Примітка: Трубопроводи та фасонні частини |
| 118 | КБ16-10-7 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,0115 |
| 119 | С113-176 | Труби сталеві електрозварні, д.159х4,5 мм | м | 1,15 |
| 120 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,017 |
| 121 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні, д.108х4,0 мм | м | 1,7 |
| 122 | С1534-29 | Відводи 90 град. сталеві, д. 159Х 4,0 мм | шт | 2 |
| 123 | С1534-18 | Відводи 90 град.сталеві, д. 108Х4,0 мм | шт | 2 |
| 124 | КБ16-12-6 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм | шт | 4 |
| 125 | КБ16-12-4 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 100 мм | шт | 4 |
| Примітка: Теплова ізоляція трубопроводів |
| 126 | КБ26-9-6 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,115 |
| 127 | КБ26-9-1 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 40 мм | 10 м | 0,17 |
| 128 | С114-14-У-1-И1 | Мати мінераловатні прошивні безобкладочні з базальтового волокна, товщина 40 мм | м3 | 0,046 |
| 129 | С114-100 | Склопластик рулонний РСТ-А | м2 | 1,16 |
| Примітка: КВА |
| 130 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект | 2 |
| 131 | С1630-113-8-И1 | Термоманометр радіальний, діаметр корпуса 80 мм, 0-1,6 МПа, 0...+100*С, кл. точн.2,5 | шт | 2 |
| 132 | С1630-986-4-И1 | Бобишка для термоманометра 1/2" | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 133 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,0285 |
| 134 | КБ13-16-6-И1 К витр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0116 |
| 135 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,0116 |
| Примітка: Будівельні конструкції |
| 136 | КБ23-19-1 | Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій | 100м3 | 0,102 |
| 137 | К584211-33-10-И1 | Стінова панель теплокамери КС-2 р.2700х200х1050(h) | шт | 4 |
| 138 | К584211-33-11-И1 | Стінова панель теплокамери КС-4 р.3300х200х1050(h) | шт | 4 |
| 139 | К584211-33-12-И1 | Плита перекриття теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 2 |
| 140 | К584211-33-13-И1 | Плита днища теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 2 |
| 141 | С1415-8014-2-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 4 |
| 142 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне д.840х580х70(h) мм КО-6 | шт | 4 |
| 143 | С113-754 | Люк чавунний тяжкий тип "Т" | шт | 4 |
| Примітка: Скидний трубопровід Т96 |
| 144 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,126 |
| 145 | С113-1615-2-И1 | Труби стальні електрозварні в "дуже посиленій" ізоляції, д.89х4,0 мм | м | 12,6 |
| 146 | С1534-15 | Відводи 90 град. сталеві, д.89х4,0 мм | шт | 1 |
| Примітка: Влаштування колодязів водопровідних |
| 147 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,6 |
| 148 | С1415-7976-4-И1 | Днище колодязя ПН-15 | шт | 3 |
| 149 | С1415-8014-5-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-6 | шт | 3 |
| 150 | С1415-8014-4-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-9 | шт | 3 |
| 151 | С1415-7976-5-И1 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 15-1 | шт | 3 |
| 152 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне д.840х580х70(h) мм КО-6 | шт | 3 |
| 153 | С1415-8014-2-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 3 |
| 154 | С1415-8014-3-И2 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-9 | шт | 1 |
| 155 | С113-753-10-И1 | Люк чавунний з запірним пристроєм д.700 мм тип "Л" | шт | 2 |
| 156 | С113-754-1-И1 | Люк чавунний з запірним пристроєм д.700 мм тип "Т" | шт | 1 |
| 157 | С1545-248-3-И1 | Скоби погрунтовані та пофарбовані бітумною фарбою | шт | 21 |
| 158 | КР16-89-1 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 3 |
| Примітка: Теплова камера ТК-1 р.3000х2400х2100(h) мм |
| 159 | КБ24-13-2 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 80 мм | шт | 2 |
| 160 | С1630-526-35-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.80мм | шт | 2 |
| 161 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,015 |
| 162 | С113-155 | Труби сталеві електрозварні, д.89х4,0 мм | м | 1,5 |
| 163 | С1534-15 | Відводи 90 град. сталеві, д.89х4,0 мм | шт | 1 |
| 164 | С113-2227-71-И1 | Перехід концентричний д.89х4,0-133х4,5 мм | шт | 2 |
| 165 | КБ16-12-3 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 166 | КБ16-29-3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,015 |
| 167 | КБ13-16-6-И1 К витр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0042 |
| 168 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,0042 |
| Примітка: Теплова камера ТК-2 р.2400х1800х2100(h) мм |
| 169 | КБ24-13-2 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 80 мм | шт | 2 |
| 170 | С1630-526-35-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.80мм | шт | 2 |
| Трубопроводи та фасонні частини |
| 171 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,015 |
| 172 | С113-155 | Труби сталеві електрозварні, д.89х4,0 мм | м | 1,5 |
| 173 | С1534-15 | Відводи 90 град. сталеві, д.89х4,0 мм | шт | 6 |
| 174 | С113-2227-71-И1 | Перехід концентричний д.89х4,0-133х4,5 мм | шт | 1 |
| 175 | КБ16-12-3 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 176 | КБ16-29-3-И1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,015 |
| 177 | КБ13-16-6-И1 К витр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0042 |
| 178 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,0042 |
| Примітка: Теплова камера ТК-3 р.3000х2400х2100(h) мм |
| 179 | КБ24-13-2 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 80 мм | шт | 2 |
| 180 | С1630-526-35-И1 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.80мм | шт | 2 |
| Трубопроводи та фасонні частини |
| 181 | КБ16-10-4-И1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,024 |
| 182 | С113-155 | Труби сталеві електрозварні, д.89х4,0 мм | м | 2,4 |
| 183 | С1534-15 | Відводи 90 град. сталеві, д.89х4,0 мм | шт | 1 |
| 184 | С113-2227-71-И1 | Перехід концентричний д.89х4,0-133х4,5 мм | шт | 2 |
| 185 | КБ16-12-3 | Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 80 мм | шт | 2 |
| Примітка: Інші елементи системи |
| 186 | КБ16-29-3-И1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм | 100м | 0,024 |
| 187 | КБ13-16-6-И1 К витр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,0067 |
| 188 | КБ13-26-21-И1 К витр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 | 100м2 | 0,0067 |
| 189 | КБ16-30-2 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 4 |
| 190 | С111-1678-4-И1 | Комплект герметизації вводу теплових мереж | к-т | 2 |

- Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

| 1 | Будівельне сміття | т | 0,2642 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Стінова панель теплокамери КС-2 р.2700х200х1050(h) | шт | 8 |
| 3 | Стінова панель теплокамери КС-4 р.3300х200х1050(h) | шт | 8 |
| 4 | Плита перекриття теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 4 |
| 5 | Плита днища теплокамери КП3 р.3400х1390х200(h) | шт | 4 |
| 6 | Стінова панель теплокамери КС-1 р.2100х200х1050(h) | шт | 4 |
| 7 | Стінова панель теплокамери КС-9 р.2700х200х1050(h) | шт | 4 |
| 8 | Плита перекриття теплокамери КП2 р.2200х1390х200(h) | шт | 2 |
| 9 | Плита днища теплокамери КП2 р.2200х1390х200(h) | шт | 2 |
| 10 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,47077 |
| 11 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,02678 |
| 12 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00006 |
| 13 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00559 |
| 14 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00263 |
| 15 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 7,1 |
| 16 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,1198 |
| 17 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,00009 |
| 18 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00022 |
| 19 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,0004 |
| 20 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,08679 |
| 21 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0488 |
| 22 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00066 |
| 23 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02016 |
| 24 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,06026 |
| 25 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,02384 |
| 26 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00016 |
| 27 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,06672 |
| 28 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,306 |
| 29 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,38 |
| 30 | Фарба БТ-177, срібляста | т | 0,00025 |
| 31 | Фарба БТ-177, срібляста | т | 0,00094 |
| 32 | Оліфа натуральна | кг | 0,08223 |
| 33 | Оліфа натуральна | кг | 0,00078 |
| 34 | Комплект герметизації вводу теплових мереж | к-т | 2 |
| 35 | Стрічка сигнальна | м | 448,1 |
| 36 | Стрічка ковзна д.108/200 мм | рулон | 7 |
| 37 | Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300 | м2 | 163,323 |
| 38 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00094 |
| 39 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00025 |
| 40 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00037 |
| 41 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,08153 |
| 42 | Труби сталеві електрозварні, д.57х3,0 мм | м | 0,2 |
| 43 | Труби сталеві електрозварні, д.89х4,0 мм | м | 5,4 |
| 44 | Труби сталеві електрозварні, д.108х4,0 мм | м | 3,2 |
| 45 | Труби сталеві електрозварні, д.159х4,5 мм | м | 2,75 |
| 46 | Труби сталеві електрозварні, д.219х5,0 мм | м | 4,193 |
| 47 | Люк чавунний з запірним пристроєм д.700 мм тип "Л" | шт | 2 |
| 48 | Люк чавунний тяжкий тип "Т" | шт | 10 |
| 49 | Люк чавунний з запірним пристроєм д.700 мм тип "Т" | шт | 1 |
| 50 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 108/200 мм | м | 15,6 |
| 51 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 159/250 мм | м | 772 |
| 52 | Труба попередньо теплоізольована спіненим поліуретаном із сталевою провідною трубою в захисній поліетиленовій оболонці, д. 219/315 мм | м | 66,4 |
| 53 | Коліно 15 град., д.159/250 мм | шт | 2 |
| 54 | Коліно 90 град., д. 159/250 мм | шт | 12 |
| 55 | Рукав кінцевий д. 108/200 мм | шт | 4 |
| 56 | Рукав кінцевий д. 159/250 мм | шт | 8 |
| 57 | Рукав кінцевий д. 219/315 мм | шт | 4 |
| 58 | Кільце ущільнююче д. 110 мм | шт | 12 |
| 59 | Кільце ущільнююче д. 150 мм | шт | 8 |
| 60 | Опора нерухома пряма, д. 159/250 мм | шт | 12 |
| 61 | Опора нерухома пряма, д. 219/315 мм | шт | 4 |
| 62 | Комплект ізоляції стиків д. 159/250 мм | шт | 104 |
| 63 | Комплект ізоляції стиків д. 219/315 мм | шт | 12 |
| 64 | Компенсатор сильфонний "вільний", компенсуюча здатність 125 мм, д.159/250 мм | шт | 6 |
| 65 | Компенсатор сильфонний "вільний", компенсуюча здатність 125 мм, д.219/315 мм | шт | 2 |
| 66 | Труби стальні електрозварні в ізоляції "дуже посилена" д.108х4,0 мм (футляр) | м | 41,1 |
| 67 | Труби стальні електрозварні в "дуже посиленій" ізоляції, д.89х4,0 мм | м | 12,6 |
| 68 | Перехід ексцентричний 219х6,0-159х4,5 мм | шт | 2 |
| 69 | Перехід концентричний д.89х4,0-133х4,5 мм | шт | 5 |
| 70 | Мати мінераловатні прошивні безобкладочні з базальтового волокна, товщина 40 мм | м3 | 0,219 |
| 71 | Склопластик рулонний РСТ-А | м2 | 5,49 |
| 72 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,72 |
| 73 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25-28 мм | т | 0,16043 |
| 74 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,00128 |
| 75 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,01318 |
| 76 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,01318 |
| 77 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 4 |
| 78 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 12 |
| 79 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 12 |
| 80 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 12 |
| 81 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 4 |
| 82 | Днище колодязя ПН-15 | шт | 3 |
| 83 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 15-1 | шт | 3 |
| 84 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 11 |
| 85 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-9 | шт | 1 |
| 86 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 15-1 | шт | 3 |
| 87 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-6 | шт | 3 |
| 88 | Кільце опорне д.840х580х70(h) мм КО-6 | шт | 13 |
| 89 | Вода | м3 | 5,51839 |
| 90 | Вода | м3 | 58,89426 |
| 91 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,152 |
| 92 | Пісок природний, рядовий | м3 | 236,874 |
| 93 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1,356 |
| 94 | Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 15,7626 |
| 95 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 0,65224 |
| 96 | Суміші асфальтобетонні | т | 17,71416 |
| 97 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,3 |
| 98 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 7,28358 |
| 99 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,50699 |
| 100 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 5,0107 |
| 101 | Відводи 90 град. сталеві, д.89х4,0 мм | шт | 9 |
| 102 | Відводи 90 град.сталеві, д. 108х4,0 мм | шт | 4 |
| 103 | Відводи 90 град. сталеві, д. 159х 4,0 мм | шт | 4 |
| 104 | Відвід 90 град. сталевий, д. 219х5,0 мм | шт | 2 |
| 105 | Відвід 45 град. сталевий, д. 219х5,0 мм | шт | 2 |
| 106 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,008 |
| 107 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,002 |
| 108 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | 0,012 |
| 109 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 200 мм | 1000шт | 0,002 |
| 110 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм | 1000шт | 0,006 |
| 111 | Брухт металевий | т | 0,895 |
| 112 | Очіс льняний | т | 0,00008 |
| 113 | Скоби погрунтовані та пофарбовані бітумною фарбою | шт | 21 |
| 114 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,02 |
| 115 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,53104 |
| 116 | Термоманометр радіальний, діаметр корпуса 80 мм, 0-1,6 МПа, 0...+100*С, кл. точн.2,5 | шт | 8 |
| 117 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПА, д.200 мм | шт | 2 |
| 118 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПА, д.150 мм | шт | 2 |
| 119 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.100 мм | шт | 4 |
| 120 | Засувка клинова фланцева з висувним шпинделем (сталева) Ру=1,6 МПа, д.80 мм | шт | 6 |
| 121 | Бобишка для термоманометра 1/2" | шт | 8 |
| 122 | Крани кульові укорочені фланцеві K110-1, Ру=1,6 МПа, діаметр 50 мм | шт | 2 |
| 123 | Електроенергія | кВт-год | 2,75994 |
| 124 | Мастильні матеріали | кг | 0,05485 |
| 125 | Дрова | м3 | 0,63625 |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, та які складені відповідно до положень розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (далі -  Настанова з визначення вартості будівництва), а саме:

1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);

1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

1.3. пояснювальна записка;

  - 1.4. локальні кошториси  (повинні бути складені на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);

  - 1.5. підсумкову відомість ресурсів;

  - 1.6. розрахунки загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного разрахунку.

    - Звертаємо увагу Учасників процедури закупівлі на те, що очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням  коштів на покриття ризиків в сумі – 75 715,00 грн (без ПДВ), оскільки такі кошти враховані у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва затвердженої кошторисної документації.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховуються кошти на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням робіт, що пропонуються, у розмірі до 1,5% відповідно до п. 5.31 Настанови з визначення вартості будівництва.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання (Додаток 3 до Тендерної документації) та з порушенням положень розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання  на конкретні  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце  його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання  слід доповнити,  читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об`єкті виконання робіт.

2. Учасник зобов`язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об’єкту протягом 1 (одного) дня.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.