Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  (ВИМОГИ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Вимоги щодо предмету закупівлі ДК 021:2015 код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній укомплектований відвалом поворотнім та проблисковою світловою панеллю на базі самоскида (або еквівалент) ДК 021:2015 34142300-7)

1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (Автомобіль комбінований дорожній укомплектований відвалом поворотнім та проблисковою світловою панеллю на базі самоскида (або еквівалент) ДК 021:2015 34142300-7)

2. Місце поставки: 82660, Україна, Львівська область, Стрийський район, смт. Славське, вул. Івасюка, 24.

3. Кількість товару: 1 шт.

4.Оплата за поставлений товар: Оплата здійснюється за фактично поставлений товар протягом 30 банківських днів з моменту підписання Сторонами накладної (видаткової накладної) на переданий у власність товар. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання коштів на  бюджетні рахунки покупця.

5. Строк поставки товарів: 01.06.2023 р.

6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

7. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо).

8. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресу.

| Технічні характеристики та вимоги | Пропозиція Учасника |
| --- | --- |
| Автомобіль комбінований дорожній укомплектований відвалом поворотнім та проблисковою світловою панеллю на базі самоскида (або еквівалент) |  |
| Гарантія – не менше 24 місяців без обмеження пробігу з моменту введення в експлуатацію |  |
| Кількість – 1 шт. |  |
| Основні характеристики |
| -Шасі: |  |
| Колісна формула - 8х4 |  |
| Об´єм кузова, м³ не менше 22 , з обов’язковою наявністю тенту з автоматичною або механічною розсувкою |  |
| Вантажопідйомність, кг не менше 25 000 |  |
| Двигун не нижче EURO-5 |  |
| Тип двигуна - дизельний |  |
| Потужність двигуна, к.с. не менше 420 |  |
| Об´єм двигуна, см³ не менше 12 500 |  |
| КПП механічна або автоматична |  |
| Кількість передач, не менше 16 |  |
| Повна маса, кг не більше 42 000 |  |
| Розмір шини - 315/80 R22,5 |  |
| Тип розвантаження - заднє |  |
| Кондиціонер |  |
| Кабіна – без спального місця |  |
| Запасне колесо |  |
| Гальмо двигуна |  |
| Блокування диференціалу |  |
| Домкрат |  |
| Шланг підкачки |  |
| -Відвал поворотний: |  |
| Ширина відвалу, м, не менше 3,7 |  |
| Висота відвалу, м, не менше 1,0 |  |
| Маса відвалу, кг, не менше 600 |  |
| Відстань відвалу до поверхні дороги в траспортному положенні,мм, не менше 300 |  |
| Гідроциліндри повороту відвалу- Телескопічні, підсилені. Гідрозамки на циліндрах підйому та повороту відвалу. Система швидкого монтажу (10хв) без вантажопідйомних механізмів |  |
| Автономна станція керування |  |
| Швидкість пересування: - в технологічному режимі, км/год , не більше 40 - в транспортному режимі, км/год, не більше 60 |  |

Інші вимоги:

1. Учасник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та  навчання обслуговуючого персоналу за місцем знаходженням Замовника (вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції учасника).

2. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- сертифікат відповідності або гарантійний лист про надання сертифікату відповідності при поставці Товару.

- детальні технічні характеристики та опис Товару.

- учасник торгів має заповнити колонку «Пропозиція учасника» і вказати технічні характеристики запропонованої ним для закупівлі машини.

3. Згідно пункту 13 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

4. Гарантійний лист про те, що учасник не має розірваного договору по причині порушення учасником умов договору та/або відсутні рішення суду щодо стягнення з учасника неустойки, штрафу, або пені по укладеним договорам, за результатами тендерних закупівель починаючи з 2020 року до дати подання тендерної пропозиції за даною закупівлею.

5. Гарантійний лист про те, що у разі, якщо товар, який представляється учасником на торги, не відповідає технічним вимогам замовника, а також у разі надання учасником документу, що містить не повну, не точну та/або недостовірну інформацію щодо відповідності вимогам замовника, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі. Переобладнані моделі Замовником не розглядаються, лише машини у стандартному заводському виконанні.

З метою перевірки відповідності учасника вимогам тендерної документації, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити або звернення згідно пункту 39 Особливостей тощо. У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника відповідно до пункту 39 Особливостей та пункту 41 Особливостей.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент»

Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

(a) сфера (галузь) застосування;

(b) призначення;

(c) методи/способи застосування;

(d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;

(e) шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх  витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

У разі укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.*

| Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | ________________________ (підпис, М.П. (у разі використання), дата) | __________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |

* Обов’язково заповнюється учасником