Додаток 3 до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

«код ДК 021:2015 34140000-0 – «Великовантажні мототранспортні засоби» (Сміттєвоз)

| Загальні вимоги |
| --- |
| Сміттєвоз пресувальний з заднім завантаженням для роботи з євро-контейнерами об’ємом від 120 л до 1100 л. Сміттєвоз повинен завантажувати ТПВ, пресувати відходи, перевозити та розвантажувати сміття на полігоні. Обсяг закупівлі – 1 (одна) одиниця. Сміттєвоз повинен бути новим і таким, що не був у використанні, рік випуску не раніше 2022 року. |
| Технічні характеристики |
| Вимоги замовника | Пропозиція Учасника |
| Тип базового автомобіля | шасі Ford Trucks або еквівалент |  |
| Колісна формула | 4х2 |  |
| Повна маса автомобіля, кг | Не менше 19000 |  |
| АВS | АВS |  |
| Тип КПП | Механічна або автоматична |  |
| Кількість передач КПП | Не менше 9 |  |
| Розмір коліс | 315/80 R22,5 |  |
| Двигун виконання | Не менше EURO-5 |  |
| Тип двигуна | дизельний |  |
| Кількість циліндрів | 6 |  |
| Робочий об’єм, см3 | Не менше 8500 |  |
| Потужність двигуна, к.с | Не менше 330 |  |
| Паливний бак,л | Не менше 300 |  |
| Кабіна | Денна, 3-х місна, сидіння водія з підігрівом на пневматичній підвісці |  |
| Місткість бункера, м3 | Не менше 15 |  |
| Об’єм приймального бункера, м3 | Не менше 1,5 |  |
| Матеріал бункера | Сталь, не менше ST-52 |  |
| Підлога бункера | Сталь, не менше Hardox 400-450 |  |
| Бокові стінки бункера | Сталь, не менше ST-52, товщина, не менше 4 мм |  |
| Підлога приймального бункера та бокові стінки | Сталь, не менше Hardox 400-450 |  |
| Захват під контейнери | Кантувач основний під «євро контейнери» 1,1 м3, а також захват-«гребінка» для контейнерів від 120л. |  |
| Коефіцієнт ущільнення сміття | Від 3:1 до 6:1 в залежності від типу ТПВ |  |
| Тиск у гідросистемі, Bar | Не менше 160 |  |
| Вид завантаження | заднє |  |
| Гідравлічний клапан управління | Європейського виробника |  |
| Гідравлічні рукава | Європейського виробника |  |
| Гідравлічна система бункера | Двохконтурна, з двох секційним шестерним насосом європейського виробника |  |
| Базова комплектація автомобіля |
| Радіо | так |  |
| Електричні склопідйомники | так |  |
| Електрорегулювання дзеркал з підігрівом | так |  |
| Електричний коректор фар | так |  |
| Запасне колесо | так |  |
| Регульована рульова колонка | так |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | так |  |
| Круіз контроль | так |  |
| Комплектація сміттєвоза |
| Аптечка | Так |  |
| Вогнегасник для відповідного типу спецтранспорту | Так |  |
| Знак аварійної зупинки | Так |  |
| Проблисковий маячок | Так |  |
| 2 бризговики | Так |  |
| 2 підножки для екіпажу | Так |  |
| Камера заднього виду | Так |  |
| Гарантійний строк | Гарантія на шасі автомобіля не менше 24 місяці, гарантія на бункер-накопичувач не менше 12 місяців або 1000 мотогодин в залежності яка подія наступить раніше |  |

*При пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання порівняльної таблиці та підтвердження, що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками.

Товар, що пропонується Учасником по своїм якісним, технічним характеристикам та комплексності повинен відповідати технічним умовам та стандартам. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1.Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати відповідну технічну специфікацію за формою, що наведена у Додатку № 3. Учасник торгів має заповнити колонку «Пропозиція учасника» і вказати технічні характеристики запропонованого ним сміттєвоза. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші, ніж у встановлені замовником.

2. Технічні характеристики, передбачені вищенаведеною таблицею, є мінімальними. учасник має право за власним вибором пропонувати товар із зазначеними характеристиками або вищої якості. Учасник має подати зображення, детальні технічні характеристики та опис запропонованих сміттєвозів.

3. Учасник  повинен надати у складі тендерної пропозиції підтвердження поставки предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацію у вигляді гарантійного листа.

4. У разі, якщо учасник не є виробником автомобільного шасі та бункера-накопичувача, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки автомобільного шасі та бункера-накопичувача у кількості, гарантійними строками та в терміни, визначені цією тендерною документацію. У якості таких гарантій учасник надає гарантійний лист від заводу – виробника автомобільного шасі та заводу-виробника бункера-накопичувача.

5. Учасник гарантує наявність сервісного центру в місті розташування замовника                                      (м. Хмельницький) або на відстані не більше 30 км за межами міста з ремонту та технічного обслуговування автомобільного шасі та обладнання сміттєвозу (надається гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).

6. Сертифікат відповідності або гарантійний лист про надання сертифікату відповідності при поставці Товару.

7.  Довідку (у довільній формі) щодо застосування заходів із захисту довкілля.

8. Вимоги щодо локалізації:

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника з підстав визначених Особливостями.

Переможець забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та  навчання обслуговуючого персоналу за місцем знаходженням замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника).

Примітка:   В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.