Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення багатоквартирного житлового будинку для проживання внутрішньо переміщених осіб на вул. Василя Червонія в м. Дубно Рівненської області

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту – СС2.

Місце розташування об’єкта: 35604, Україна, Рівненська область, Дубенський район, м. Дубно, на вул. Василя Червонія.

Строки виконання робіт: до 31 травня 2024 року.

- Об'єми робіт:

| № п/п | Обгрунтуання (шифр, норми) | Найменування робіт і витрат | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,444 |
| 2 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,18 |
| 3 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 К(труд)=1,2 Ктв =[1,2;1,2] | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,05 |
| 4 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 2,8 |
| 5 | КБ1-28-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,439 |
| 6 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 4,39 |
| 7 | КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | 100м3 | 0,0105 |
| 8 | КР18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,015 |
| 9 | КР18-20-4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню | 100м3 | 0,0225 |
| 10 | КР18-42-1-И1 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками | 100м2 | 0,15 |
| 11 | КР18-42-2 И1 Квитр =[10] | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 | 100м2 | 0,15 |
|  |  | Зовнішній водопровід |  |  |
| 12 | КБ22-35-5 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 4 |
| 13 | С1630-526-30-И1 | Засувка з обгумованим клином чавунна фланцева, Ру1,6 мПа, д.150 мм, Z101-150 | шт | 4 |
| 14 | КБ22-35-1 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 2 |
| 15 | С1630-526-28-И1 | Засувка з обгумованим клином чавунна фланцева, Ру1,6 мПа, д.50 мм, Z101-50 | шт | 2 |
| 16 | КБ16-15-1 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм | шт | 5 |
| 17 | С1630-2013-8-И1 | Крани кульові фланцеві Fig K123-1, тиск 1,6 Мпа, діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 18 | С1630-3-60-И1 | Трійник фланцевий (PN10) з пожежною підставкою д/у 150х150 мм | шт | 1 |
| 19 | С1630-3-61-И1 | Трійник фланцевий (PN10) з пожежною підставкою д/у 150х100 мм | шт | 1 |
| 20 | С1630-3-62-И1 | Хрестовина фланцева (PN10) з пожежною підставкою д/у 200х150 мм | шт | 1 |
| 21 | КБ22-37-3 | Установлення гідрантів пожежних | шт | 2 |
| 22 | С1630-3-7-И1 | Гідранти пожежні підземні сталеві, д,125 мм висота 1250 мм | шт | 1 |
| 23 | С1630-3-63-И1 | Гідранти пожежні підземні сталеві, д,125 мм висота 1000 мм | шт | 2 |
| 24 | С113-1734-22-И1 | Відвід сталевий 90 град., діам.32х3 мм | шт | 4 |
| 25 | С113-2282-21-И1 | Перехід сталевий 159х4,5-57х3 мм | шт | 1 |
| 26 | С113-1734-25-И1 | Відвід 90 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 м | шт | 5 |
| 27 | С113-1734-26-И1 | Відвід 90 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.63 мм | шт | 1 |
| 28 | С113-1734-27-И1 | Відвід 60 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 мм | шт | 1 |
| 29 | С113-1734-28-И1 | Відвід 30 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 мм | шт | 1 |
| 30 | С1545-19-3-И1 | Втулка під фланец ПЕ 100 SDR 17 (1.0 мПа) д.160 мм | шт | 12 |
| 31 | С1545-19-4-И1 | Втулка під фланец ПЕ 100 SDR 17 (1.0 мПа) д.63 мм | шт | 1 |
| 32 | КБ22-40-1 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | шт | 10 |
| 33 | С1545-19-9-И1 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.50 мм | шт | 4 |
| 34 | С1545-19-6-И1 | Фланец металевий з полімерним покриттям Ру 1,0 мПа д.63 мм | шт | 1 |
| 35 | С1545-19-10-И1 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.25 мм | шт | 4 |
| 36 | С1545-19-12-И1 | Фланец сталевий плоский глухий Ру 0,6 мПа д.50 мм | шт | 1 |
| 37 | КБ22-40-5 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | шт | 22 |
| 38 | С1545-19-8-И1 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.150 мм | шт | 9 |
| 39 | С1545-19-11-И2 | Фланец сталевий плоский глухий Ру 0,6 мПа д.100 мм | шт | 1 |
| 40 | С1545-19-5-И1 | Фланец металевий з полімерним покриттям Ру 1,0 мПа д.160 мм | шт | 12 |
| 41 | КБ22-40-6 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм | шт | 2 |
| 42 | С1545-19-7-И1 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.200 мм | шт | 2 |
| 43 | С1546-54-20-И1 | Прокладка під фланец д.200 мм | шт | 2 |
| 44 | С1546-54-4-И1 | Прокладка під фланец д.150 мм | шт | 18 |
| 45 | С1546-54-6-И1 | Прокладка під фланец д.100 мм | шт | 1 |
| 46 | С1545-112-1-И1 | Прокладка під фланець д.50мм | шт | 5 |
| 47 | С1546-54-5-И1 | Прокладка під фланец д.25 мм | шт | 4 |
| 48 | С113-1615-3-И1 | Труби стальні електрозварні в ізоляції "дуже посилена" д.273х6 (гільзи) | м | 60,2 |
| 49 | КБ22-38-4 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 150 мм | шт | 4 |
| 50 | С113-177 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм | м | 1,3 |
| 51 | КБ22-38-1 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм | шт | 3 |
| 52 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,2 |
| 53 | С113-132 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1 |
| 54 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,4357 |
| 55 | С113-1400 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм | м | 451 |
| 56 | КбБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0112 |
| 57 | С113-1394 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 63х2,5 мм | м | 11,2 |
| 58 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0078 |
| 59 | С113-1393 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 50х2 мм | м | 7,8 |
| 60 | КБ22-31-5 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | 1000м | 0,451 |
| 61 | КБ22-31-1 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | 1000м | 0,019 |
| 62 | КБ13-16-6 Квитр =[2] | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,007 |
| 63 | КБ13-26-21 Квитр =[2] | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | 100м2 | 0,007 |
|  |  | Влаштування водопровідних колодязів |  |  |
| 64 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | 10м3 | 3,77 1,19 |
| 65 | С1415-7976-3-И1 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-15 | шт | 6 |
| 66 | С1415-7976-8-И3 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-20 | шт | 1 |
| 67 | С1415-8014-5-И2 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-6 | шт | 4 |
| 68 | С1415-8014-4-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-9 | шт | 8 |
| 69 | С1415-8014-16-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 2000 мм, КС 20-9 | шт | 1 |
| 70 | С1415-8014-17-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 2000 мм, КС 20-6 | шт | 1 |
| 71 | С1415-7976-5-И1 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 15-1 | шт | 6 |
| 72 | С1415-7976-7-И1 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 20-1 | шт | 1 |
| 73 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне КО-6 | шт | 7 |
| 74 | С1415-8014-2-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 2 |
| 75 | С1415-8014-20-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-6 | шт | 1 |
| 76 | КР16-89-1 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 4 |
| 77 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 6 |
| 78 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 1 |
| 79 | С1426-11736-1-И1 | Упор бетонний 0,2 м3 | шт | 1 |
| 80 | С1426-11736-2-И1 | Упор бетонний 0,1 м3 | шт | 6 |
| 81 | С111-1788 | Скоби ходові | шт | 42 |
| 82 | С1633-91-2-И1 | Флуоресцентний вказівник пожежного гідранту | шт | 2 |
|  |  | Демонтаж |  |  |
| 83 | КР15-2-4 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | 100шт | 0,01 |
| 84 | КБ22-37-3-И2 Ктв =[0,6] Ктвмаш =[0,6] Кмаш=[0,6] Кмат =[0] | Демонтаж гідрантів пожежних | шт | 1 |
| 85 | КР15-17-1 Ктв =[0,6] Ктвмаш =[0,6] Кмаш=[0,6] Кмат =[0] | Демонтаж фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |
| 86 | КР15-17-7 Ктв =[0,6] Ктвмаш =[0,6] Кмаш=[0,6] Кмат =[0] | Демонтаж фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 200 мм | шт | 3 |
| 87 | С1545-104 | Брухт металевий | т | 0,05 |
|  |  | Каналізація |  |  |
| 88 | КБ1-13-5 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,559 |
| 89 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,23 |
| 90 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд) =1,2 Ктв =[1,2;1,2] | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,06 |
| 91 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 2,7 |
| 92 | КБ1-28-1 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,561 |
| 93 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 5,61 |
|  |  | Влаштування каналізаційних колодязів |  |  |
| 94 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 3,03 0,975 |
| 95 | С1415-7976-2-И1 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-10 | шт | 13 |
| 96 | С1415-8032-1-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,60 м, внутрішній діаметр 1000 мм, КС10-6 | шт | 10 |
| 97 | С1415-8014-1-И1 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,9 м, внутрішній діаметр 1000 мм, КС 10-9 | шт | 13 |
| 98 | С1415-7976-1-И1 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 10-1 | шт | 13 |
| 99 | С1415-8014-8-И1 | Кільце опорне КО-6 | шт | 13 |
| 100 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 10 |
| 101 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 3 |
| 102 | КР16-89-1 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 3 |
| 103 | С111-1788 | Скоби ходові | шт | 70 |
| 104 | КБ6-35-1 | Улаштування лотків у ємкісних спорудах | 100 м3 | 0,0595 |
| 105 | КБ22-12-6 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,384 |
| 106 | КБ22-12-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,001 |
| 107 | С113-2374 | Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 200 мм | шт | 2 |
| 108 | С113-2372 | Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 110 мм | шт | 1 |
| 109 | С113-1519-15-И2 | Коліно 90 град. д.200мм | шт | 2 |
| 110 | С113-1519-70-И1 | Трійник 90 град. д.110 мм | шт | 1 |
| 111 | С113-1492 | Заглушка ПВХ діам. 200 мм | шт | 2 |
| 112 | С113-1489 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм | шт | 1 |

- Будівельні матеріали, вироби та комплекти:

| 1 | Будівельне сміття | т | 2,0621 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,01071 |
| 3 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00302 0,00095 |
| 4 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,00946 |
| 5 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,00245 |
| 6 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 2,262 |
| 7 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,00125 |
| 8 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,5 |
| 9 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0854 |
| 10 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,01432 |
| 11 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,00185 |
| 12 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А | т | 0,00208 |
| 13 | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,012 |
| 14 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,41 |
| 15 | Фарба БТ-177, срібляста | т | 0,00013 |
| 16 | Скоби ходові | шт | 112 |
| 17 | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00013 |
| 18 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00004 |
| 19 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,2023 |
| 20 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,3808 |
| 21 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,04848 0,0156 |
| 22 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,16065 |
| 23 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1 |
| 24 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,2 |
| 25 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм | м | 1,3 |
| 26 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 16 |
| 27 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |
| 28 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 50х2 мм | м | 7,8 |
| 29 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 63х2,5 мм | м | 11,2 |
| 30 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 160х6,2 мм | м | 451 |
| 31 | Заглушка ПВХ діам. 110 мм | шт | 1 |
| 32 | Заглушка ПВХ діам. 200 мм | шт | 2 |
| 33 | Коліно 90 град. д.200мм | шт | 2 |
| 34 | Трійник 90 град. д.110 мм | шт | 1 |
| 35 | Труби стальні електрозварні в ізоляції "дуже посилена" д.273х6 (гільзи) | м | 60,2 |
| 36 | Відвід сталевий 90 град., діам.32х3 мм | шт | 4 |
| 37 | Відвід 90 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 мм | шт | 5 |
| 38 | Відвід 90 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.63 мм | шт | 1 |
| 39 | Відвід 60 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 мм | шт | 1 |
| 40 | Відвід 30 град. ПЕ 100 SDR017 (1.0 мПА) д.160 мм | шт | 1 |
| 41 | Перехід сталевий 159х4,5-57х3 мм | шт | 1 |
| 42 | Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 110 мм | шт | 1 |
| 43 | Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 200 мм | шт | 2 |
| 44 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,4875 |
| 45 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 4,524 1,428 |
| 46 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | 0,0055 |
| 47 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,016 |
| 48 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 10-1 | шт | 13 |
| 49 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-10 | шт | 13 |
| 50 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-15 | шт | 6 |
| 51 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 15-1 | шт | 6 |
| 52 | Плити покриттів, круглі із бетону В22,5, ПП 20-1 | шт | 1 |
| 53 | Плити днищ, круглі із бетону В22,5, ПН-20 | шт | 1 |
| 54 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 2000 мм, КС 20-9 | шт | 1 |
| 55 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 2000 мм, КС 20-6 | шт | 1 |
| 56 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,9 м, внутрішній діаметр 1000 мм, КС 10-9 | шт | 13 |
| 57 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-6 | шт | 1 |
| 58 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 700 мм, КС 7-3 | шт | 2 |
| 59 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-9 | шт | 8 |
| 60 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, внутрішній діаметр 1500 мм, КС 15-6 | шт | 4 |
| 61 | Кільце опорне КО-6 | шт | 20 |
| 62 | Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,60 м, внутрішній діаметр 1000 мм, КС10-6 | шт | 10 |
| 63 | Вода | м3 | 70,28504 |
| 64 | Пісок природний, рядовий | м3 | 67,264 63,976 |
| 65 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 8,5202 2,6894 |
| 66 | Щебінь для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 | м3 | 2,835 |
| 67 | Суміші асфальтобетонні | т | 3,186 |
| 68 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,525 |
| 69 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 5,0141 1,5827 |
| 70 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 12,423 3,9975 |
| 71 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше | м3 | 6,03925 |
| 72 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 2,3331 0,75075 |
| 73 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,3636 0,117 |
| 74 | Упор бетонний 0,2 м3 | шт | 1 |
| 75 | Упор бетонний 0,1 м3 | шт | 6 |
| 76 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм | 1000шт | 0,01 |
| 77 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.25 мм | шт | 4 |
| 78 | Фланец сталевий плоский глухий Ру 0,6 мПа д.100 мм | шт | 1 |
| 79 | Фланец сталевий плоский глухий Ру 0,6 мПа д.50 мм | шт | 1 |
| 80 | Втулка під фланец ПЕ 100 SDR 17 (1.0 мПа) д.160 мм | шт | 12 |
| 81 | Втулка під фланец ПЕ 100 SDR 17 (1.0 мПа) д.63 мм | шт | 1 |
| 82 | Фланец металевий з полімерним покриттям Ру 1,0 мПа д.160 мм | шт | 12 |
| 83 | Фланец металевий з полімерним покриттям Ру 1,0 мПа д.63 мм | шт | 1 |
| 84 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.200 мм | шт | 2 |
| 85 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.150 мм | шт | 9 |
| 86 | Фланец сталевий приварний Ру 0,6 мПа д.50 мм | шт | 4 |
| 87 | Брухт металевий | т | 0,05 |
| 88 | Прокладка під фланець д.50мм | шт | 5 |
| 89 | Прокладка під фланец д.200 мм | шт | 2 |
| 90 | Прокладка під фланец д.150 мм | шт | 18 |
| 91 | Прокладка під фланец д.25 мм | шт | 4 |
| 92 | Прокладка під фланец д.100 мм | шт | 1 |
| 93 | Трійник фланцевий (PN10) з пожежною підставкою д/у 150х150 мм | шт | 1 |
| 94 | Трійник фланцевий (PN10) з пожежною підставкою д/у 150х100 мм | шт | 1 |
| 95 | Хрестовина фланцева (PN10) з пожежною підставкою д/у 200х150 мм | шт | 1 |
| 96 | Гідранти пожежні підземні сталеві, д,125 мм висота 1000 мм | шт | 2 |
| 97 | Гідранти пожежні підземні сталеві, д,125 мм висота 1250 мм | шт | 1 |
| 98 | Засувка з обгумованим клином чавунна фланцева, Ру1,6 мПа, д.50 мм, Z101-50 | шт | 2 |
| 99 | Засувка з обгумованим клином чавунна фланцева, Ру1,6 мПа, д.150 мм, Z101-150 | шт | 4 |
| 100 | Крани кульові фланцеві Fig K123-1, тиск 1,6 МПа, діаметр 25 мм | шт | 2 |
| 101 | Флуоресцентний вказівник пожежного гідранту | шт | 2 |
| 102 | Електроенергія | кВт-год | 3,97279 2,73439 |
| 103 | Мастильні матеріали | кг | 0,08862 |
| 104 | Гідравлічна рідина | кг | 0,81276 |
| 105 | Труби поліетиленові каналізаційні безнапірні SDR-33 (SN8), зовнішній діаметр 200х6,2 мм | м | 387,84 |
| 106 | Труби поліетиленові каналізаційні безнапірні SDR-33 (SN8), зовнішній діаметр 100х3,4 мм | м | 1,01 |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, та які складені відповідно до положень розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (далі -  Настанова з визначення вартості будівництва), а саме:

1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);

1.2. зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

1.3. пояснювальна записка;

  - 1.4. локальні кошториси  (повинні бути складені на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);

  - 1.5. підсумкову відомість ресурсів;

  - 1.6. розрахунки загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного разрахунку.

    - Звертаємо увагу Учасників процедури закупівлі на те, що очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням  коштів на покриття ризиків в сумі – 31400,00 грн (без ПДВ), оскільки такі кошти враховані у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва затвердженої кошторисної документації.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) враховуються кошти на покриття ризиків, пов’язаних з виконанням робіт, що пропонуються, у розмірі до 1,5% відповідно до п. 5.31 Настанови з визначення вартості будівництва.

2. У разі, якщо ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) буде перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення торгів, Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 4 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

У разі, якщо подані у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, будуть складені у невідповідності до технічного завдання (Додаток 3 до Тендерної документації) та з порушенням положень розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», Тендерна пропозиція такого учасника процедури закупівлі буде відхилена на підставі абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей.

На виконання вимог ч. 4 ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі» всі посилання  на конкретні  марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце  його походження чи спосіб виробництва, після кожного такого посилання  слід доповнити,  читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Примітка:

1. Учасник-переможець бере на себе зобов`язання з дотримання усіх вимог охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки на об`єкті виконання робіт.

2. Учасник зобов`язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території Об’єкту протягом 1 (одного) дня.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для виконання робіт.