Додаток 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 35810000-5 Індивідуальне обмундирування

Протигази фільтрувальні СМ-6, з фільтром NBC-3/SL «або еквівалент», згідно коду CPV за ДК 021:2015 35810000-5 Індивідуальне обмундирування (ДК 021:2015 35814000-5 Протигази)

Вид предмета закупівлі: Товар

Вимоги до предмета закупівлі

Призначення: Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного походження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота), випарів ртуті, бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів.

Сфери застосування: для використання правоохоронними органами, рятувальними загонами, пожежниками, формуваннями ЦЗ, для потреб служб цивільного захисту, забезпечення працівників та населення ЗІЗОД у мирний час і в особливий період.

| № п/п | Номенклатурні позиції | Одиниця виміру | Кількість | Виробник | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) що вимагається Замовником | Технічні та інші характеристики (технічна специфікація) що запропонована Учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протигази фільтрувальні СМ-6 з фільтром NBC-3/SL «або еквівалент» | шт. | 30 | Вказати Виробника Товару (назва країни та компанії виробника Товару) | Комплект поставки: -Панорамна маска; -Комбінований фільтр; -Сумка до протигазу. Маска повнолицьова: панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована); матеріал лицьової частини: бромо-бутилова гума або еквівалент; низький опір диханню; клас маски – 3 (Class III) оглядовий отвір захищений від запотівання; виведення поту через клапан видихання; переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них; середня вага не більше 600 г; мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%; можливість під’єднювати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40х1/7”); Стійкість до температури -300С до +700С. термін зберігання не менше 20 років. Повинна відповидати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT). Фільтр комбінований: Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в.т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R (SX – бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші); з’єднувальна різьба фільтру Rd40х1/7”; маса не більше 400 г; Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику. термін придатності не менше 20 років. Повиннен відповидати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004. (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно з п.9 ДСТУ EN 14387:2017; Наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту). Сумка до протигазу: Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнаний плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишеню з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3 × 5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу. |  |

Кожен Учасник при поданні своєї пропозиції згідно Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі повен надати через електронну систему закупівель фото зовнішнього вигляду товару, фото повинно бути кольорове.

1. Учасник пропонує Замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів.

2. Учасник погоджується на загальні вимоги до предмета закупівлі:

2.2. Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

2.3. Запропонований Учасником товар не повинен знаходитися під заставою або арештом.

2.4. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Учасник повинен замінити товар.

3. Учасник повинен надати належним чином завірену копію сертифікат/ паспорт якості заводу-виробника/ копію Декларації про відповідність вимог технічного стану та копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які підтверджують якість товару.

3.1. В разі, якщо привезений товар, згідно наданого сертифікату (посвідчення) якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

3.2. Доставка товару здійснюється  за рахунок Постачальника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за умови її використання).