Технічні та якісні вимоги на засоби і майно,

яке використовується для потреб зв’язку спецпризначення

| Засіб зв’язку спецпризначення – пристрій контролю доступу та датчиків ТТА-08, комплект № 2 |
| --- |
| Тип системи | Unit |
| Інтерфейси | Ethernet 10/100 Mbit – 1; 1х RS-485 гальванічно розв’язані до 2kV; 1х RS-232 гальванічно розв’язані до 2kV. |
| Пам’ять подій | Енергонезалежна пам’ять для зберігання 65536 або 131072 подій. |
| Підтримувані протоколи | TCP/IP; SNMPv2 |
| Вимоги до живлення | Від 20 до 70V постійного току; До 20W в режимі заряду акумуляторної батареї |
| Конструктивне виконання | Модуль із зовнішнім джерелом живлення; Габаритні розміри 150х108х39, Вага 0,4 кг |
| Комплектність: |
| Пристрій контролю доступу та датчиків ТТА-08 (варіант виконання Ethernet+RS485/232) | 1 |
| Датчик температури | 1 |
| Датчик наявності 220В | 1 |
| Детектор затоплення Octopus++ з світло діодом (реле погодження вбудоване в сам датчик) | 1 |
| Датчик задимлення СПД-3.10 База Б2 | 1 |
| Датчик відкриття дверей СОМК 1-9 | 6 |
| Блок живлення 24В | 1 |

Усі складові предмету закупівлі повинні бути новими (такими, що не були                               в експлуатації); без зовнішніх пошкоджень, у справному стані й повній комплектності.                    У комплекті із складовими предмету закупівлі також мають бути всі кабелі, проводи, приладдя, тощо, які необхідні для його нормальної експлуатації. Складові предмету закупівлі не мають знаходитись під заставою, арештом, перебувати в обтяженні, бути предметом позову (законних вимог) третіх осіб.

Характеристики кожної складової предмету закупівлі мають відповідати технічним та якісним вимогам до цієї закупівлі. Кількість та комплектність одиниць предмету закупівлі є обов’язковою та зменшенню не підлягає.

На кожну складову предмета закупівлі Продавець має надати формуляр (паспорт). Формуляри (паспорти) повинні бути виконані українською мовою, в яких обов’язково повинні бути зазначені серійний (заводський) номер обладнання, комплектність та номери комплектуючих виробів, встановленого програмного забезпечення, дата випуску, гарантійний термін експлуатації. У разі необхідності та у випадку, якщо Продавцем не встановлена форма формуляра (паспорта), зі згоди Продавця такий формуляр розробляється за формою, погодженою із Продавцем, із занесенням до нього всієї необхідної інформації.

Складові предмету закупівлі повинні бути запаковані у спосіб, який забезпечує збереження товару при перевезенні та його зберігання в належній якості. Товар має бути справним, без видимих пошкоджень та у повній комплектності.

Гарантійний строк експлуатації обладнання має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців. Гарантійні зобов’язання несе Продавець.

Доставка та розвантаження складових предмету закупівлі здійснюється за рахунок Продавця.

Стосовно питання технічних та якісних вимог товару звертатись за тел.: (063) 226 67 94 – Сухоруков Іван Станіславович.