|  | Додаток 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, яке затверджено рішенням уповноваженої особи Державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» від 10.08.2022 № 1 |
| --- | --- |

Технічна специфікація

на закупівлю  послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О080720 /М-18/ - Балабине - Малокатеринівка, км 11 (Аварійні роботи) (45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Ремонт внутрішніх поверхонь труб діаметром 1,5 м |  |  |  |
| 1 | Очищення отворів водопропускних труб та малих мостів від бруду та наносів вручну | м | 123,6 |  |
| 2 | Перенесення матеріалів на носилках або в іншій малоємкій тарі на відстань до 20 м(всередині труб) | т | 76,44 |  |
| 3 | Перенесення матеріалів на носилках або в іншій малоємкій тарі на відстань до 20 м (від вхідного та вихідного отворів труб) | т | 76,44 |  |
| 4 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі (сміття, нанесений грунт) | т | 76,44 |  |
| 5 | Перевезення сміття та нанесеного грунту самоскидами на вiдстань 25 км | т | 76,44 |  |
| 6 | Підготовка бетонних внутрішніх поверхонь водопропускних труб, що підлягають ремонту | м2 | 582,5 |  |
| 7 | Ремонт міжтрубних стиків (розтрубних) матеріалом Sika Mono Top – 412 ECO при товщині шару 100 мм | м шва | 268,6 |  |
| 8 | Перенесення матеріалів від розчищення міжтрубних стиків на носилках або в іншій малоємкій тарі на відстань до 20 м(всередині труб) | т | 2,3 |  |
| 9 | Перенесення матеріалів від розчищення міжтрубних стиків на носилках або в іншій малоємкій тарі на відстань до 20 м (від вхідного та вихідного отворів труб) | т | 2,3 |  |
| 10 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі (сміття, бетон) | т | 2,3 |  |
| 11 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 25 км | т | 2,3 |  |
| 12 | Нанесення антикорозійного та адгезійного шару матеріалом Sika MonoTop-910 ECO | м2 | 87,4 |  |
| 13 | Влаштування поновленого захисного шару залізобетонних конструкцій водопропускних труб вручну матеріалом Sika Mono Top – 412 ECO при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм | м2 | 87,4 |  |
| 14 | Захист бетонних поверхонь водопропускних труб антикорозійним матеріалом Sika Gard-702 | м2 | 582,5 |  |
|  | Розділ №2. Вихідний отвір |  |  |  |
|  | Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |
| 15 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 під улаштування русла, відкрилків та упорів | м3 | 12 |  |
|  | Русло |  |  |  |
|  | ---------------------------------------- |  |  |  |
| 16 | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти водопропускних труб | м3 | 4,5 |  |
| 17 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під водопропускні труби | м3 | 4,5 |  |
| 18 | Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах | м3 | 6 |  |
|  | Оголовки, відкрилки |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 19 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 12 мм | шт | 360 |  |
| 20 | Різання шліфмашинкою відрізним кругом прутка й арматури, діаметр до 10 мм (виготовлення анкерів) | перер | 360 |  |
| 21 | Встановлення анкерних болтів | т | 0,0897 |  |
| 22 | Улаштування оголовка монолітного залізобетоного | м3 | 12,03 |  |
| 23 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 | м2 | 32 |  |
|  | Розділ №3. Вхідний отвір |  |  |  |
|  | Підготовчі роботи |  |  |  |
|  | --------------------------------------------- |  |  |  |
| 24 | Очищення русла від кущів, очерету та трави | м2 | 40 |  |
| 25 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі (сміття) | т | 15 |  |
| 26 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 25 км | т | 15 |  |
| 27 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 під улаштування русла та відкрилків | м3 | 48 |  |
|  | Русло |  |  |  |
|  | ---------------------------------------- |  |  |  |
| 28 | Улаштування щебеневих подушок під фундаменти водопропускних труб | м3 | 4 |  |
| 29 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских під водопропускні труби /бетон важкий В 20(М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм | м3 | 4 |  |
|  | Оголовки, відкрилки |  |  |  |
|  | ------------------------------------------- |  |  |  |
| 30 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів, глибина різання 180 мм | м різ. | 10,6 |  |
| 31 | Улаштування оголовка монолітного залізобетоного | м3 | 12,6 |  |
|  | Зворотнє засипання |  |  |  |
|  | ------------------------------------------ |  |  |  |
| 32 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 27 |  |
| 33 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 27 |  |
|  | Розділ №4. Улаштування водовідвідного лотка |  |  |  |
|  | Підпірна стінка на відкосі під улаштування лотка водовідвіду по узбіччю |  |  |  |
|  | ---------------------------------------------- |  |  |  |
| 34 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 14,4 |  |
| 35 | Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних | м3 | 6,38 |  |
|  | Зворотнє засипання |  |  |  |
|  | ------------------------------------------ |  |  |  |
| 36 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 8,02 |  |
| 37 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 8,02 |  |
|  | Лоток водовідвідний в укосах насипу |  |  |  |
|  | -------------------------------------------- |  |  |  |
| 38 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 6,76 |  |
| 39 | Улаштування щебеневої подушки під лотки | м3 | 1,82 |  |
| 40 | Улаштування лотків монолітних залізобетонних | м3 | 4,56 |  |
| 41 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 | м2 | 54 |  |
| 42 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі (сміття) | т | 11,5 |  |
| 43 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 25 км | т | 11,5 |  |