Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" –45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту рубероїдного покриття даху будівлі  навчальної пожежно-рятувальної частини з гуртожитками та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний № 101310007, загальною площею 132 кв.м.)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 45260000-7 – 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту рубероїдного покриття даху будівлі  навчальної пожежно-рятувальної частини з гуртожитками та прибудовами, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7, інвентарний № 101310007, загальною площею 132 кв.м.) - 1 послуга.

Об’єми робіт: площа покрівлі, яка підлягає ремонту 132,0 кв.м

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки парапетів | м2 | 6 |
| 2 | Нанесення бiтумної мастики на поверхню | м2 | 90 |
| 3 | Улаштування примикань висотою 400 мм до стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | м | 44 |
| 4 | Монтаж оцинкованої прижимної планки | м | 44 |
| 5 | Герметизацiя прижимної планки герметиком | м шва | 44 |
| 6 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 85 |
| 7 | Монтаж аераторів | шт | 1 |
| 8 | Замiна карнизних вiдливiв шириною до 0,7 м з листової сталi | м | 20 |
| 9 | Заміна парапетних відливів шириною до 1 м з листової сталi | м | 20 |
| 10 | Герметизація стиків стрічкою | м шва | 35 |
| 11 | Шпаклювання поверхонь швів мастикою | м2 | 28,6 |
| 12 | Нанесення бiтумної мастики на поверхню | м2 | 42 |
| 13 | Улаштування примикань висотою 400 мм до стiн i парапетiв з рулонних покрiвельних матерiалiв | м | 25 |
| 14 | Монтаж оцинкованої прижимної планки | м | 25 |
| 15 | Герметизацiя прижимної планки герметиком | м шва | 25 |
| 16 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | м2 | 36 |
| 17 | Монтаж аераторів | шт | 1 |
| 18 | Герметизація стиків стрічкою | м шва | 20 |
| 19 | Шпаклювання поверхонь швів мастикою | м2 | 12,8 |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 0,65 |
| 21 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 7 |
| 22 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 3 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником.

В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, які необхідні для виконання усіх робіт.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), у разі необхідності їх наявності.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, обладнання, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого законодавства.

Місце надання послуг: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея,7

Термін надання послуг: до 25.07.2024 року.

Ми, ______________________________________________________________________________

(назва учасника)

- гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

- підтверджуємо про наявність усіх необхідних дозволів та документів, потрібних для надання послуг за цією закупівлею.

Дата:____________

_____________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)