ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

- Специфікація закупівлі:

1.1. Гіпохлорит натрію марки «А», якість якого відповідає технічним умовам, що затверджені в установленому законодавством порядку:

| Найменування показників | Вимоги замовника | Пропозиція учасника |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |  |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |  |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм3, не менше | 190 |  |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм3 | 10-20 |  |
| Масова концентрація заліза, г/дм3, не більше | 0,02 |  |

Примітка: Допускається втрата активного хлору по закінченню 10 діб від дня відвантаження, але не більш 30% від первісного вмісту та зміна кольору до краснувато-коричневого.

2.  Місце та умови поставки: Поставка Товару здійснюється на умовах DDР (склад Покупця за адресою: вул. Промислова 10, місто Миколаївка, Краматорський район, Донецька область), відповідно до ІНКОТЕРМС 2010.

- Термін постачання: узгодженими партіями до 31.12.2024р.

4. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена в складі тендерної пропозиції наступними документами:

4.1. сканована копія Технічних умов виробника згідно яких виробляється товар (якщо товар виробляється згідно Технічних умов виробника);

4.2. сканована копія паспорту якості, або сертифікату якості або іншого документу, що підтверджує якість запропонованого товару, видана виробником товару;

4.3. сканована копія висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи на запропонований товар щодо можливості його використання для знезараження в системі питного водопостачання,  чиннана момент подання пропозиції.

У разі, якщо учасник пропонує до поставки товар, що імпортований в Україну, висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар повинен містити посилання на контракт, відповідно до якого проведено експертизу товару та видано висновок ДСЕС (зазначений у висновку контракт надається у складі пропозиції);

4.4. сканована копія карти даних небезпечного фактору на запропонований товар, яка чинна на момент подання пропозиції або копія паспорту безпеки.

4.5. довідка в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки «А» та перелік автомобілів для перевезення гіпохлориту натрію, (найменування та державний реєстраційний номер, підстава користування) завірена печаткою.

4.6. ліцензія на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику, як електронний документ і знаходиться у  вільному доступі, то учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет).

4.7. лист – гарантія, що запропонований товар відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлориту натрію здійснюється  відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

4.8. у разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" Учаснику.

Інформація викладена у технічному завданні та вимоги щодо надання документів є однією з умов тендерної документації.

В разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної  документації .

__________________________ (ПІБ, підпис Учасника, відбиток печатки (на наявності)