# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Запасні частини до ліфтів, код 42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Номер (позначення), код, артикул товару за каталогом виробника або іншого документу** | Од. вим. | Кіл-ть | Виробник товару або торговельна марка*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Плата DCPB | GCA21305KY5 | шт | 2 | *** | **** |
| 2 | Плата ВСВ ІІ | GAA26800ME1 GII | шт | 1 | *** | **** |
| 3 | Панель сервісна (інтерфейсний модуль) | GAA29501D10/ GAA610MH1 | шт | 3 | *** | **** |
| 4 | Блок керування приводом дверей кабіни ліфта (AT120) | FAA24350BK1 | шт | 5 | *** | **** |
| 5 | Блок датчиків системи позиціонування PRS-2 | GAA22439E1 | шт | 3 | *** | **** |
| 6 | Трансформатор приводу дверей кабіни ліфта (АТ120) | FAA24350BM1 | шт | 3 | *** | **** |
| Всього: | шт | 17 |  |  |

Примітка: в стовпці 3 таблиці зазначено позначення кодів товарів відповідно до каталогів ліфтів типу GeN2 Comfort виробництва OTIS.

Опис: товар (за позиціями 1-6) призначений для заміни складових частин обладнання, які вийшли з ладу, на ліфтах типу GeN2 Comfort виробництва OTIS, що експлуатуються на станціях метрополітену міста Києва, а саме:

- товар (за позицією 1) встановлюється в частотному перетворювачі OVFR03B-401 ліфта з контролером GCS222MRL (PSRBD) і забезпечує плавний пуск електродвигуна приводу лебідки ліфта, безперервне автоматичне регулювання швидкості руху кабіни, крутного моменту на вихідному валі приводу ліфта, та інших параметрів роботи електродвигуна приводу ліфта;

- товар (за позицією 2) застосовується у якості плати керування гальмом лебідки ліфта, контролю стану акумуляторної батареї та її підзарядки;

- товар (за позицією 3) є багатофункціональним сервісним модулем, що встановлюється в шафу управління ЕІР ліфта і є сумісним з контролером GCS222MRL (PSRBD). Призначений для моніторингу параметрів ліфта та стану електричних ланцюгів ліфта, тестування та налаштування окремих параметрів, визначення стану зарядження акумуляторних батарей, визначення місця положення кабіни ліфта в шахті, перевірки спрацьовування обмежувача швидкості, здійснення операції з евакуації пасажирів з кабіни ліфта у випадку її несанкціонованої зупинки між поверхами тощо;

- товар (за позицією 4) застосовується для керування електродвигуном приводу дверей кабіни ліфта;

- товар (за позицією 5) застосовується в системі позиціонування PRS-2 ліфтів для визначення місця положення кабіни ліфта в шахті;

- товар (за позицією 6) застосовується для електроживлення блоку керування приводом дверей кабіни ліфта.

Технічні та інші умови

- Основні характеристики товару (за позиціями 1-6):

1.1. За позицією 1:

1.1.1. Вхідна напруга: 380/415 В (AC), частота: 50/60Гц.

1.1.2. Вхідний струм: 8,5 A.

1.1.3. Максимальний вхідний струм: 11 А.

1.1.4. Вихідна напруга: 0-513 В (AC), частота: 0-50 Гц.

1.1.5. Вихідний струм: 6A.

1.1.6. Максимальний вихідний струм: 9,5 A.

1.1.7. Версія програмного забезпечення – AAA31400AAE (A1931400AAE).

1.1.8. Габаритні розміри товару: 346х181х82 мм.

1.1.9. Радіатор має 4 отвори ø 4,5 мм під кріплення з відстанями між осями отворів 325 мм та 155 мм.

1.1.10. Постачається в зборі разом з радіатором.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Вхідна напруга1: 69 В (AC).

1.2.2. Вхідна напруга2: 30 В (DC).

1.2.3. Вихідна напруга1: 24 В (DC).

1.2.4. Вихідна напруга2: 12 В (DC).

1.2.5. Вихідна напруга3: 30 В (DC).

1.2.6. Габаритні розміри товару: 350х160х52 мм.

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Вхідна напруга: 24 В (DC).

1.3.2. Роз’єм підключення до сервісного ліфтового обладнання: DB-9F.

1.3.3. Габаритні розміри товару: 252х100 мм.

1.3.4. Постачається в зборі з платою.

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Вхідна напруга: 180-265 В (AC).

1.4.2. Вихідна напруга: 24 В (DC).

1.4.3. Вихідний струм: 1,1 А.

1.4.4. Максимальний вихідний струм: 1,6 А.

1.5. За позицією 5:

1.5.1. Вхідна напруга: 24 В (DC).

1.5.2. Габаритні розміри: 255х40х35 мм.

1.6. За позицією 6:

1.6.1. Тип трансформатора – тороїдальний.

1.6.2. Вхідна напруга: 230 В (AC), частота: 50/60 Гц.

1.6.3. Вихідна напруга: 17,3 В (DC).

1.6.4. Вихідний струм: 3,6 A.

1.6.5. Діаметр: 100 мм.

1.6.6. Висота: 54 мм.

1.6.7. Ступінь захисту - ______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче ІР54).

1.7. Товар (за позиціями 1-6), що постачається, сумісний з обладнанням ліфта типу GeN2 Comfort виробництва OTIS.

1.8. Код виробника товару (за позиціями 1, 2) на платі співпадає з кодом виробника товару, зазначеним на упаковці товару.

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:

за позицією 1 - ____________, за позицією 2 - ____________, за позицією 3 - ____________, за позицією 4 - ____________, за позицією 5 - ____________, за позицією 6 - ____________ (зазначається учасником за кожною позицією вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт якості, сертифікат якості, формуляр, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить _______ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на інше(і) позначення, код, артикул товару, ніж зазначено Замовником на товар відповідно до номенклатури виробника, але у будь-якому випадку товар (за відповідними позиціями), що пропонується до постачання, повинен бути сумісним з обладнанням ліфта типу GeN2 Comfort виробництва OTIS.

*** - зазначається учасником найменування виробника, із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь, та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).