Додаток 2

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по предмету закупівлі: «Послуги з утримання та поточного ремонту світлофорних об'єктів на території Золотоніської міської територіальної громади Черкаської області  (ДК 021:2015 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги)».

1. Надання послуг має відповідати вимогам, що встановлені Правилами утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху вулично-дорожньої мережі населених пунктів, затверджених наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.11.2017 № 296; вимогам Законів України «Про дорожній рух», вимогам ПБ електроустановок споживачів, нормативного наказу МВС України №572, Державного стандарту України та інших діючих нормативних документів.

2. Надання послуг забезпечується цілодобово до 31. грудня 2024 року. Прибуття на місце усунення несправностей в роботі світлофорних об'єктів протягом 60 хвилин з моменту отримання відповідного звернення. Кількість світлофорних об’єктів – 4.

| Найменування заходів | Од. виміру | К-ть |
| --- | --- | --- |
| Місячне технічне обслуговування: |
| 1.1. Перевірка зовнішнього стану і денної видимості світлофора. | шт | 44 |
| 1.2. Перевірка циклу роботи світлофорів на відповідність заданим режимам роботи. |  |  |
| 1.3. Вимірювання напруги вихідних ланцюгів контролера світлофорів. |  |  |
| 1.4. Перевірка технічного стану та регулювання комутаційної апаратури, силових щитів світлофора. |  |  |
| 1.5. Перевірка технічного стану світлофора, міцність кріплення світлофора до опор і екрану, кут нахилу і повороту світлофора. |  |  |
| 1.6. Очищення опор світлофора від оголошень, написів, реклами тощо. |  |  |
| 1.7. Усунення недоліків виявлених під час технічного обслуговування. |  |  |
| Квартальне технічне обслуговування |
| 2.1. Миття та протирання оптичного пристрою світлофора. | шт | 16 |
| 2.2. Технічне обстеження периферійного обладнання. (контролери) |  |  |
| 2.3.Перевірку роботи програмного забезпечення периферійного обладнання. |  |  |
| Піврічне технічне обслуговування |
| 3.1. Перевірка технічного стану тросів світлофора. | шт | 8 |
| 3.2. Огляд кабельних тросів до місця підключення світлофорів. |  |  |

Світлофорні об’єкти розташовані:

1.	перехрестя вулиць Шевченко - Благовіщенська м. Золотоноша, Черкаська обл.

2.	перехрестя вулиць Шевченко - Черкаська м. Золотоноша, Черкаська обл.

3.	перехрестя вулиць Благовіщенська - Черкаська м. Золотоноша, Черкаська обл.

4.	перехрестя вулиць Обухова - Баха м. Золотоноша, Черкаська обл.