Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Сповіщувач пожежний адресний комбінований, код 31620000-8 «Прилади звукової та візуальної сигналізації» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сповіщувач пожежний адресний комбінований МСD-573Х | ДСТУ EN 54-7:2019 (EN 54-7:2018, IDT) | шт | 1 600 | *** | **** |

Примітка:

ДСТУ EN 54-7:2019 (EN 54-7:2018, IDT) Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропускного світла чи іонізаційні.

Опис: товар призначений для своєчасного виявлення диму і теплоти та застосовується в кільцевому шлейфі системи пожежної сигналізації «SecuriPro», що експлуатується на метрополітені міста Києва.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Товар генерує наступні повідомлення:

- сигнал димової або теплової пожежної тривоги;

- сигнал димової перед тривоги – PS1 при 30% та PS2 при 75% від порогу подання сигналу тривоги;

- запиленість (сенсор диму) – рівень 1, рівень 2;

- сигнал теплової передтривоги;

- перевірочний сигнал димової та теплової тривоги в режимі тестування;

- сигнали про несправності – старіння, помилка оптичної системи, неналежна напруга електроживлення, коротке замикання та обрив в NTC, помилка пам’яті EEPROM.

1.2. Діапазон робочої напруги постійного струму – 11-31 В.

1.3. Струм споживання в стані спокою – _____ мкА (зазначається учасником струм споживання в стані спокою, який повинен бути не більше 250 мкА).

1.4. Допустима швидкість повітряного потоку – _______ м/с (зазначається учасником допустима швидкість повітряного потоку, яка повинна бути не більше 20 м/с).

1.5. Колір корпусу: білий.

1.6. Маса – _____ г (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 125 г).

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _________________ (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить _______ місяців з дати прийняття товару Замовником (зазначається учасником гарантійний строк, який повинен бути не менше 12 місяців)

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

- Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

- До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати встановленим Замовником в технічній специфікації), але у будь-якому випадку товар, що пропонується до постачання, повинен бути сумісним для встановлення в кільцевому шлейфі системи пожежної сигналізації «SecuriPro»).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку  або інше), що пропонується до постачання.

** - або еквівалент. Під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником на інший(і) чинний(і) в Україні нормативний(і) документ(и), ніж зазначений(і) в технічній специфікації Замовника, але у будь-якому разі сфера застосування нормативного(их) документа(ів), зазначеного(их) в технічній специфікації учасника повинна поширюватися на товар, що пропонується до постачання.

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка.

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).