# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Патрони, код 31220000-4 «Елементи електричних схем» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Одиниці виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патрон (тип 1) | шт | 2100 | ** | *** |
| 2 | Патрон (тип 2) | шт | 1500 | ** | *** |
| 3 | Патрон (тип 3) | шт | 300 | ** | *** |
| 4 | Патрон (тип 4) | шт | 600 | ** | *** |
| 5 | Патрон (тип 5) | шт | 600 | ** | *** |
| 6 | Патрон (тип 6) | шт | 1050 | ** | *** |
| 7 | Патрон (тип 7) | шт | 1050 | ** | *** |
| 8 | Патрон (тип 8) | шт | 700 | ** | *** |
| 9 | Патрон (тип 9) | шт | 20 | ** | *** |
| 10 | Патрон (тип 10) | шт | 600 | ** | *** |
| 11 | Патрон (тип 11) | шт | 200 | ** | *** |
| Всього: | шт | 8720 |  |  |

Опис: товар призначений для приєднання джерел світла до електричної мережі.

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Основні характеристики товару:

1.1. По позиції 1:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий з пружиною |
| 2 | Тип цоколя | G13 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | торцевий |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.2. По позиції 2:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий без пружини |
| 2 | Тип цоколя | G13 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | торцевий |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.3. По позиції 3:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий подвійний |
| 2 | Тип цоколя | G13 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | накладний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.4. По позиції 4:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий |
| 2 | Тип цоколя | G13 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | накладний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.5. По позиції 5:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий з металевою скобою для тримання лампи |
| 2 | Тип цоколя | G13 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | підвісний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.6. По позиції 6:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий з пружиною |
| 2 | Тип цоколя | G5 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | торцевий |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.7. По позиції 7:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий без пружини |
| 2 | Тип цоколя | G5 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | торцевий |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.8. По позиції 8:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий з металевою скобою для тримання лампи |
| 2 | Тип цоколя | G5 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | підвісний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.9. По позиції 9:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий |
| 2 | Тип цоколя | 2G11 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | накладний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.10. По позиції 10:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий |
| 2 | Тип цоколя | G24q-2 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | накладний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

1.11. По позиції 11:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | штирьовий |
| 2 | Тип цоколя | G24q-3 |
| 3 | Номінальний струм | ______ А (зазначається учасником величина показника струму, яка повинна бути в межах від 2 до 5 А) |
| 4 | Номінальна робоча напруга | ______ В (зазначається учасником величина показника напруги, яка повинна бути в межах від 220 до 250 В) |
| 5 | Ступінь захисту корпусу | IP___ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 6 | Матеріал корпусу | полікарбонат |
| 7 | Тип монтажу | накладний |
| 8 | Перетин проводу живлення | від 0,5 до 1 мм² |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _________ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Кожна партія товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – ______, по позиції 2 – ______, по позиції 3 – ______, по позиції 4 – ______, по позиції 5 – ______, по позиції 6 – ______, по позиції 7 – ______, по позиції 8 – ______, по позиції 9 – ______, по позиції 10 – ______, по позиції 11 – ______ (учасником по кожній позиції зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(будуть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

# Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути                     не менше 12 місяців. У разі якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, але повинен бути не менше 12 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю,  приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору - не враховуються (не зазначаються).