# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Шланги спіральні нейлонові, код 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шланг (тип 1) | шт | 2 | ** | *** |
| 2. | Шланг (тип 2) | шт | 2 | ** | *** |
| Всього: | шт | 4 |  |  |

Опис: товар (позиції 1-2) призначений для подачі стислого повітря від компресора різним інструментам під час виконання робіт з обслуговування та ремонту обладнання метрополітену.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару (позиції 1-2):

1.1. Форма шланга – спіральний.

1.2. Матеріал виготовлення – нейлон.

1.3. Довжина:

- за позицією 1 – 10 м;

- за позицією 2 – 20 м.

1.4. Внутрішній діаметр – 5,5 мм.

1.5. Зовнішній діаметр – _____ мм (зазначається учасником зовнішній діаметр шланга, який повинен бути не менше 8 мм).

1.6. Швидкороз’ємне з’єднання з обох боків шланга.

1.7. Діаметр швидкороз’ємного з’єднання – 1/4".

1.8. Максимальний робочий тиск – _____ (зазначається учасником максимальний робочий тиск, який повинен бути не менше 8 бар або 0,8 МПа. Допускається зазначення одиниці вимірювання «бар» та/або «МПа»).

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:  за позицією 1 – ___________, за позицією 2 – ___________ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути          не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).