Додаток 6

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Код Дк 021:2015 - 71240000-2 (Архітектурні, інженерні та планувальні послуги)

(Проєкт утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового )мистецтва місцевого значення «Дендропарк Перемоги» у м. Одеса»)

| № | Перелік основних даних і вимог | Основні дані і вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування та розташування об’єкту | Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Перемоги», за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, 14. |
| 2 | Підстава для проєктування | Закон України «Про природно-заповідний фонд України»; рішення виконкому Одеської обласної ради народних депутатів трудящих ся від 18.05.1972 № 2344 рішення Одеської обласної ради від 29 травня 2015 року № 1370-V «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської обласної Ради народних депутатів від 02 жовтня 1984 року № 493, «Про мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду області»; рішення Одеської міської ради від 10 вересня 2015 року № 6932-VI «Про затвердження меж парків пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Ленінського Комсомолу», «Дендропарк Перемоги» і «Парк ім. Котовського»; наказ Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації від 08 грудня 2023 року № 71-ОД «Про затвердження Положення про парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення «Дендропарк Перемоги»; охоронне зобов’язання від 21 грудня 2023 року № ППСПМ/МЗ-20; рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради № 117 від 21.06.2022 року «Про затвердження Міської цільової програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2022-2027 роки (зі змінами). |
| 3 | Дані про Замовника | Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. |
| 4 | Джерело фінансування | Бюджет Одеської міської територіальної громади (Міський фонд охорони навколишнього природного середовища міста Одеса). |
| 5 | Виконавець | Визначається у встановленому законом порядку за результатами проведення закупівлі. |
| 6 | Інженерні вишукування | Топогеодезична зйомка в масштабі 1:500 виконується (оновлюється) Виконавцем. |
| 7 | Вимоги до проєкту утримання та реконструкції | Виконати проєкт утримання та реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення для всієї території з урахуванням Земельного, Водного, Лісового кодексів України, законів України «Про природно-заповідний фонд України, «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища»: здійснити збір і систематизацію вихідних даних; інформація (історична довідка) про територію (природні умови); здійснити аналіз сучасного використання території, наявні будівлі, споруди та елементи благоустрою; врахувати відомості інвентаризації деревної та чагарникової рослинності, що підлягає збереженню та тих, що підлягають видаленню, згідно вихідних даних (надаються Замовником); розробити архітектурне рішення зі стилістичною ідеєю, що виявить індивідуальні риси парку, з максимальним збереженням дерев та інших зелених насаджень парку; розробити основні критерії щодо матеріалів, елементів, малих форм, місць для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі, що формують стилістику архітектурного рішення, їх сучасний, високий естетичний рівень, що відповідає стилістиці архітектурного рішення, високій якості, підвищеному терміну експлуатації. |
| 8 | Особливі умови застосування матеріалів, елементів, малих форм | Перелік застосованих матеріалів, елементів, малих форм, розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі, що формують стилістику архітектурного рішення розробляє Виконавець, погоджує з Замовником. |
| 9 | Функціональні вимоги до проєктних рішень | Проєктування здійснити на площі земельної ділянки – 48,9205 га. Врахувати потреби цільових груп відвідувачів парку, передбачивши умови інклюзивності з урахуванням вимог ДБН Б.2.4-1, ВСН 01, ДБН В.2.3-15, ДБН Б.2.2-12:2019, а також відвідувачів різних вікових груп при відновленні зон та споруд на визначених територіях. Забезпечити благоустроєм розвиток екологічної, спортивної спрямованості парку. Передбачити: організацію прогулянкових (загальних алей) та прилеглі прогулянкові алеї та доріжки; дитячі майданчики з універсальним набором обладнання, в тому числі інклюзивного типу, для дітей різного віку; спортивні майданчики з універсальним набором обладнання, в тому числі інклюзивного типу; об’єкти сервісу для відвідувачів (громадські вбиральні); майданчики для вигулу та дресирування собак; майданчик технологічного обслуговування (з встановленням павільйону садівника, майданчик для збору сміття). |
| 10 | Технічні вимоги до архітектурних рішень з утримання та реконструкції | Розробити проєктні рішення з відновлення та влаштування покриттів паркових алей, доріжок з застосуванням матеріалів модульного типу з елементів мощення та технологій монолітних покриттів, екоматеріалів. В конструкціях покриттів передбачити технічні рішення з подальшого неруйнівного прокладання інженерних мереж без збільшення їх пропускної спроможності. Передбачити влаштування кільцевого веломаршруту (окремі ділянки з твердого покриття). Передбачити конструкції покриттів, що розраховані на навантаження від механізованого прибирання та перевезення технологічних вантажів для дороги проїзду до води спеціальної техніки для проведення робіт з ремонту та обслуговування інженерних мереж і споруд. Передбачити облаштування території парку парковими лавами, урнами (в тому числі для екскрементів тварин). Передбачити рішення з організації збору та видалення побутового сміття, обладнані майданчики для контейнерів для збору сміття природнього походження, технологічний майданчик з огорожею та захистом від негоди для зберігання техніки, що обслуговує парк з можливістю підзарядки електромобілів. Передбачити відновлення зовнішнього освітлення із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Влаштування покриттів доріжок і майданчиків передбачити з урахуванням механізованого прибирання території парку. Передбачити використання безфаскового типу покриття доріжок. При облаштуванні інженерних систем, зовнішнього освітлення, системи поливи парку, майданчиків для спорту, та ін. перевагу надавати антивандальному обладнанню з підвищеними параметрами безвідмовної роботи при використанні, з екологічних матеріалів. |
| 11 | Вимоги до складу проєкту | Графічна частина проєкту: Пояснювальна записка; Кратка історична довідка; Стан зелених насаджень; Розділ «Генеральний план»: Ситуаційна схема 1:2000 Опорний план 1:500 Генеральний план 1:500 План благоустрою М 1:500 Рішення з вертикального планування території парку М 1:500 Схема транспортно-пішохідних зав’язків М 1:500 Зведений план інженерних мереж та комунікацій М 1:500 5. Протипожежні заходи 6. Пропозиції по утриманню та реконструкції парку 7. ТЕП |
| 12 | Вимоги щодо необхідності отримання погоджень | Проєктні рішення попередньо узгодити із Замовником. |
| 13 | Необхідність виконання демонстраційних матеріалів | У складі проєкту надати демонстраційні матеріали, що виразно розкривають стилістику архітектурного рішення. |
| 14 | Кількість примірників проєкту | Документацію розробити і видати у зброшурованому вигляді Замовнику у 4-х друкованих примірниках і на електронному носієві у форматі PDF, DWG, включаючи демонстраційні матеріали. |

Ми, ___________________________ у разі наміру про укладання договору про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Підпис керівника або уповноваженої особи Учасника - юридичної особи, фізичної  особи – підприємця, завірені печаткою у разі наявності.