Додаток 3 до тендерної документації

ДОДАТОК 3

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДК 021:2015 34422000-7	 Моторизовані велосипеди

Електричний велосипед FADA JIO або еквівалент

мають відповідати державним стандартам, технічним умовам, екологічним нормам у відповідності з технічними регламентами та національними стандартами

| Найменування предмету (Артикул та Торгівельна марка) | Технічні вимоги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Електричний велосипед FADA JIO або еквівалент |  | шт. | 40 |

Технічні характеристики

МАСО-ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина, мм	1800

Ширина, мм	520

Висота, мм	1100

Споряджена маса, кг	115,5

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА

Ємність акумуляторної батареї	Свинцево-кислотний тяговий акумулятор 72V-32A. (ємність 32 Ач, напруга 12 В)

Запас ходу на електротязі, км	≤75-85 (в залежності від дорожних умов та погодних умов)

Максимальна потужність електродвигуна, Вт	1000

Розрахункова кількість циклів заряду батареї	≤490

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Max швидкість при русі, км/год	≤45

Двигун, тип	Інтегрований у заднє колесо безщіточний електродвигун постійного струму. У конструкції двигуна використані Алюміній-нікель-кобальтові магніти (AlNiCo).

Живлення для підзарядки батареї	Електрична мережа з напругою 220 Вольт (заводський модуль для підзарядки додається в комплекті)

Охоронна сигналізація	Так

Розширений стандартний пакет опцій	З'ємний захисний каркас по периметру (за необхідністью може не встановлюватись); Задній багажний кофр

Світлотехніка задня	Габаритний ліхтар, стоп-відбивач та покажчики поворотів

Світлотехніка передня	LED-фара головного світла

Тип батареї	 Свинцево-кислотна батарея із сумарною напругою 72 Вольта і ємністю 32 A/г. Середній час повної зарядки від 6 до 8 годин. Виробляється за технологією використання гелеподібного електроліту та рекомендований для техніки на електричній тязі. Електроліт у згущеному стані, завдяки чому батарея більш стійка до температурного впливу та глибоких розрядів. Даний тип АКБ відрізняється підвищеною кількістю циклів заряд-розряд: більше 450 при DOD (глибині розряду) 80%. Пластини тягового акумулятора мають більш щільний активний матеріал, завдяки цьому вони стійкі до глибоких розрядів і не втрачають ємність.

Тип панелі приладів	РК панель приладів

Тип приводу	Інтегрований в заднє колесо безщітковий електродвигун постійного струму. Номінальна потужність - 850 Ватт Максимальна потужність – 1000 Ватт. Циклічний режим змінюється за допомогою кнопок на кермі

Задній гальмівний механізм	Дисковий з ручним приводом за допомогою важеля на кермі

Підвіска задня	Маятникова із двома пружинно-гідравлічними амортизаторами

Підвіска передня	Телескопічна вилка з гідравлічними амортизаторами.

Передні гальмівні механізми	Дисковий з ручним приводом за допомогою важеля на кермі

Колісні диски	Легкосплавні, пофарбовані порошковою емаллю

Вантажопідйомність, кг	127

Розмір шин передні/задні	3.00 -10 / 3.00 -10; безкамерні шини

ЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНИХ РОЗМІРІВ МОТОТЕХНІКИ

Довжина, м	1,7

Ширина, м	0,51

Висота, м.	0,83

Об'єм, куб.м 0,72

Вага, кг	74

Усі технічні характеристики не повинні бути більшими ніж заявлені.

Гарантійний термін на електричний велосипед повинен складати не менше ніж: 1 роки, періодичність технічного обслуговування (ТО) відповідно до документації. В складі тендерної пропозиції учасник надає інформацію про адреси, телефони та місця розташування сервісних центрів з обов’язковою наявністю в Хмельницькій області, а також копію заключеного договору з СТО.

- Товар повинен бути новим та таким, що раніше не використовувався, що не перебуває у заставі або під арештом, про що учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

- Електричний велосипед повинен бути не раніше ніж 2023 року випуску.

- Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

- Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

- Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб'юторами виробника товару, повинні надати: оригінал або нотаріально завірену копію гарантійного листа від виробника товару або копію (завірену учасником) дилерського договору або інший документ, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації (договору купівлі-продажу, тощо);

- Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник при поставці повинен надати: копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ що підтверджує якість Товару.

* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованого товару з товаром, який вимагається Замовником при цьому, технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими

9.Товар що постачається повинен пройти передпродажну підготовку на сертифікованій СТО Учасника.

10.Для підтвердження якості послуг з передпродажної підготовки Учасник надає діючий сертифікат відповідності на СТО Учасника.

11. До товару, що буде постачатися, повинна додаватися супутня документація виробника, посібник по експлуатації, сервісна книжка, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

*Примітки: всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», але в першу чергу до уваги буде прийматись найбільш відповідна до специфікації пропозиція

Фактом подання тендерної пропозиції Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації даної закупівлі та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.