ДОДАТОК  4

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Товар, що є предметом закупівлі повинен відповідати вимогам діючого законодавства щодо його якості.

Товар, що постачається, повинен бути новим, та не бути таким, що вживався чи експлуатувався, та мати відповідну технічну документацію.

Проводові IP-телефони, консоль до IP-телефонів

| № з/п | Найменування товару (марка, тип)* | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 |
|  | IP ТЕЛЕФОН GRANDSTREAM GRP2624: Голосові кодеки G.722 , G.729 A/B , G.711μ-law , G.711a-law , Opus , G.723 , G.726 , DTMF , iLBC Тип підключення - дротове Кількість ліній - 8 Сигнальні медіа та мережеві протоколи LDAP, SI , SIP RFC 3262, IPv6, ICMP, TLS, TR-069, LLDP, SRT, PPPoE, DNS, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, TCP/IP/UDP, DHCP, TFTP, NTP, STUN, ARP, TELNET. Безпека MD5/MD5-sess , AES , SRTP , TLS Телефонні функції: Основні функції: перевід виклику , музика на утриманні , парковка виклику , утримання дзвінка , тристороння конференція , очікування виклику , переадресація виклику (зайнято, немає відповіді, безумовна) Наявність гучного зв'язку – база; Вибір типу звукового сигналу – так. Характеристики бази: Дисплей – так; Кольоровість – кольоровий; Колір – чорний; Роз'єми і інтерфейси: Інтерфейси - 2х Gigabit Ethernet (RJ-45); Підтримка PoE – так; Роз'єми - RJ-9, RJ45; Кількість портів RJ-45 - 2 шт. | шт | 5 |
|  | СИСТЕМНА КОНСОЛЬ GRANDSTREAM GBX20 Модуль розширення Grandstream GBX20 Технічні характеристики: 20 фізичних кнопок і віртуальних 40; екран з діагоналлю 4,3 дюйма і роздільною здатністю 272х480; розміри 210 х 124 х 33,5 мм; вага - 360 г. Комплектація: Панель розширення Grandstream GBX20 Підставка під модуль розширення З'єднувальна планка З'єднувальний USB-кабель Короткий посібник користувача | шт | 5 |
| Всього | одиниць | 10 |

* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

* Примітка:   Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, Учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначених цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент».

1. Вимоги до якості: весь Товар повинен бути справним, новим та таким, що не був у використанні, без дефектів та пошкоджень, в повній мірі мати можливість реалізовувати своє функціональне призначення.

2. Якість товару повинна відповідати міждержавним, національним стандартам, технічним умовам виробника та підтверджуватись відповідними копіями чинних документів, які подаються Учасником у складі тендерної пропозиції, а саме: сертифікат відповідності, сертифікат експертизи, декларація відповідності ISO/IEC 17050-1 та EN 17050-1.

3. Упаковка Товару повинна забезпечувати його збереження при транспортуванні та зберіганні. Кожна одиниця Товару повинна мати індивідуальну упаковку.

4. Кожна пакувальна одиниця повинна мати надписи, які характеризують Товар:

- найменування підприємства-виробника і його товарного знаку;

- найменування Товару.

5. Термін гарантійного обслуговування та технічної підтримки товару не менше 12 місяців. За жодних умов, постачальник не може перекладати відповідальність за якість товару на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність перед постачальником, але не перед замовником.

6. У разі якщо Учасник не відповідає технічним вимогам Замовника або не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, тендерна пропозиція учасника може бути відхилена замовником, незалежно від запропонованої ціни.