Додаток № 3 до тендерної документації

Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі

ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні  (крісло гінекологічне НК 024:2023– 36065 – Крісло гінекологічне для огляду/терапевтичних процедур)

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Найменування товару | Од. вим. | Кіл-сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | крісло гінекологічне НК 024:2023– 36065 – Крісло гінекологічне для огляду/терапевтичних процедур | шт | 2 |

- Призначення:

| Призначення: | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Крісло гінекологічне повинно бути призначено для гінекологічних, урологічних та проктологічних оглядів, процедур та малоінвазивних хірургічних втручань |  |

2. Загальні відомості:

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | Вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | Вказати |  |
| 3. | Модель | Вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крісло гінекологічне | 1 шт. |  |
| 2. | Секція допоміжна | 1 шт. |  |
| 3. | Лоток для виділень | 1 комплект |  |
| 4. | Опора під коліна | 2 комплекти |  |
| 5. | Рукоятка | 2 комплекти |  |
| 6. | Пульт управління | 1 шт. |  |
| 7. | Педаль управління | 1 шт. |  |
| 8. | Інструкція з експлуатації | 1 екземпляр |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулювання положень гінекологічного крісла: висоти ложе, спинної секції, секції для сидіння, тренделенбург повинно здійснюватися за допомогою електричного приводу | наявність |  |
| 2. | Крісло повинно мати щонайменше три електроприводи | наявність |  |
| 3. | Управління положеннями крісла повинно здійснюватися за допомогою ручного пульта та ножної педалі управління | наявність |  |
| 4. | Параметри живлення | живлення від мережі змінного струму |  |
| 5. | Споживана потужність | не більше 150 ВА |  |
| 6. | Крісло гінекологічне повинно мати безшовний матрац, придатний до дезінфекції | наявність |  |
| 7. | Секція допоміжна та лоток для виділень повинні бути знімним | наявність |  |
| 8. | Розміри ложе з допоміжною секцією (горизонтальне положення) | не менше 1800 мм × 600 мм |  |
| 9. | Розміри спинної секції | не менше 850 мм × 600 мм |  |
| 10. | Розміри секції для сидіння | не менше 450 мм × 600 мм |  |
| 11. | Довжина допоміжної секції | не менше 500 мм |  |
| 12. | Мінімальна висота ложе | не більше 600 мм |  |
| 13. | Максимальна висота ложе | не менше 900 мм |  |
| 14. | Діапазон нахилів спинної секції вниз | не гірше чим від 0° до 15° |  |
| 15. | Діапазон нахилів спинної секції вгору | не гірше чим від 0° до 80° |  |
| 16. | Діапазон нахилів секції для сидіння вгору | не гірше чим від 0° до 40° |  |
| 17. | Крісло гінекологічне повинно мати колеса | наявність |  |
| 18. | Діаметр коліс | не менше 100 мм |  |
| 19. | Максимальне безпечне навантаження | не менше 180 кг |  |
| 20 | Ножна педаль та електропривід крісла повинні бути захищені від випадкового проникнення рідин | наявність |  |

5. Інші умови:

| № | Документи на прилад | Вимога | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | Надати копію |  |
| 2. | Проведення монтажних, сервісних робіт фахівцями постачальника, уповноважених виробником або офіційним представником виробника (надати оригінал листа виробника або його офіційного представника) | Надати копію |  |
| 3. | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | Надати копію |  |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською, мовою) в якому міститься ця інформація,з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб&apos;ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.