ДОДАТОК № 4

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

| № з/п | Найме-нування послуги | Один. виміру | Кіль-кість | Технічні та якісні вимоги до предмету закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код за ДК 021:2015 – 5041 (50410000-2) – послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуги з технічного обслуговування вогнегасників (діагностування, ремонт, перезарядка) (50413200-5)) | послуга | 749 | Послуги з технічного обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014), Правил експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2018), Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання протипожежного призначення (НАПБ Б.07.016-2016) Технічне обслуговування вогнегасника включає в себе: технічне діагностування; ремонт, в тому числі вибракування, вогнегасників (у разі необхідності); перезарядка вогнегасників. Якість вогнегасної речовини повинна відповідати затвердженим нормам якості та вимогам ДСТУ 4297:2004. Надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників проводиться силами та засобами Учасника (Виконавця) з використанням знарядь праці, засобів та пристроїв, агрегатів, витратних матеріалів та інших матеріальних ресурсів. Кожен вогнегасник після проведення технічного обслуговування повинен мати етикетку встановленого зразка (яка чітко читається і зберігається тривалий час) з маркуванням про проведене технічне діагностування та технічне обслуговування вогнегасника із зазначенням назви та юридичної адреси ПТОВ, номера ліцензії, номера сертифікату відповідності, дат проведення поточного та чергового технічного обслуговування вогнегасника. Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюється Актом. Якщо за результатами технічного обслуговування (діагностування) вогнегасник визначається непридатним до подальшого використання за призначенням, Виконавець повинен надати Замовнику Акт про непридатність до використання даного вогнегаснику. Передача вогнегасників на ТО і перезарядку проводиться партіями, згідно з термінами повірки. Термін надання послуг – не більше 3 (трьох) робочих днів. У разі, якщо Учасник надає послуги за межами міста Запоріжжя, в строк надання послуг, зазначений в цьому абзаці, включається строк транспортування вогнегасників від Замовника до Виконавця для надання послуг, а також строк повернення них з технічного обслуговування від Виконавця до Замовника. Гарантія на послуги: не менше 12 місяців з дати технічного обслуговування. |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованих послуг всім вищезазначеним вимогам.