# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Реле, код 31220000-4 «Елементи електричних схем» за ДК 021:2015

# Таблиця

| № з/п | Найменування товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Виробник товару або торговельна марка ** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реле R4N-2014-23-1220-WTL | Номінальна напруга живлення – 220 В (DC). Максимальний струм контактів – 6 А. Кількість перемикаючих контактів – 4. Час спрацювання реле – 10 мс. Час повернення – 8 мс. Матеріал контактів – AgNi. Ступінь захисту корпусу – ІР___ (учасником зазначається ступінь захисту корпусу, який повинен бути не нижче ІР40). Спосіб монтажу – для контактних колодок, з кріпильним гвинтом. Реле оснащено механічним індикатором спрацювання, фронтальною тест-кнопкою з блокуванням, світлодіодом-індикатором та колодкою. | шт | 10 | ** | *** |
| 2 | Реле R4N-2014-23-5220-WTL | Номінальна напруга живлення – 220 В (АС). Максимальний струм контактів – 6 А. Матеріал контактів – AgNi. Споживча потужність – 1,6 ВА. Кількість перемикаючих контактів – 4. Час спрацювання реле – 10 мс. Час повернення – 8 мс. Спосіб монтажу – для контактних колодок. Ступінь захисту корпусу – ІР___ (учасником зазначається ступінь захисту корпусу, який повинен бути не нижче ІР40). Реле оснащено механічним індикатором спрацювання, фронтальною тест-кнопкою з блокуванням, світлодіодом-індикатором та колодкою. | шт | 5 | ** | *** |
| 3 | Колодка контактна GZT4 до реле R4N-2014-23-5220-WTL | Напруга керування – 300 В (АC). Кількість груп контактів – 4. Номінальний струм – 6А. Монтаж на DIN–рейку 35 мм або на панелі 76,3×27×42,5 (80) мм. Комплектація – з гвинтовими затискачами. | шт | 15 | ** | *** |
| 4 | Реле проміжне РП-21 DС110В | Напруга керування – 110 В (DC). Кількість перемикаючих контактів – 4. Номінальний струм контактів – 5 А. Час спрацювання реле – не більше 30 мс. | шт | 10 | ** | *** |
| 5 | Реле проміжне РП-21 DС220В | Напруга керування – 220 В (DC). Кількість перемикаючих контактів – 4. Номінальний струм контактів – 5 А. Час спрацювання реле – не більше 30 мс. Реле оснащено колодкою під гвинт. | шт | 55 | ** | *** |
| 6 | Реле проміжне РП-21 АС220В | Напруга керування – 220 В (АC). Кількість перемикаючих контактів – 4. Номінальний струм контактів – 5 А. Час спрацювання реле – не більше 30 мс. | шт | 5 | ** | *** |
| 7 | Реле проміжне ПЕ-40 (тип 1) | Напруга керування – 110 В (DC). Кількість і тип контактів – 4з+2р. Струм комутації – 5 А. Споживана потужність – 6 Вт. Час спрацювання – до 0,03 с. | шт | 10 | ** | *** |
| 8 | Реле проміжне ПЕ-40 (тип 2) | Напруга керування – 220 В (АC). Кількість і тип контактів – 4з+2р. Струм комутації – 5 А. Споживана потужність – 10 Вт. Час спрацювання – до 0,03 с. | шт | 15 | ** | *** |
| 9 | Реле проміжне ПЕ-40-20-62 (тип 1) | Напруга керування – 110 В (DC). Кількість і тип контактів – 6р+2з. Струм комутації – 5 А. Споживана потужність – 6 Вт. Час спрацювання – до 0,03 с. | шт | 10 | ** | *** |
| 10 | Реле проміжне ПЕ-40-20-62 (тип 2) | Напруга керування – 220 В (АC). Кількість і тип контактів – 6р+2з. Струм комутації – 5 А. Споживана потужність – 10 Вт. Час спрацювання – до 0,03 с. | шт | 10 | ** | *** |
| 11 | Реле проміжне MY4 110 В DС | Напруга керування – 110 В (DC). Кількість груп контактів – 4. Струм комутації – 3 А. Опір ізоляції – не менше 100 МОм. | шт | 50 | ** | *** |
| 12 | Реле проміжне MY4 220 В АС | Напруга керування – 220 В (АC). Кількість груп контактів – 4. Струм комутації – 3 А. Опір ізоляції – не менше 100 МОм. | шт | 100 | ** | *** |
| 13 | Колодка установча PYF14A-E до реле МY4 | Кількість груп контактів – 4. Номінальний струм – 3А. Монтаж – на DIN-рейці 35 мм. Комплектація – з гвинтовими затискачами. | шт | 150 | ** | *** |
| 14 | Реле теплове РТЛ 1010 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм– 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом –1,84 Вт. Діапазон установок реле – 3,8-6,0 А. | шт | 11 | ** | *** |
| 15 | Реле теплове РТЛ 1012 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 1,68 Вт. Діапазон установок реле – 5,5-8,0 А. | шт | 16 | ** | *** |
| 16 | Реле теплове РТЛ 1014 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 1,75 Вт. Діапазон установок реле – 7,0-10,0 А. | шт | 11 | ** | *** |
| 17 | Реле теплове РТЛ 1016 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 3,0 Вт. Діапазон установок реле – 9,5-14,0 А. | шт | 10 | ** | *** |
| 18 | Реле теплове РТЛ 1021 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 3,0 Вт. Діапазон установок реле – 13,0-19,0 А. | шт | 19 | ** | *** |
| 19 | Реле теплове РТЛ 1022 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 25 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 3,0 Вт. Діапазон установок реле – 18,0-25,0 А. | шт | 9 | ** | *** |
| 20 | Реле теплове РТЛ 2053 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 80 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 2,43 Вт. Діапазон установок реле – 23,0-32,0 А. | шт | 6 | ** | *** |
| 21 | Реле теплове РТЛ 2055 | Номінальна напруга – 660 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 80 А. Контакти – 1р+1з. Споживана потужність одним полюсом – 3,03 Вт; Діапазон установок реле – 30,0-41,0 А. | шт | 6 | ** | *** |
| 22 | Реле теплове ТРН-10 | Номінальна напруга – 500 В. Частота – 50/60 Гц. Номінальний струм – 10 А. Контакти – 1р. Діапазон установок реле – 7,47-12,53 А. | шт | 31 | ** | *** |
| 23 | Реле часу ВЛ-81М | Напруга живлення – 18-100 В (DC). Діапазон уставок – 0,1 с-99 год. Кількість та тип контактів – 1 перемикаючий в кожному ланцюгу. Кількість незалежних ланцюгів - 3. Час повернення – не більше 0,5 с. Час повторної готовності – не більше 0,6 с. Довготривалий допустимий струм контактів – 4 А. Споживча потужність –5 Вт. | шт | 10 | ** | *** |
| 24 | Реле часу ВЛ-176 | Напруга живлення – 220 В (АC). Діапазон уставок – 0,1 с-99,9 год. Кількість та тип контактів – 2 перемикаючих. Час повернення – 0,02 с. Час повторної готовності – 0,3 с. Довготривалий допустимий струм контактів – не більше 4 А. Споживча потужність –6,5 Вт. | шт | 10 | ** | *** |
| Всього: | шт | 584 |  |  |

Опис: товар (позиції 1-2) призначений для гальванічної розв’язки електричних ліній та ланцюгів управління;

товар (позиції 3-13) призначений для застосування в якості допоміжних реле в схемах захисту і автоматики, коли комутаційна здатність або кількість контактів основних реле недостатня;

товар (позиції 14-22) призначений для захисту трифазних асинхронних  електродвигунів від перенавантажень та від струмів, виникаючих при обриві однієї із фаз;

товар (позиції 23-24) призначений для комутації електричних кіл з визначеними, попередньо встановленими інтервалами часу в схемах автоматики та захисту.

Інші умови

1. Умови поставки:

1.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень.

1.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

1.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: _______   (учасником зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час  поставки товару, згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка.

У разі якщо вид(и) документу(ів) виробника на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається(ються) відповідний(і) вид(и) документу(ів) за кожною позицією або групою позицій, але вид(и) документу(ів) повинен(ні) міститися у переліку, наведеному Замовником).

2. Гарантійні зобов’язання:

2.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником (учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 місяців).

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується Учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - або еквівалент (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації до предмета закупівлі).

Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання.

** - Учасником зазначається найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка.

*** - Учасником зазначається країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).