Додаток 2

до Тендерної документації

| ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об’єкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту для закладу загальної середньої освіти «Березанська гімназія» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Березань, вул.Шкільна» |  |
| --- | --- |
| п/п | Перелік основних даних та вимог | Опис |
|  | Назва та місцезнаходження об’єкта | «Нове будівництво споруди цивільного захисту для закладу загальної середньої освіти «Березанська гімназія» за адресою: Одеська область, Одеський район, село Березань, вул.Шкільна» |
|  | Підстави для проєктування | Рішення сесії Вигодянської сільської ради №1625 -VIII від 01.02.2024 року «Про внесення змін і доповнень до рішення сесії Вигодянської сільської територіальної громади від 22.12.2023 року №1593-VIII «Про місцевий бюджет Вигодянської сільської територіальної громади на 2024 рік». Містобудівні умови та обмеження. |
|  | Вид будівництва | Нове будівництво |
|  | Дані про замовника | Управління освіти , культури, молоді та спорту Вигодянської сільської ради, Одеська область , Одеський район, село Березань, вул. Покровська,1 |
|  | Джерело фінансування | Місцевий бюджет. |
|  | Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | Відсутня |
|  | Дані про генпроєктувальника | Проєктувальник визначається за результатами процедури закупівлі згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до чинного законодавства України. |
|  | Стадійність проєктування, та склад проєкту | В дві стадії П- проект затверджувальна частина (Р)- Робоча документація |
|  | Інженерні вишукування | Виконати інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування в мінімально необхідному обсязі відповідно до ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва" |
|  | Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо) | Відповідно до звіту з інженерно-геологічних вишукувань. |
|  | Необхідність погоджень проєктних рішень | Згідно з діючими нормативними документами, із зацікавленими організаціями, відомствами або юридичними та фізичними особами |
|  | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об’єкту | Тип споруди -споруда подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ), заглиблена окремо розташована з наступними характеристиками: місткість укриття – 150 осіб; вимоги до приміщень згідно ДБН В.2.2-5:2023; Архітектурно-будівельні рішення (АБ) Проектом передбачити нове будівництво споруди цивільного захисту для закладу загальної середньої освіти «Березанська гімназія» .Споруда повинна в собі вміщати 150 осіб. Електротехнічні рішення (ЕТР) Проектом передбачити влаштування електричної мережі від існуючої ТП. Електропостачання приміщень виконати відповідно до ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення». Передбачити резервне обладнання. Вентиляція (ОВ) Розділ виконати відповідно до ДБН В.2.2-5:2023; «Захисні споруди цивільної оборони» та ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». Опалення Опалення передбачити від існуючої котельні Березанської гімназії. Водопостачання та каналізація (ВК) Розділ виконати відповідно до ДБН В.2.2-5:2023; та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» від існуючої мережі. Мережі зв’язку (МЗ) Розділ виконати відповідно до ДБН В.2.2-5:2023; «Захисні споруди цивільної оборони» Проектом передбачити мережу інтернет на всій площі ПРУ та порти СКС для точок доступу Wi-Fi пристроїв. Технологічні рішення (ТХ) Проектом передбачити обладнання для захисної споруди за погодженням з Замовником. |
|  | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Одна черга |
|  | Клас наслідків (відповідальності) | СС 2 (СС3) – підтвердити розрахунком відповідно до ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)». |
|  | Виконання варіантного проектування, попередніх погоджень, демонстраційних матеріалів | Відсутні |
|  | Потужність або характеристика об’єкта будівництва | Потужність споруди цивільного захисту: Кількість людей - 150 осіб. |
|  | Вимоги до благоустрію майданчика | Згідно з чинним законодавством. |
|  | Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів | Проектом розробити заходи інженерного захисту територій і об’єктів згідно чинного законодавства. |
|  | Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» | Згідно з чинним законодавством. |
|  | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Згідно чинного законодавства. |
|  | Дані про технології і науково-дослідні роботи | Відсутні |
|  | Вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу (для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | Проект виконати згідно діючих норм та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». При неможливості у повному обсязі забезпечити вимоги доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх розумне пристосування. |
|  | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Згідно з чинним законодавством. |
|  | Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконати відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» та Кодексу цивільного захисту України (ст.32) |
|  | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту | Проект виконати згідно діючих норм ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». |
|  | Вимоги до розробки спеціальних заходів | Відсутні |
|  | Експертиза проектної документації | Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-VI та Постанови КМУ №560 від 11.05.2011 р. (зі змінами) Проектній організації виступити Замовником експертизи робочого проекту. Витрати на проведення експертизи передбачити в загальній вартості проектно-вишукувальних робіт. |

Примітка: * У разі змін державних будівельних норм у галузі будівництва під час виконання проектних робіт повідомити замовника для внесення змін до завдання на проектування.