ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 14430000-4 «Випарена сіль і чистий хлорид натрію» (Сіль таблетована для пом’якшення води)

| № п/п | Назва товару | Код товару, визначений згідно з ЄЗС, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Характеристика товару | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сіль таблетована для пом’якшення води | 14430000-4 Випарена сіль і чистий хлорид натрію | 1. NaCl – 99,10%-99,90% 2. рН 1% р-н: 6,3 ÷ 8,0 3. Коефіцієнт твердості: 250-349 Н/см2 4. Ламкість: 0,5% 5. Речовини, нерозчинні у воді: 0,002% 6. Вміст кальцію: 0,002% 7. Вміст заліза: 0,003% 8. Магній 0,001% 9. Сульфати: 0,12% 10. Вологість: 0,03% 11. Колір: білий 12. Вид: таблетки циліндричної форми зфаскою розміром 2 на 2 см, діаметр 25 мм. | кг | 12000 |

1. Товар не повинен мати порушені терміни зберігання та умови його зберігання.

2. Товар,  що  не  відповідає вимогам якості,  підлягає  поверненню Постачальнику з  відшкодуванням ним Замовнику понесених у зв’язку з цим збитків.

3. Фасування товару в мішку по 25 кг.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати :

копію або оригінал сертифіката (декларації) відповідності та/або документа про якість або відповідність товару, видані уповноваженим (призначеним) органом та/або сертифікат якості та/або паспорт та/або документ, який містить інформацію про якість та/або відповідність, основні технічні характеристики  предмета закупівлі, виданий виробником товару.