Додаток  №2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

до предмета закупівлі код ДК 021:2015 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

- Найменування предмету закупівлі:

Матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ділянки теплової мережі  від ТК 48А до ТК 51 котельні по вулиці Дмитра Лінського, 67 в місті Краснограді.

Основні технічні вимоги:

| № п/п | Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає номенклатурної позиції предмета закупівлі | Од. виміру | Кіль- кість товарів | ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи, що підтверджують якість товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба провідна РЕ-RT тип ІІ, марки Hostalen 4731 B S3,2/SDR 7.4 з системою аварійної сигналізації Ø 110х15,1/200 (А) мм | 44163100-1 - Труби | м | 610 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Труба має бути виготовлена згідно з ДСТУ EN ISO 22391-2: 2021. Оболонка (ПЕ) труби повинна відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Властивості композицій поліетилену згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 |
| 2. | Коліно з труби провідної РЕ-RT тип ІІ, марки Hostalen 4731 B S3, 2/SDR 7.4 з системою аварійної сигналізації Ø 110х15,1/200 (А) мм | 44167300-1 Коліна, трійники та арматура до труб | шт | 12 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Труба має бути виготовлена згідно з ДСТУ EN ISO 22391-2: 2021. Оболонка (ПЕ) труби повинна відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Властивості композицій поліетилену згідно з ДСТУ Б В.2.7-73-98 |
| 3. | Рукав кінцевий роз'ємний 11-1-110/200-1-0 | 44165300-7 – Рукави | компл. | 8 | Товар повинен відповідати ТУ У 88.264.022-95 |
| 4. | Кільце ущільнююче 12-200 | 44163241-1 - Ізоляційні прокладки | шт | 16 | Товар повинен відповідати ТУ 38.105376-92 |
| 5. | Комплект ізоляції стика (ЕР-3) з термоусадковою муфтою 14-3-110/200 | 44167100-9 – Муфти | компл. | 83 | Товар повинен відповідати ДСТУ Б В.2.5-31:2007; Муфта ТУ У В.2.7-25.2-30336890-016; |
| 6. | Перехід PE-RT-сталь попередньоізольований (тип 1) ПЕ 110х15,1/200-108х4,0/200 (А) | 44164300-0 – Трубні вироби | шт | 6 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007. |
| 7. | Перехід PE-RT-сталь попередньоізольований (тип 1) ПЕ 110х15,1/200-108х4,0/200 з переходом 108х4,0-89х3,5 (А) | 44164300-0 – Трубні вироби | шт | 2 | Товар повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007. |

Якість Товарів, що поставляються, повинна відповідати вимогам діючого законодавства України, що встановлюються для даного виду Товару.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Поставка не якісного товару може бути причиною розірвання договору раніше встановленого строку.

Продукція повинна бути новою, 2022-2023 року виготовлення.

Постачальник зобов’язаний поставляти Товари разом з усією відповідною документацією (серед іншого, але не обмежуючись: засвідчені печаткою Постачальника сертифікати якості та/або сертифікати відповідності та/або висновки санітарно-гігієнічної експертизи та інструкції з використання та гарантійні талони та документи, що посвідчують якість і безпеку товару та копії ліцензій, за умови поставки товарів виробництво або розповсюдження яких ліцензується, документи з інформацією для споживача у відповідності з вимогами чинних нормативних документів і законодавства України тощо).

Зазначені документи мають містити всю необхідну інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Усі зазначені документи мають бути складені українською мовою та оформлені належним чином відповідно до чинного законодавства України.

Постачальник несе відповідальність за дійсність та відповідність діючому в Україні законодавству вищевказаних документів. У випадку відсутності таких документів, надання недостовірних чи неналежним чином оформлених документів (відсутній переклад українською мовою, текст документу нерозбірливий, затертий тощо), Постачальник зобов’язаний надати достовірну документацію оформлену належним чином.

Разом  із Товаром Постачальник надає Замовнику всю необхідну супровідну документацію: сертифікати відповідності (якості) та/або декларації про відповідність та/або висновки санітарно-епідеміологічної експертизи та/або гарантійний талон визначені чинним законодавством України для такого Товару.

Технічна документація, що надається учасником на товар повинна включати скан-копії наступних документів:

- сертифікат (або паспорт) на систему дистанційного контролю та моніторингу стану трубопроводу (СДКМ) та титульну сторінку документу, згідно якого виготовляється СДКМ (ТУ);

- протокол  сертифікаційних випробувань з визначення теплопровідності теплоізоляції;

- сертифікат відповідності, протокол сертифікаційних випробувань на з’єднання елементів теплоізольованих пінополіуретаном із захисною поліетиленовою оболонкою трубопроводів за допомогою муфт поліетиленових термоусадкових та комплектуючих до них;

- сертифікат про відповідність системи управління якістю виробництва продукції вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (від виробника предмету закупівлі);

- сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища ДСТУ ISO 14001:2015 (від виробника предмету закупівлі);

- сертифікат про відповідність системи вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 випробувальної лабораторії виробника;

- сертифікат про відповідність системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ДСТУ ISO 45001:2019 (від виробника предмету закупівлі);

- чинний сертифікат відповідності, який підтверджує, що теплоізольовані труби та фасонні елементи до них відповідають екологічним критеріям до продукції, що розроблені згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) (від виробника предмету закупівлі);

- лист-гарантію виробника на продукцію, що буде поставлятися;

- декларацію відповідності матеріально-технічної бази (підприємства-виробника) вимогам законодавства з питань охорони праці;

- документальне підтвердження наявності обладнання по змішуванню піноутворювача у власності або оренді заводу-виробника;

- документальне підтвердження закупки заводом-виробником систем компонентів на основі піноутворювача у 2022-2023 роках, надати копії сертифікатів.