Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: «Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Купини в с. Ігровиця Тернопільського району Тернопопільської області (Відновні роботи)»

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Купини в с. Ігровиця Тернопільського району Тернопільської області (Відновні роботи) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Планування існуючого щебеневого покриття механізованим способом, група грунтів 2 | м2 спланованої площі | 1 160 |  |
| 2 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2 | м3 ґрунту | 60 |  |
| 3 | Перевезення грунта самоскидами | т | 105 |  |
| 4 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 | м3 ґрунту | 60 |  |
|  | Розділ 2. Дорожній одяг |  |  |  |
| 5 | Відновлення геометоричних параметрів дороги шляхом влаштування вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші С7 | м3 основи (у щільному тілі) | 92,8 |  |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т суміші | 132,48 |  |

«У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII). Посилання на торгівельну марку, фірму, патент здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні».