Додаток №1

до тендерної документації

Технічне завдання

на закупівлю товару за предметом:

«код ДК 021:2015 - 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі» (Суміш С7 – для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів)»

Загальні вимоги:

- Поставка товару здійснюється транспортом Учасника та за його рахунок.

- Відстань від кар’єру до м.Городок повинна бути не більше 45 км. На підтвердження даного пункту, у складі пропозиції необхідно надати гарантійний лист із зазначенням відстані від кар’єру до м.Городок.

- Навантаження товару здійснюється за рахунок Учасника.

- Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи:

А) Сертифікат відповідності на суміш С7 – для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів, тип – щебенево – піщана з осадових карбонатних порід з номінальним розміром зерен до 40 мм.

Б) Протокол випробувань суміші С7 – для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів, тип – щебенево – піщана з осадових карбонатних порід з номінальним розміром зерен до 40 мм.

- Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції інформацію про виробника Товару (назва, адреса, контакти).

- У разі, якщо учасник не являється виробником товару, ним також надається у складі тендерної пропозиції документальне підтвердження відносин із виробником товару (сертифікат дилера або дистриб’ютора, договір про співпрацю тощо).

- Товар постачається окремими партіями згідно заявок замовника, але не пізніше 31 грудня 2023 року.

- Заявка на постачання товару надається замовником в телефонному режимі або електронним зв’язком. Об’єм партії доводиться до Постачальника відповідною заявкою.

- Постачальник забезпечує контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну (протягом трьох днів) неякісного товару якісним.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Суміш С7 – для основ та/або для додаткових шарів основ дорожніх одягів | т | 9000 | Тип – щебенево-піщана з осадових карбонатних порід з номінальним розміром зерен до 40 мм Фракція 0-40 мм - у процентному співвідношенні по фракціях: відсів -25%; 5х10 мм -25%; 10х20 мм -25%; 20х40 мм -25%. |

Місце поставки товару: населені пункти старостинських округів Городоцької МТГ:

| Назва старостинського округу | Населені пункти (село, місто) | Кількість, тонн |
| --- | --- | --- |
| Великояромирський | с. В.Яромирка, М.Яромирка, Завадинці | 400 |
| Великокарабчіївський | с. В.Карабчіїв, Грицьків | 400 |
| Жищинецький | с. Жищинці, Балакири | 400 |
| Купинський | с. Купин, В.Левада, М.Левада | 400 |
| Кузьминський | с. Кузьмин, Шишківці | 400 |
| Лісогірський | с. Лісогірка | 300 |
| Новопорічанський | с.Н.Поріччя, Ст.Поріччя, Басівка | 400 |
| Новосвітський | с. Н.Світ, Тростянець, Матвійківці, Іванівка, Ковалівка | 400 |
|  | с. Хмелівка | 300 |
| Пільноолексинецький | с. Пільний Олексинець, Слобідка Олексинецька | 300 |
| Підлісноолексинецький | с. Підлісний Олексинець | 400 |
| Радковицький | с. Радковиця, Борщівка, Турчинці | 400 |
| Старопісочнянський | с. Стара Пісочна, Нова Пісочна | 300 |
| Скіпченський | с. Скіпче, Сирватинці | 400 |
| Чорниводський | с. Чорниводи, Мудриголови, Папірня | 400 |
| Бедриковецький | с. Бедриківці, Новосілка | 300 |
| Лісоводський | с. Лісоводи | 100 |
| Немиринецький | с. Варівці | 300 |
|  | с. Остапківці, Калитинці, Слобідка Кузьминська | 300 |
|  | с. Немиринці, Дахнівка | 400 |
| Разом по округах |  | 7000 |
| Городок | м. Городок | 2000 |
| Всього | 9000 |