Додаток 1 до тендерної документації

Технічне завдання

на закупівлю послуг  «код ДК 016:2015- 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» (Послуги з технічного обслуговування автомобілів з урахуванням запасних частин)

Всі послуги мають надаватися за заявкою Замовника (усною чи письмовою формою), протягом 1 доби від надходження такої заявки до Виконавця.

Для скорочення експлуатаційних витрат, для оперативної доставки автомобілів на місце їх ремонту та дороги з ремонту, станція технічного обслуговування (СТО) повинна знаходитись у  місті  Хмельницькому та не далі, ніж 6 км дорогами загального призначення від адреси де знаходяться транспортні засоби замовника – м. Хмельницький, вул. Князя Святослва Хороброго, буд, 1. Учасник надає відповідну довідку з зазначенням схеми план-схеми проїзду  до СТО дорогами загального призначення  та копію документів на право власності або копію договору оренди приміщень СТО.

Технічні вимоги до СТО:

- можливість здійснювати діагностику, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів Замовника;

- автопідйомники (не менше п’яти);

- обладнання для діагностування та програмування електронних систем транспортного засобу;

- комп’ютерний стенд для аналізу несправностей двигуна;

- обладнання для перевірки та чищення паливних форсунок;

- комп’ютерний стенд для діагностики ходової частини автомобіля;

- обладнання для проточки гальмівних дисків;

- обладнання для проведення капітальних ремонтів двигунів і головок блоків;

- обладнання для ремонту та чистки бензинових та дизельних паливних систем;

- комп’ютерний стенд перевірки та регулювання кутів розвалу і сходження коліс;

- обладнання (стенд) для шиномонтажних робіт;

- комп’ютерний стенд для балансування коліс;

- обладнання (стенд) для перевірки та регулювання світла фар;

- професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника.

Додаткові вимоги:

- зручна транспортна розв’язка для під’їзду до СТО;

- закрита територія для зберігання автомобілів під цілодобовою охороною (надати довідку в довільній формі);

- здійснення щоденного (24 години на добу 7 днів на тиждень) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО, включаючи святкові та вихідні дні.

У випадку залишення транспортного засобу на зберігання Виконавцю, відповідальність за його збереження та збереження технічного і якісного стану покладається на Виконавця.

Запасні частини, що були замінені, повертаються Замовнику при передачі автотранспортного засобу.

Перелік автомобілів, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонту:

| № | Марка авто | Державний номерний знак |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ford Cargo | ВХ 96 55 СА |
| 2 | Ford Cargo | АА 69 45 ТН |
| 3 | Ford Cargo | АА 92 48 ТК |
| 4 | Ford Cargo | АА 92 47 ТК |
| 5 | Mercedes-Benz Atego | АА 65 06 ТР |
| 6 | Renault D18 High | ВХ 54 49 СА |
| 7 | Fiat Ducato | ВХ 70 31 СЕ |
| 8 | Ford Cargo | ВХ 36 83 НК |

Обсяг послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів Замовника складається з:

- сумарного обсягу послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, який становить 1000 нормо-годин;

- обсягу запасних частин та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з технічного обслуговування транспортних засобів який становить не менше 500 000,00 грн. з ПДВ.

Запропоновані учасником запчастини, що будуть використовуватися для технічного обслуговування та поточного ремонту автомобіля, повинні бути сертифіковані відповідно до вимог чинного законодавства України.

При проведенні технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів учасник повинен використовувати запчастини, вартість яких повинна бути врахована при формуванні ціни пропозиції.

Учасник повинен мати впроваджену систему Управління якістю з роздрібної торгівлі частинами та приладдям до автотранспортних засобів сертифіковану згідно ДСТУ ISO 9001:2015 (на підтвердження надати копію відповідного сертифікату).

- На підтвердження якості запасних частин Учасник повинен надати Декларацію постачальника про відповідність, складену відповідно до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1:2006.

Якість і технологія надання послуги має відповідати:

- Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 року № 615.

Учасник повинен мати впроваджену систему екологічного управління з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів сертифіковану згідно ДСТУ ISO 14001:2015(на підтвердження надати копію відповідного сертифікату).

На виконані роботи, використані матеріали та запасні частини повинна надаватись гарантія. Учасник гарантує відповідність відремонтованого автомобіля: агрегатів та вузлів, що замінили, вимогам заводу - виробника при умові виконання інструкції по експлуатації та обслуговуванню автомобіля. Гарантія надається на всі запчастини, які купуються та встановлюються учасником, а також на роботи по їх заміні на строк визначений Додатком 4 Наказу Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Гарантія включає заміну несправних деталей, що мають дефекти, а також пов`язане з цим безкоштовне виконання робіт (надати лист-підтвердження щодо надання гарантії).

Учасник повинен забезпечити надання послуг технічне обслуговування та поточного ремонту автомобіля на території Станції технічного обслуговування (СТО) учасника, без залучення підрядних (сторонніх) організацій та СТО.

Обладнання та вимірювальні можливості СТО учасника повинні відповідати встановленим стандартам та нормам допуску, що діють в Україні та відповідати критеріям перевірки в державній метрологічній системі (на підтвердження надати копію Сертифікату визнання вимірювальних можливостей, виданого ДП «Укрметртестстандарт» або іншою уповноваженою організацією, або Атестат про технічну компетентність).

Послуги, які будуть надаватися Учасником повинні бути сертифіковані на відповідність вимогам безпеки та ремонтно-експлуатаційній документації виробників транспортних засобів (надати копію сертифікату відповідності послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, виданого органом з сертифікації продукції, процесів та послуг, акредитованого згідно Реєстру НААУ на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065, який засвідчує, що послуги, які будуть надаватися учасником відповідають вимогам ДСТУ 2322-93, ДСТУ 3649:2010, ДСТУ 4276:2004, ДСТУ 4277:2004).

У разі надання пропозицій Учасником – не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ про що Учасником робиться відповідна позначка.

Якщо у вимогах до надання послуг не вказані якісь дії чи заходи, які мають бути здійснені відповідно до чинного законодавства, то виконавець повинен здійснити такі дії та заходи керуючись вимогами чинного законодавства.

Відповідно до положень статті 22 ЗУ «Про публічні закупівлі» та враховуючи, що технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі щодо вимірювання та контролю рівня CO, CY та димності  в транспортних засобів, що впливає на забруднення атмосферного повітря, Учасник повинен надати:

-  копію власного діючого Атестату про акредитацію випробувальної лабораторії  для проведення вимірювання СО, СН та димності в ТЗ  або копію діючого договору з підрядною організацією для проведення вимірювання СО, СН та димності в ТЗ або копію діючого договору з підрядником, якій має такий атестат з обов’язковим наданням скан-копії такого Атестату підрядника/підрядної організації.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".