Додаток 2 до тендерної документації

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Технічне завдання.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 64

в кількості 2 (дві) одиниці»

згідно до Настанови з визначення вартості будівництва затвердженою Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, код ДК 021:2015: 45310000-3  «Електромонтажні роботи»

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розділ 1. Підготовка устаткування до такелажних робіт |
|  | В наступних позиціях враховані коефіцієнти: |  |  |
|  | Коефiцiєнт для обліку впливу умов виробництва монтажних pобiт |  |  |
|  | K = 1.2 |  |  |
| 1 | Розбирання нової кабіни вантажопідйомністю до 400 кг перед монтажем | 1 кабіна | 2 |
| 2 | Розбирання нових розсувних дверей шахти на вузли перед їх монтажем | комплект | 18 |
|  | Розділ 2. Роботи пов’язані з необхідністю застосування лебідок електричних. Винос демонтованого устаткування до місця складування. |
| 3 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1000 кг (кабіна) | 1 комплект на 1 зупинку | 2 |
| 4 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 100 кг з рознесенням в машинне приміщення (Шафа керування) | 1 машинне приміщення | 2 |
| 5 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 500 кг з рознесенням в машинне приміщення (Редуктор лебідки в зібраному стані) | 1 машинне приміщення | 2 |
| 6 | Такелажні роботи. Обладнання вагою до 300 кг з рознесенням в машинне приміщення (електродвигун лебідки) | 1 машинне приміщення | 2 |
|  | Розділ 3. Заміна ліфтового обладнання |
| 7 | Демонтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | 1 кабіна | 2 |
| 8 | Монтаж кабіни вантажопідйомністю до 400 кг | 1 кабіна | 2 |
| 9 | Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни | 1 пост | 2 |
| 10 | Пост керування | шт | 2 |
| 11 | Заміна кнопкового поста керування ліфтом у режимі "Ревізія" на кабіні. з стаціонарним закріпленням | 1 кнопковий пост | 2 |
| 12 | Пост керування ліфтом у режимі « Ревізія» | шт | 2 |
| 13 | Заміна балки дверей кабіни | балка | 2 |
| 14 | Балка дверей кабіни з частотним регулятором | шт | 2 |
| 15 | Зняття лебідки окремими вузлами з перекриття шахт [підрамника]. Маса лебідки до 800 кг | 1 лебідка | 2 |
| 16 | Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки | ліфт | 2 |
| 17 | Установлення лебідки окремими вузлами на перекритті шахт [підрамник]. Маса приводу до 800 кг | 1 привід | 2 |
| 18 | Зняття підрамника | 1 підрамник | 2 |
| 19 | Встановлення підрамника | 1 підрамник | 2 |
| 20 | Заміна обмежувача швидкості однотипною конструкцією | шт | 2 |
| 21 | Обмежувач швидкості 1020БК | шт | 2 |
| 22 | Заміна противаги з розібраною рамою . вантажопідйомність до 400 кг | 1 противага | 2 |
| 23 | Противага в зборі | шт | 2 |
| 24 | Заміна вкладиша противаги | шт | 8 |
| 25 | Вкладиш противаги | шт | 8 |
| 26 | Заміна шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0.71 м/сек | 1 шафа керування | 2 |
| 27 | Зняття датчиків селекції. точної зупинки та уповільнення | 1 датчик | 4 |
| 28 | Установлення датчиків селекції. точної з зупинки та уповільнення | 1 датчик | 8 |
| 29 | Датчики селекції | шт | 8 |
| 30 | Установлення шунта | шт | 18 |
| 31 | Шунт | шт | 18 |
| 32 | Заміна визивного апарата | шт | 18 |
| 33 | Визивний апарат | шт | 18 |
| 34 | Заміна світлового табло | шт | 2 |
| 35 | Світове табло | шт | 2 |
| 36 | Заміна вкладиша кабіни | шт | 8 |
| 37 | Вкладиш кабіни | шт | 8 |
| 38 | Демонтаж силової електропроводки | 1 м проводки | 30 |
| 39 | Прокладка проводів в коробах | 1 м проводки | 30 |
| 40 | Кабель КГНВ4х6 | м | 30 |
| 41 | Витягування проводів електропроводки керування і сигналізації у шахті. | 1 поверх | 18 |
| 42 | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | 1 кабель | 6 |
| 43 | Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті | 1 кабель | 8 |
| 44 | Підвісний кабель КПВЛ 18х0.75 (Формула: 78х2) | м | 156 |
| 45 | Підвісний КПВЛ 6х0.75 (Формула: 39х2) | м | 78 |
| 46 | Джгут проводів по шахті | к-т | 2 |
| 47 | Заміна розсувних дверей шахти із окремих вузлів і деталей | 1 двері | 18 |
| 48 | Двері шахт L=650 (700)мм. фарбування порошкове 7035 | шт | 18 |
| 49 | Обрамовування прорізів сталлю шириною 250 мм (Формула: (19.3905x2)/100) | 100 м2 | 0,38781 |
| 50 | Обрамлення ДШ L=650 (700)мм. фарбування порошкове | шт | 18 |
| 51 | Відмірювання. вирізання. бандажування кінців каната. (Формула: (10+6)x2) | 10 м каната | 32 |
| 52 | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна. пружинна. Канат діаметром до 10.5 мм (Формула: (100x2)/10) | 10 м каната | 20 |
| 53 | Канат 10 | м | 200 |
| 54 | Заміна каната обмежувача швидкості (Формула: (60x2)/10) | 10 м каната | 12 |
| 55 | Канат 7.8 | м | 120 |
| 56 | Заміна натяжного пристрою (додатково) | шт | 2 |
| 57 | Натяжний пристрій | шт | 2 |
| 58 | Заміна вимикача [розетки] приямка | шт | 2 |
| 59 | Заміна ввідного пристрою без зміни кріплення | 1 ввідний пристрій | 2 |
| 60 | Ввідний пристрій | шт | 2 |
| 61 | Установлення буферів. Маса комплекту 60 кг | комплект | 2 |
| 62 | Буфер кабіни та противаги | кт | 2 |
| 63 | Випробування дії уловлювачів | ліфт | 2 |
| 64 | Вивірення по штихмасу направляючої кабіни | 1 поверх | 18 |
| 65 | Вивірення по штихмасу направляючої противаги | 1 поверх | 18 |
| 66 | Закріплення кронштейна і закладної | 1 закладна | 36 |
| 67 | Встановлення кронштейна і закладної кабіни | 1 кронштейн | 36 |
| 68 | Закладні з кронштейном кабіни | к-т | 36 |
| 69 | Встановлення кронштейна і закладної противаги | 1 кронштейн | 36 |
| 70 | Закладні з кронштейном противаги | к-т | 36 |
| 71 | Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти пасажирські на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима | 1 ліфт | 2 |
|  | Розділ 4. Електроосвітлення шахти |
| 72 | Демонтаж електропроводки освітлення шахти | 1 поверх | 18 |
| 73 | Монтаж електропроводки освітлення шахти та освітлювальної арматури. Прокладення джгута проводів по струні (Формула: 35x2) | 1 м джгута проводів | 70 |
| 74 | Провід ШВПП 3х1.0 (Формула: (70x2)/1000) | 1000м | 0,14 |
| 75 | Монтаж вимикача електропроводки освітлення шахти | шт | 4 |
| 76 | Вимикач 1-кл прохідний | шт | 4 |
| 77 | Установлення вимикачів. перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 78 | Вимикач ВА 47-29 1р | шт | 2 |
| 79 | Бокс КМПн 1/4 | шт | 2 |
| 80 | Монтаж світильника освітлення шахти | шт | 12 |
| 81 | Світильник НББ 60 | шт | 12 |
| 82 | Лампа світодіодні (10Вт) | шт | 12 |

Устаткування

| № ч.ч. | Найменування і характеристика устаткування. меблів та інвентарю. маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кабіна ліфта, в/п 400 кг. 0,63 м/с. 9зупинок | шт | 2 |
| 2 | Лебідка 400кг (редукторна) | шт | 2 |
| 3 | Станція управління з частотним регулятором та пристроєм аварійної евакуації | шт | 2 |

Пусконалагоджувальні роботи

| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В наступних позиціях враховані коефіцієнти: |  |  |
|  | Коефiцiєнт для обліку впливу умов виробництва пусконалагоджувальних pобiт |  |  |
|  | K = 0.7 |  |  |
| 1 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг. з швидкістю до 1.0 м/с. на 10 зупинок | Ліфт | 2 |
| 2 | Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг. з швидкістю до 1.0 м/с на 10 зупинок. на кожну зупинку додавати або виключати | Ліфт | -2 |

* Усі посилання в тексті, де міститься найменування чи посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника — читати як вираз «або еквівалент».

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій.

Еквівалентними матеріалами, виробами, обладнанням вважаються такі, що відповідають технічним та технологічним характеристикам матеріалів, виробів, обладнання, що передбачені технічними вимогами.