Додаток 1 до тендерної документації

Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі

(Технічне завдання)

ДК 021-2015 (CPV) код 71320000-7 Послуги з інженерного проектування

Виконання проектної документації по об’єкту:

«Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування хімводоочищення продуктивністю 45 м3 /год та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях за адресою вул. Залізнична, 15, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл.»

Проектна документація на будівництво має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. Проектна документація має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на час передачі її замовнику. Склад та зміст проектної документації встановлюється відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Оформлення проектної документації здійснюється згідно з нормативними документами комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва». Проектування здійснюється в одну стадію – робочий проект (РП). Проектна документація передається замовнику на паперовому (у чотирьох примірниках) та у електронному носієві (креслення у форматі PDF, кошториси у програмному комплексі) відповідно до реєстраційного завдання. Вартість проектно-вишукувальних робіт визначається відповідно до вимог Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Вартість будівництва визначається відповідно до вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Учасник закупівлі визначає ціну пропозиції на виконання проектних робіт виходячи з кошторисної вартості цих робіт, розрахунків складових структури витрат, поточних цін на трудові та матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з величини, яку проектувальник планує отримати під час виконання цих робіт.

Строк виконання робіт: 30 календарних днів з моменту підписання Завдання (Договору) на проектування. Календарний план виконання робіт (Додаток 2 до договору) буде уточнено та узгоджено на стадії підписання Договору про закупівлю.

Технічне завдання буде взято за основу при складанні завдання на проектування переможцем  закупівлі. Склад технічного завдання може бути змінено та доповнено відповідно до особливостей об’єкта будівництва. При підготовці Завдання на проектування обов’язковий вихід проектанта(ів) на місцезнаходження об’єкта з метою візуального обстеження, здійснення обмірних креслень, фотофіксації та уточнення основних архітектурно-планувальних вимог і характеристик об’єкта будівництва, підключення до зовнішніх мереж тощо.

| № п/п | Найменування відомостей | Інформація |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва об'єкту проектування | Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування хімводоочищення продуктивністю 45 м3 /год та їх інженерних мереж, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано, в існуючих приміщеннях за адресою вул. Залізнична, 15, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. |
| 2 | Місцезнаходження об’єкту | вул. Залізнична, 15, м. Жовті Води, Дніпропетровської обл. |
| 3 | Вид будівництва | Технічне переоснащення |
| 4 | Дані про Замовника | Комунальне підприємство «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міської ради, адреса: 52204 м. Жовті Води, Дніпропетровська область вул.8 Березня,42 |
| 6 | Джерело фінансування | Власні кошти підприємства |
| 8 | Стадійність проектування | Одностадійне Стадія проектування – Робочий проект (РП) |
| 9 | Черговість проектування і будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Здійснюється в одну чергу без виділення пускових комплексів |
| 10 | Термін початку та закінчення проектування | 30 робочих днів з моменту підписання Завдання на проектування |
| 11 | Особливі умови виробництва (сейсмічність, група просідання ґрунтів) | Немає |
| 12 | Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта | Виконати архітектурно-планувальні рішення, які забезпечать безпечну експлуатацію проектуємого технологічного обладнання |
| 13 | Визначення категорії складності, класу (наслідків) відповідальності та установленого строку експлуатації | Виконати розрахунок відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)», з урахуванням ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» |
| 14 | Вихідні дані: | Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні для виконання робіт вихідні дані, а саме - Документи на право власності на існуючу котельню. - Існуюча тепломеханічна схема ХВО - Паспорти на основне та допоміжне обладнання. |
| 15 | Категорія споживання тепла по надійності теплопостачання | Друга категорія |
| 16 | Об’єми проектування | Проектно-кошторисна документація розробляється у відповідності до вимог ДБН А 2.2- 3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», а саме: 1. Проектна документація /стадія РП/: - ПЗ (пояснювальна записка); - АБ (архітектурно-будівельні рішення) - ЕП (електротехнічні рішення) в тому числі диспетчеризація - ВК (водопровід та каналізація) - ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) - Кошторис. |
| 18 | Категорія по електропостачанню, вимоги до системи електроживлення. | Електропостачання пропонується за ІІ категорією надійності – 2 незалежних робочих джерела електропостачання від двох окремих секцій трансформаторної підстанції. |
| 19 | Вимоги до інженерного захисту територій і об’єктів | Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» та ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів». |
| 20 | Вимоги до режиму безпеки та охорони праці | Відповідно до норм проектування ДБН Б.А.3.2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» та ДСТУ 2293:2014 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». |
| 21 | Вимоги до системи протипожежного захисту об’єкта | Відповідно до норм проектування ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та ДБН В В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |
| 22 | Основні вимоги до технічних рішень | При розробці проектної документації застосовувати обладнання і матеріали високої якості, сертифіковані до застосування на території України |
| 23 | Вимоги щодо експертизи проектної документації | Експертиза проектної документації (або її частини) здійснюється згідно чинного законодавства. Експертизу проектної документації замовляє та сплачує Проектувальник. Проектувальник виконує супровід проектної документації , усуває зауваження (при наявності) та отримує позитивний висновок експертизи проектної документації. |
| 24 | Вимоги до кошторисної документації | Склад, зміст та обсяг інвесторської кошторисної документації визначити відповідно до ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». |
| 25 | Кількість примірників проектної та вишукувальної документації та вимоги до комплектації документації | Проектна документація оформляється і передається Замовнику у 3 (трьох) паперових примірниках та в електронному вигляді (текстова частина – у форматі PDF (Portable Document Format), а кошторисна документація у форматі програмного комплексу АВК-5 або інших програмних комплексів, які взаємодіють між собою за допомогою інформаційного блоку даних (ІБД) в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін). Електронна версія Проектної документації має бути підписана КЕП Підрядника чи його уповноваженої особи. |